## 2014年自行监测方案

企业名称：密山市环城污水处理厂

编制时间： 2014年8月15日

密山市环城污水处理厂

2014年自行监测方案

一、企业基本情况

密山市环城污水处理厂坐落于密山市和平中学北侧，主要收集密山市市区的生活污水。厂区占地22400平方米，采用CASS处理工艺，工程2013年1月通过省环保厅验收并投入运行，现已达到设计日处理量1.5万吨，污水经处理达到国家一级B排放标准后排入穆棱河。

二、监测点位

污水处理厂废水进口、出口。

三、监测频次

监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1  废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测 点位 | 监测手段 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口、出口 | 自动监测 | 化学需氧量 | 每6小时一次 |
| 2 |  |  | 氨氮 |  |
| 3 |  |  | PH | 时时监测 |
| 1 |  | 手工监测 | 化学需氧量 | 每日一次 |
| 2 |  |  | 氨氮 |  |
| 3 |  |  | PH |  |
| 4 |  |  | 悬浮物 | 每月一次 |
| 5 |  |  | 色度 |  |
| 6 |  |  | 总磷 |  |
| 7 |  |  | 总氮 |  |
| 8 |  |  | BOD5 |  |

四、监测指标

污水厂主要监测污染物指标有：COD、BOD、氨氮、悬浮物、色度、总磷、总氮、pH。

五、执行排放标准及其限制

废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）排放限值一级B 标准。

六、监测方法

COD测定采用重铬酸钾消解法，氨氮测定自动在线仪器采用水杨酸比色法，实验室采用纳氏试剂比色法；pH值采用玻璃电极法；总磷采用钼锑抗分光光度法；总氮采用过硫酸钾氧化紫外分光光度法；BOD采用稀释接种法；色度采用稀释倍数法；悬浮物采用重量法。

七、监测质量控制

水质自动监测在线系统的质量保证措施：

1、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存一年。

手工监测质量保证措施：

1、人员要求：企业自行开展手工监测的必须具有2名以上持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书人员。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

5、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。

八、监测点位示意图

见表2  监测点位示意图

九、监测结果公开时限

1、基础信息随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测结果于每次监测完成后的次日公布；

3、废水自动监测结果（COD和氨氮）每6小时公布一次；

4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

表2监测点位示意图