大庆市东城区污水处理厂

自行监测方案

2016年 1 月 4 日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：大庆市东城区污水处理厂；法人代表：张涛川；所属行业：生活污水处理；地理位置：经度124°19′；纬度45°46′（附位置图）；生产周期：年；联系方式0459--6290911。

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：生活污水处理一期工程二期工程；主要原料及产品：生活污水和处理后的污水；工艺流程（附工艺流程图）；污染处理设施名称：一期工艺A²／O＋MBR、二期工艺BAF；排放口名称：WS230603010；位置及标示牌：排水口；自动监测设备名称：COD在线分析仪、NH³-N在线分析仪、流量计，位置：入水口、进水口。

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

2.1.1、监测点位

总排口2个点位（监测点位示意图）。

2.1.2、监测指标

化学需氧量、氨氮及流量。

2.1.3、监测频次

2.1.3.1、自动监测

全天连续监测。

2.1.3.2、手工监测

总排口1个点位的化学需氧量、氨氮每日监测1次。

2.1.4、执行排放标准及其限值

废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准：

COD≤50mg/L；NH3-N≤5（8）mg/L；PH 6-9mg/L；

SS: ≤10 mg/L；总磷：≤0.5 mg/L；BOD: ≤10 mg/L；溶解氧：≤2.0-4.0 mg/L；生物滤镜；污泥浓度。

2.1.5、监测方法和仪器

监测方法：COD重铬酸钾法；NH³－N纳氏试剂分光光度法；PH:玻璃电极法；BOD:稀释接种法；SS:重量法；总磷：钼酸盐分光光度法；生物镜检：显微镜法；溶解氧：碘量法；污泥浓度：重量法。

监测仪器：COD在线分析仪、NH³—N在线分析仪。

（二）厂界噪声监测

2.2.1监测点位：WS-230603010

2.2.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)1类标准。

2.2.5监测仪器：手持式声级计

（三） 厂界废气监测

2.3.1监测点位：WS-230603010

2.3.2：监测指标：生产过程中产生的二氧化硫、氨、颗粒物及特征污染物

2.3.3：监测频次：二氧化硫、氨每周一次，颗粒物每月一次

2.3.4：监测仪器：二氧化硫、氨化物：TU1901紫外-可见分光光度仪，颗粒物：等速采样过滤法

三、质量控制和质量保证

（一）依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

3.3.1污染源手工监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行：

表：群力污水处理厂手工监测质量管理

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 最低检出浓度（量） | 有效数字最多位数 | 小数点后最多位数（5） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 温度计法 | 0.1℃ | 3 | 1 | GB 13195—91 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 | 0.1（pH 值） | 2 | 2 | GB 6920—86 |
| 3 | 悬浮物 | 重量法 | 4mg/L | 3 | 0 | GB 11901—89 |
| 4 | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | 5mg/L | 3 | 0 | GB 11914—89 |
| 5 | 生化需氧量 | 稀释与接种法 | 2mg/L | 3 | 1 | GB 7488—87 |
| 6 | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | 0.025mg/L | 4 | 3 | GB 7479—87 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 0.01mg/L | 3 | 3 | GB 11893—89 |

3.3.2纳污水体环境质量监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的规定进行。

四、监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

五、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式

黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台（1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/Default.aspx）

5.2 公布内容

企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。