黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司

2016年污染物排放自行监测方案

2015年12月

为自觉履行企业环保的义务，主动接受社会监督，根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家与地方污染物排放标准及环境监测技术规范等规定和要求，结合公司实际生产情况，制定2016年度污染物排放自行监测方案并严格按照执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司，于2011年7月接收鹏翔热电有限责任公司。它座落在木兰县，木兰镇西南部。占地面积45000平方米。现有职工120人，2台75吨循环流化床锅炉，两台15000千瓦/小时的背压汽轮发电机组。

拥有一套水处理反渗透设备。新建DCS供热程控系统一套;

拥有换热站29座，外网管线总长度42700延米。2012年上网电量1378万度。供热能力达到180万平方米。

公司2015年底完成基本建设改造，已取缔木兰县木兰镇内的90%的小锅炉，小烟囱，热网达到全面敷设，供热面积达到180万平方米，新建升压站一座，新增换热站3座。

法人代表：杨宏；联系人任雪：0451-57088383

1. 生产工艺及产排污情况

公司主要是热电联产企业，以供热为主。现有2台75吨循环流化床锅炉。在生产过程中产生烟气，通过电除尘净化后，排向大气。

2 自行监测内容

2.1 大气污染物排放监测

2.1.1 监测点位

位于锅炉运行车间厂区西边，2#烟囱。

2.1.2 监测指标

燃煤锅炉监测的污染物为：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、贡及林格曼黑度。

2.1.3 监测时间及频次

二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测（除停机检修外）。贡及林格曼黑度一季度一次，委托CMA实验室监测。

2.1.4大气污染物排放执行标准及限值

| 分类 | 炉型 | 污染物名称 | 执行标准 | 排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 火电厂大气污染物排放标准GB13223-2011标准（2014年7月1日起执行） |  |
| 燃煤 锅炉 | 2×75吨循环流化床锅炉 | 烟尘 | 30mg/m³ | 2#炉 |
|  |  | 二氧化硫 | 100mg/m³ |  |
|  |  | 氮氧化物 | 100mg/m³ |  |
|  |  | 烟气黑度 | 1级 |  |
|  |  | 贡 | 0.03mg/，m³ |  |

2.2厂界噪声监测

2.2.1 监测点位：在厂界设置8处监测点位，监测点位靠近风机、冷却塔等声源（噪声监测点位示意图如图所示）。

2.2.2 监测指标：监测当日昼、夜等效声级。

2.2.3 监测频次：每季度手工监测1次（监测当日昼、夜等效声级）。

噪声监测点位示意图

2.2.4 执行排放标准及其限值、监测方法及仪器

| 污染物 | 执行标准号及名称 | 限值/dB(A) | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准 哈政发[2011]12号 哈尔滨市人民政府关于调整城市区域环境噪声标准适用区域的通知（3类区） | 昼间 | 夜间 | GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准 | 声校准器 噪声分析仪 |
|  |  | 65 | 55 |  |  |

3 质量控制和质量保证

3.1 污染源手工监测质量管理

公司对大气污染物排放监测的质量管理是依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）相关规定，并结合公司环境监测站《质量手册》等进行监测质量管理。

3.2 厂界噪声排放监测质量管理

公司依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行厂界8处监测点位的噪声监测质量管理。

4 监测报告

4.1 超标报告

公司委托监测发现超标时，及时采取减轻污染的控制措施，并向市环保局报告。

4.2年度报告

委托监测开展情况年度报告包括：监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，污染物达标次数；全年废气、污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果。每年1月31日前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5.自行监测结果对外公布

5.1 对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/login.aspx）及公司互联网网站（http://www.dongangroup.cn）、东安报、东安电视台、广播电视等媒体平台。

5.2 公布内容：企业自监测基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司

2015年12月

# Text boxes

北

北面

东面

西面

黑龙江省鑫玛热电集团木兰有限公司

1

2

3

4

5

6

7

8

南面

测点

厂界