哈尔滨中国酿酒有限公司

2016年自行监测方案

2015年 12月10日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2016年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨中国酿酒有限公司

法人代表：侯万喜

所属行业：制造业

地理位置：哈尔滨利民经济技术开发区利民东四大街1号

生产周期：330天

联系方式：13313699349

1.2生产工艺及产排污情况

1.2.1主要工程组成

公司由酒精生产装置、蛋白饲料DDGS生产装置、液体二氧化碳装置、成品罐区、公用工程和生活设施等组成。

主要建设内容为：

①酒精生产装置：包括玉米仓、输送机、提升机、料斗、玉米筛、除石机、粉碎机、筛选机、除尘器、风机、拌料罐、蒸煮罐、闪蒸罐、液化罐、糖化罐、预发酵罐、发酵罐、成熟醪贮藏罐、搅拌器、换热器、粗馏塔、精馏塔、粗塔排糟泵、脱甲醇塔、杂醇油塔、工业酒精塔、中转罐、预热器、冷却器、再沸器、冷凝器、、循环泵、回流泵等。

②蛋白饲料DDGS生产装置：包括酒糟液贮罐、清液贮罐、糟液泵、清液泵、糟液分离机、管束干燥机、四效膜式蒸发器等。

③液体二氧化碳装置：包括二氧化碳回收装置、二氧化碳贮罐、二氧化碳冲瓶装置等。

④成品罐区：包括成品酒精储罐、鹤管、酒精泵、酒精储罐、工业酒精储罐、杂醇油储罐、酒精泵、工业酒精泵、杂醇油泵等。

⑤公用工程：包括供水站、回用水站、循环水站、软化水及脱盐水战、污水处理装置、厂区给排水管网、热电装置、厂区工艺及供热管网、全厂电讯及火灾报警系统等。

⑥生活设施：包括综合楼、化验室、宿舍等。

1.2.2主要原料及产品

主要原料：玉米

主要产品：特优级食用酒精，副产品蛋白饲料（DDGS）、高纯度（99.99%）二氧化碳

1.2.3工艺流程

1.2.4污染处理设施名称及工艺流程

大气污染物处理设施：

排放口名称：烟囱

排放口位置：厂区内

水污染物处理设施：

排放口名称：排水口

排放口位置：厂区内

COD自动监测设备名称：美国哈希水在线监测设备CODmax

氨氮自动监测设备名称：河北先河XHAN-90B

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

地理坐标：中心经度：126.56

中心纬度：45.92

2.1.2 监测指标

总排口：COD、氨氮、PH值、BOD、悬浮物、色度、总氮、总磷、单位产品排水量。

2.1.3自动监测频次

COD、氨氮、PH值全天连续监测,每两小时一次。

2.1.4 手动监测频次

COD、PH值、氨氮、悬浮物、总磷、单位用水量、总氮、色度、BOD每月一次，其中总氮、色度、BOD为委托宇驰检测技术有限公司监测。

2.1.5 执行排放标准及其限值

发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB_27631—2011

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 化学耗氧量CODcr ≤ | 400 ppm |
| 生物耗氧量BOD5 ≤ | 80 ppm |
| 悬浮物 ≤ | 140 ppm |
| PH值 ≤ | 6-9 |
| 色度 ≤ | 80 |
| 氨氮 ≤ | 30 |
| 总氮 ≤ | 50 |
| 总磷 ≤ | 3.0 |
| 单位产品排水量 ≤ | 40 |

2.1.6 监测方法和仪器

COD自动监测设备名称：美国哈希水在线监测设备CODmax

监测方法：重铬酸钾法

氨氮自动监测设备名称：河北先河XHAN-90B

监测方法：电极法

2.2厂界噪声监测

2.2.1监测点位：厂区内

2.2.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.2.3监测频次：每季度监测1次。

2.2.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

2.2.5监测单位：宇驰检测技术有限公司

2.3周边环境质量监测

2.3.1 企业周边空气环境质量监测

空气环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3095-1996）的限值。

2.3.2 纳污水体环境质量监测

水环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准(GB3838-2002)的限值。

3 质量控制和质量保证

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：哈尔滨市环保网（http://www.hljdep.gov.cn/ ）

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

原料

粉碎

液化、糖化

清液

工业酒精

杂醇油

液态CO2产品

CO2回收

食用酒精

精馏

发酵

浓缩

糟液分离、干燥

DDGS饲料

电除尘

脱硫

排放

废气

出水

焚烧

集水井

污泥池

滤液池

砂滤器

二沉池

曝气池

立管

IC反应器

循环池

调节预酸化池

事故池

压滤机