2015年佳木斯东区污水处理厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

佳木斯东区污水处理厂属于国控重点污水处理厂，本年处理水量2288.5万吨，实际运行天数为361天,其中11月23日—25日和12月5日因二期工程与一期工程管线合拢停产4天，现将停产报告附于附件中。

二、自行监测开展情况

1、我厂全年除停产期间外均严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、污水处理厂自行监测情况

我厂委托委托黑龙江科瑞环境检测有限公司进行手工监测工作，每月在水厂进口和排口分别进行一次监测。手工监测项目有温度、pH、色度、SS、TN、TP、BOD5、阴离子表面活性剂、石油、动植物油、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞、总砷、粪大肠菌群，共计17项指标。自动监测项目有COD、NH3-N两项，采取全天连续监测，每两小时一次的方式进行监测。我厂全年除停产期间外均严格按照监测方案设定频次按时发布。本年度除停产期间外手工和自动监测信息发布率均为100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我厂委托黑龙江科瑞环境检测有限公司每季度对厂界东、南、西、北四个点的噪声情况进行一次的手工监测工作，并及时进行网上发布。本年噪声监测信息发布率100%。

三、存在问题及解决措施

我厂2015年度信息发布工作未发现存在明显问题。

佳木斯龙江环保水务有限公司

东区污水处理厂

2015.12.31