大庆石化公司

2015年度自行监测开展

情况年度报告

2016年1月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我公司编制了2015年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2016年更好的开展自行监测工作，现将2015年自行监测开展情况总结汇报如下：

一、监测方案的调整变化情况

2015年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2016年监测方案未做大幅调整。

二、全年监测情况

2015年大庆石化公司各装置正常生产（7月5日至10日停产检修），全年运行360天，开展监测360天。青肯泡废水排放口在线设备自动监测4320次，人工监测36次。生活污水装置全年运行356天（6月25日至7月3日停产检修），开展监测356天。排放口在线设备自动监测4272次，人工监测356次。噪声监测共16次，合格16次，没有超标数据。2015年所有监测数据均达到外排指标，全年没有超标数据。

三、全年废水污染物排放情况

2015年大庆石化公司废水污染物化学需氧量排放1279吨、氨氮排放63吨；生活污水化学需氧量排放127吨、氨氮排放21吨，所有污染物排放量均在公司总量指标内。

四、固体废弃物的产生、处置情况

2015年大庆石化公司化工污水处理场（一）、化工污水处理场（二）、腈纶污水处理场等污水处理装置共产生干污泥673吨，经配套污泥焚烧炉焚烧处理后，产生灰渣外委给黑龙江辰能环境科技服务有限公司负责无害化处置。

五、周边环境质量影响状况监测情况

2015年对化工区周边东、西、南、北的噪声监测最大值分别为60.2、64.5、63.8、59.8分贝，噪声平均值分别为53.7、57.2、56.8、54.0分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)要求。厂区周边大气监测非甲烷烃、苯、甲苯、二甲苯最大值分别为1.21mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB-16297-1996)要求。

2015年对生活污水处理场周边东、西、南、北的噪声监测最大值分别为60.7、60.3、57.8、59.7分贝，噪声平均值分别为52.4、52.2、50.3、53.0分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)要求。生活污水处理场周边大气监测非甲烷烃、二氧化硫、硫化氢最大值分别为0.85mg/m3、0.012 mg/m3、0.003 mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求。