黑龙江佳木斯龙江福浆纸有限公司

自行监测方案

2016年1 月4 日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2015年度自行监测方案，上报环境管理部门，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：佳木斯龙江福浆纸有限公司

法人代表：蓝海

组织机构代码：66022041-2

所属行业：制浆造纸

地理位置：佳木斯市光复路东段306号

中心经度130º 24ˊ45"

中心纬度46º 49ˊ35"

生产周期：停产

企业自测联系人：王新跃

联系方式：0454-6066900

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：哈尔滨市宇驰环境检测有限公司

（二）生产工艺及产排污情况

龙江福公司制浆造纸生产工艺主要为以下几个主要工序：备料、制浆、造纸、碱回收，辅助工序：水处理、自备热电厂。

制浆造纸主要原料：原木、商品木片、进口商品浆板。

自备热电厂原料：原煤。

主要产品：机制纸及商品浆板

制浆造纸生产工艺流程见附图一：

污水处理厂工艺流程见附图二：

自备热电厂生产工艺流程见附图三：

污水排放口名称：WS-LJF-01

污水排放口位置：污水处理厂出口（公司院内）

在线监测设备型号：化学需氧量测试仪：YX-CODCr

流量计：YX-SFM

pH测试仪： PC-3050

氨氮测试仪：TR-2336

废气排放口名称：FQ-LJF-01

废气排放口位置：E 130°24′33.2″

N 46°49′44.9″

在线监测设备型号：TR-740A（监测数据包括：SO2、NOX、O2、烟尘、温度、压力、流量、）

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

烟筒距地面三分之一高度处安装有污染源在线自动监测设施，并配套安装自动监控联网数据传输系统。（见自备热电厂生产工艺流程图红字标注）

2、监测指标

SO2、NOX、烟尘及氧量、烟气温度、烟气压力、烟气流速等。

3、监测频次

厂内多台锅炉共用一个废气排口，在烟筒距地面三分之一高度处设置监测点位，并实施全天24小时连续监测。

4、执行排放标准及其限值

公司生产过程中产生的烟气污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2003)第一时段标准限值。

废气排放标准        (单位：mg/Nm3)

| 机 组 项 目 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 排放限值 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| NOx | 排放限值 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 烟尘 | 排放限值 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

5、监测方法和仪器

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | TR-740A |
| 集成商 | 中科天融烟气在线监测系统 |
| 方法原理 | 非分散红外吸收法 | 激光透射法 | 非分散红外吸收法 | 电化学法 | 皮托管差压法 | 铂电阻传感器 | / |
| 测定量程 | 0-5000 | 0-2000 | 0-5000 | 0-25％ | 0-40m/s | 0-95% | / |
|  | mg/Nm³ |
| 运营单位 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 |

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口设1个点位（见污水处理厂流程图红“※”标注）

2、监测指标

化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、总氮、总磷、色度、SS、单位产品基准排水量。

3、监测频次

自动监测：pH值、化学需氧量、氨氮采取在线自动监测，全天连续监测，设2个小时一次。

手工监测：监测项目有五日生化需氧量、色度、总磷、总氮、SS、单位产品基准排水量，委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

污水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》GB3544-2008）表1制浆企业标准，具体限值如下表：

水污染物排放限值

单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6-9 | 《造纸工业水污染物排放标准》 （GB3544-2008） |
| 2 | 色度 | 50 |  |
| 3 | SS | 50 |  |
| 4 | BOD5 | 20 |  |
| 5 | CODCr | 100 |  |
| 6 | 氨氮 | 12 |  |
| 7 | 总氮 | 15 |  |
| 8 | 总磷 | 0.8 |  |
| 9 | 单位产品基准排水量 | 40 |  |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准，监测方法和和仪器见下表。

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 在线监测仪 |
| 2 | BOD | 电极法 | 多参数水质测定仪 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂法 | 在线监测仪 |
| 4 | pH值 | 玻璃电极法 | 在线监测仪 |
| 5 | SS | 重量法 | 干燥箱 电子天平 |
| 6 | TN | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 7 | TP | 钼酸铵分光光度法 | 可见分光光度计 |
| 8 | 色度（稀释倍数） | 稀释倍数法 |  |
| 9 | 单位产品基准排水量 | 仪器法 | 旋杯流速仪 |

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在企业法定东、南、西、北厂界外方向设置，共设4个监测点（见监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

委托哈尔滨市宇驰环境检测有限公司，每季度监测1次。

4、执行标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

（四）周边环境质量监测

龙江福公司位于长安路和光复路之间，环境噪声敏感点主要为南厂界光复路以南的江山村和松江乡政府，以及西厂界外的居住商业混杂区，从厂区平面布置图看出，厂区内西北部主要布置办公区，因此厂界外的居住商业混杂区受工程生产噪声的影响较小。监测点位可设3个点，详见下表：

| 江山村 | 厂址南面50m | 依据环保局标准批复 |
| --- | --- | --- |
| 松江乡政府 | 厂址南面50m |  |
| 西厂界外居住商业混杂区 | 厂址西面15m |  |

三、质量控制和质量保证

（一）监测按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）根据环境管理部门要求，合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：佳木斯环保公众网和佳木斯龙江福浆纸有限公司网站

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果于每月监测分析完成后的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

佳木斯龙江福浆纸有限公司

生产工艺流程图

佳木斯龙江福浆纸有限公司污水处理厂流程图

※

污 水

污泥外运

污水 回系统

混凝剂

注：1.红线为污泥处理流程

2.※      为取样点

出水  ※

自备热电厂生产工艺流程图

# Text boxes

浆料

黑液

白液

白泥

苛化

燃烧

蒸发

洗涤

喷放锅

蒸煮

削片

原木

浓缩机

生石灰

石灰炉

成品

回用

多余白水

抄纸

原煤

煤粉锅炉

汽轮发电机

配气站

烟囱

生产系统

储灰厂

渣

烟气（在线监测）

气浮池

混凝池

污泥池

污泥浓缩 池

带式压滤机

带式压滤机

二级沉淀池

二级曝气池

阀门井

塔

却

冷

提

升

泵

格栅间

池

清

澄

一级沉淀池

一级曝气池