哈尔滨市

黑龙江岁宝热电有限公司

2016年度自行监测方案

2015年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2016年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：黑龙江岁宝热电有限公司

法人代表：张凯臣

所属行业：热电联产

地理位置：黑龙江省哈尔滨市阿城区延川北大街805号

生产周期：全年连续生产

联系方式：53966255

黑龙江岁宝热电有限公司系热电联产企业，位于哈尔滨市阿城区延川北大街805号，始建于1989年，是上市公司（哈尔滨哈投投资股份有限公司，股票代码600864）控股子公司，股份制合资企业，总占地面积40多万平方米。公司总装机容量72兆瓦，拥有12台锅炉及4台热水炉，年发电量3亿千瓦时，供工业蒸汽21余万吨，截止2015年年底供采暖面积1103万平方米，供热能力可达1200万平方米。

委托监测机构名称：

哈尔滨森淼环保实业发展有限公司

黑龙江省先锋环保工程有限公司

黑龙江科瑞环境检测有限公司

1.2生产工艺及产排污情况

主要工程组成：锅炉、汽轮机、发电机。

主要原料：煤；

产品：电、蒸汽、热水

工艺流程：（工艺流程图、污染物流程图附后）

污染处理设施名称及工艺流程：除尘器（静电、布袋、电袋）

排放口名称：#1、#2、#3、#4、#5

位置及标示牌：

自动监测设备名称及位置：

CEMS 烟气自动监测系统

2 自行监测内容

2.1 大气污染物排放监测

2.1.1 监测点位：排放口30米处，

地理座标：东经：45°33′4.37″，北纬：126°57′58.39″。

2.1.2 监测指标

锅炉：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞及其化合物、烟气黑度。

2.1.3 监测频次

2.1.3.1 自动监测频次

二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测。

2.1.3.2手工监测频次

汞及其化合物、烟气黑度每季度监测一次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

| 监测项目 | 执行标准 | 标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 1#、2#监测口执行 GB13223-2011 《火电厂大气污染物排放标准》 | 30 |
| SO2 |  | 200 |
| NOx |  | 200 |
| 汞及其化合物 |  | 0.03 |
| 烟气黑度（林格曼黑度/级） |  | 1 |

| 监测项目 | 执行标准 | 标准值（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 3#监测口执行 GB13223-2011 《火电厂大气污染物排放标准》 | 30 |
| SO2 |  | 100 |
| NOx |  | 100 |
| 烟气黑度（林格曼黑度/级） |  | 1 |
| 汞及其化合物 |  | 0.03 |
| 监测项目 | 执行标准 | 标准值（mg/m3） |
| 烟尘 | 4#、5#监测口执行 GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》 | 80 |
| SO2 |  | 400 |
| 氮氧化物 |  | 400 |
| 烟气黑度（林格曼黑度/级） |  | 1 |
| 汞及其化合物 |  | 0.05 |

.2.1.5监测方法和仪器

烟尘：激光透射法

SO2 ：紫外差分光学吸收光谱法

NOx：紫外差分光学吸收光谱法

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：在四个厂区，每个厂区设置8个监测点。

阿热厂监测点位示意图：

金京厂监测点位示意图：

城南厂监测点位示意图：

城北厂监测点位示意图：

2.3.2监测指标：

金京厂和城南厂执行GB12348-2008 Ⅱ类标准，

昼：60dB、夜：50dB.等效声级。

阿热厂和城北厂执行GB12348-2008 Ⅲ类标准，

昼：65dB、夜：55dB.等效声级。

2.3.3监测频次：每季度委托黑龙江科瑞环境检测有限公司进行监测1次。

2.4 企业周边空气质量监测

| 编号 | 监测点名称 | 方位 | 直线距离 | 监测项目 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唐家屯 | SE | 5000ｍ | PM10 SO2 NOx | 二类区 |
| 2 | 舍利乡 | N | 1250ｍ |  |  |
| 3 | 杨家屯 | NE | 4000ｍ |  |  |
| 4 | 区环保局 | SE | 3500ｍ |  |  |
| 5 | 区中医院 | SE | 3500ｍ |  |  |
| 6 | 新立屯 | E | 6500ｍ |  |  |

委托黑龙江科瑞环境检测有限公司监测，执行环境质量监测标准（GB3095-1996）的限值。

2.5 废水监测：零排放

3 质量控制和质量保证

3.1污染源自动监测质量管理

在线监测设备分别委托哈尔滨森淼环保实业发展有限公司和黑龙江省先锋环保工程有限公司，进行运营维护。

3.2大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

3.3厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

3.4厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

4 监测报告

废气监测报告：采用全天连续监测，24小时实时公布监测结果。

厂界噪声监测和林格曼黑度：每三个月委托黑龙江科瑞环境检测有限公司进行监测。

每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

黑龙江岁宝热电有限公司

2015年12月11日

# Text boxes

金京#1

黑龙江岁宝热电有限公司

锅炉

化学楼

办公楼

主厂房

7#

8#

4#

3#

5#

6#

2#

1#

1#

2#

6#

5#

3#

4#

8#

7#

电气楼

化学楼

主厂房

锅炉