哈尔滨市双城市

通达供排水有限公司

污水处理厂

2016年企业自行监测方案

2015年 12月16日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2015年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）企业基本情况

| 企业名称 | 双城市通达供排水有限公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 双城市双城镇永和村东北400米处 |
| 法人代表 | 唐永久 |
| 联系人 | 夏重华 | 联系方式 | 13945116655 |
| 所属行业 | 污水处理 | 生产周期 | 365天 |
| 自行监测开展方式 | 全天自动在线监测及手工辅助 |
| 污染处理设施名称及工艺 | CAST工艺、A²O，2套废水处理系统 |
| 排放口名称 | WS-SC-0001 | 位置 | 经度：125°41′30 纬度：45°08′20" |
| 自动监控设施数量 | 废水： 进水一套 出水一套 |
| 自动测设备名称 | 废水污染源自动监控系统 |
| 委托运营公司 | 深圳宇星科技发展有限公司 |
| 委托检测公司 | 深圳市宇驰检测技术有限公司 |

（二）生产工艺

| 污水来源 | 城镇内生活污水和工业污水 |
| --- | --- |
| 污染处理设施名称 | 预处理车间，CAST池，A²O池，二沉池消毒间，污泥脱水间 |
| 排放口名称及位置 | WS-SC-0001 | 经度 | 125°41′ |
|  |  | 纬度 | 45°08′ |

工艺流程图

（三）生产排污情况

企业废水经废水工艺处理后，排入拉林河。排放口名称：污水处理厂出水口

企业主要噪声源为各类水泵、锅炉引风、送风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

企业主要废气以污水进入预处理间时为主。

二、自行监测内容

（一）厂界废气监测

1、监测指标：氨气、硫化氢、臭气浓度、甲烷。

2、点位布设：氨气、硫化氢、臭气浓度监测点设于厂界的浓度最高点；甲烷监测点设于厂区内浓度最高点。点位布置方法按照《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）中附录C的规定执行。

3、监测频次：每季度监测一次。

4、执行标准：

| 项目 | 单位 | 标准值 |
| --- | --- | --- |
| NH3 | mg/m3 | 1.5 |
| H2S | mg/m3 | 0.06 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 20 |
| 甲烷（厂区最高体积浓度） | ﹪ | 1 |

5、监测方法和仪器

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气监测 | NH3 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T14668-1993 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.03mg/m3 |
|  | H2S | 亚甲基蓝分光光度法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.001 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-93 | 臭气袋 | / |
|  | 甲烷 | 气相色谱法 | CJ/T3037-95 | GC-6820气相色谱仪 | 0.02mg/m3 |
|  | 烟尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | 等速采样过滤法 | / |

（二） 水污染物排放监测

1、监测点位

排水口监测点位：消毒间在线检测室

位置图：

2、监测指标

污水处理厂排水口: pH值、COD、BOD5、SS、石油类、动植物油、总氮、氨氮、总磷、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞。

3、监测频次

①自动监测：: pH值、COD、SS、TP、TN、NH3-N、流量全天每隔两小时监测一次。

②手工监测：BOD5、石油类、动植物油、LAS、色度、粪大肠菌群、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、烷基汞等

污染物指标每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | mg/L | 20 | 黑龙江省环境保护局审批文件黑环函【2003】39号要求 关于哈尔滨市沿江生活污水截流及处理工程环境影响报告书审批意见的复函 |
|  | COD | mg/L | 100 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 20 |  |
|  | NH3-N | mg/L | 15 |  |
|  | LAS | mg/L | 2 | «城镇污水处理厂污染物排放标准»（GB18918-2002）中表1二级标准 |
|  | 动植物油 | mg/L | 5 |  |
|  | 石油类 | mg/L | 5 |  |
|  | 色度 | 稀释倍数 | 40 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 3 |  |
|  | pH植 | 无量纲 | 6~9 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 个/L | 104 |  |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

| 类别 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 监测分析仪器型号 | 最低检出 浓 度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测 | COD | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | DR5000 | 5mg/L |
|  | BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | LRH150 | 2mg/L |
|  | NH3-N | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.025mg/L |
|  | SS | 重量法 | GB/T 11901-1989 | JCZ-GL智能型数显鼓风干燥箱 | 4 mg/L |
|  | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920－86 | SESION2便携式PH计 |  |
|  | 石油类 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外光度法 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 | 0.1 mg/L |
|  | 总氮 | 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | GB 11894－89 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB7479-87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.025 mg/L |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB 11893－89 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.01 |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB 7494－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.05 |
|  | 色度 | 稀释倍数法 | GB 11903－89 | 50ml比色管 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | 1ml刻度吸管 |  |
|  | 总汞 | 冷原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | AFS8220原子荧光光度计 | 0.0001 |
|  | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.001 |
|  | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7466－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.004 |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB 7467－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 | 0.004 |
|  | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB 7485－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.007 |
|  | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 | 0.01 |

| 设 备 名 称 | 水质在线自动检测仪 |
| --- | --- |
| 设备出厂编号 | 1、COD:YX-WWMS-121054 2、氨氮：YX-WWMS-121054 3、TN:YX-121054 4、TP：YX-121054 5、TNP:YX-121053 6、PH:YX-121054 7、SS:YX-121054 8、流量计:YX-121053 |
| 生 产 商 | 宇星科技发展（深圳）有限公司 |
| 生产许可证编号 | （粤）制00000577号 |
| 环保产品认证编号 | 1、COD质(认)字No.2012-039 2、氨氮：质（认）字No.2009-050 3、TN：质（认）字No.2012-021 4、TP：质（认）字No.2012-022 5、PH：质（认）字No.2010-057 6、SS：质（认）字No.2010-045 7、TNP：质（认）字No.2012-098 8、流量计：质（认）字No.2009-067 |
| 适用性检测报告文号 | 1、COD质(认)字No.2005-021 2、氨氮：质（认）字No.2006-033 3、TN：质（认）字No.20008-066 4、TP：质（认）字No.2008-022 5、PH：质（认）字No.2007-034 6、SS：质（认）字No.2007-037 7、TNP：质（认）字No.2010-067 8、流量计：质（认）字No.2009-048 |
| 设 备 型 号 | 1.COD：YX-WWMS 2、氨氮：YX-WWMS 3、TN :YX-TN 4、TP：YX-TP 5、TNP:YX-TNP 6、PH:YX-PH 7、SS:YX-SS 8、流量计 ：YX-WWMS |
| 通过验收时间 | 2013年11月14日 |
| 测 量 项 目 | COD 氨氮 TN TP PH SS 流量计 |
| 测 试 方 法 | 测试方法：化学法 |

（三）厂界噪声监测

1、监测点位：风机房

2、监测指标：昼、夜等效声级。

3、监测频次：因厂区附近无居民区所以每季度监测1次。

4、监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

5、监测仪器：手持式声级计

三、质量控制和质量保证

（一）大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

（二）污染源手工监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行：

（三）污染源自动监测质量管理

1、大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源监测质量管理及质量控制技术规范》（HJ373-2007）进行。

2、水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3、厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

四、监测报告

（一）排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

（二）超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

（三）年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

五、自行监测结果公布

（一）对外公布方式，省环境保护厅网站（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/login.aspx）及对外网站、报纸、广播、电视等。

（二） 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

（三）公布时限

1 、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2 、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3 、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

城镇污水

污泥脱水间

旋流沉砂池

预处理车间

消毒间

进水在线检测室

出水在线检测室

排放口