大庆石化公司化肥厂

自行监测方案

2016年1月3日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：中国石油天然气股份有限公司大庆石化分公司化肥厂

法人代表：王德义

所属行业：氮肥制造

地理位置：东经125°12′02″，北纬46°26′57″

生产周期：365天

联系方式：0459-6743672

委托监测机构：本单位

监测点位置：

（二）生产工艺及产排污情况

大庆石化公司是中国石油天然气股份有限公司的地区分公司，化肥厂是大庆石化公司下属二级单位。化肥厂以大庆油田天然气为主要原料，从事化肥生产。

化肥厂现有主要生产装置2套，分别是合成氨装置和尿素装置。生产能力，合成氨45万吨/年，尿素80万吨/年。

工艺流程图如下：

化肥生产工艺示意图

（三）污染治理设施及流程：

1、废水处理设施

化肥厂在生产脱盐水过程中产生的酸碱废水经水汽车间中和池调节PH合格后排入化肥污水管网，并同生产装置产生的一般工业废水混合后排至大庆石化公司1#、3#泵站，汇同公司其它废水排至青肯泡氧化塘。

2、废气处理设施

化肥厂一段炉烟气是由天然气燃烧产生的，高空直接排放。

（四）排放口名称、位置及标识牌、在线设备安装

1、工业废水排放口

（1）大庆石化公司青肯泡总排口

大庆石化公司化肥厂有工业废水排放口1个，即青肯泡氧化塘总排口。青肯泡氧化塘位于安达市羊草镇，公司在青肯泡氧化塘污水排放口设置了标识牌，安装了COD、氨氮在线分析仪及流量计。

2、废气排放口

（1）大庆石化公司化肥厂一段炉烟囱

化肥厂一段炉烟囱位于大庆市龙凤区卧里屯，排放口设置了标识牌。

二、污染物排放自行监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点

（1）在化肥厂一段炉烟囱设置了一个采样点，共1个。采样孔设置在烟道平稳处 。

2、监测项目

二氧化硫、氮氧化物等。

3、监测频次

3.1 手工监测

化肥一段炉每周监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值（具体执行的标准内容）。

| 废气排放口名称 | 监测指标 | 执行标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 化肥厂一段炉烟囱 | 烟尘 | 200 |
|  | SO2 | 850 |
|  | NOx | 实测 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（二）水污染物排放监测

1、监测点

工业废水排放口监测点设置在青肯泡总排口，共1个 。

2、监测项目

工业废水监测项目为化学需氧量、氨氮及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

（1）工业废水总排口：4月-11月每周监测1次；12月-次年3月每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值。

（1）工业废水总排口—青肯泡：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

（1）在化工化肥厂界外东、西、南、北四个方向各设1个监测点，共设4个

2、监测项目

昼、夜等效声级

昼间≤65dB（A）

夜间≤55dB（A）

3、监测频次

每月1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每周公布一次。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

炼油厂区

化肥厂区

尿素出厂

造粒塔

水

解

系  统

蒸

发

系  统

低

压

系  统

高

压

系  统

104-J

液氨

102-J

二氧化碳

产品冷却器

包装厂房

二氧化碳

合成塔

甲烷化炉

再生塔

103-J

低变

吸收塔

高变

二段炉

一段炉

脱硫槽

空气

蒸汽

液氨

废水送水汽回收

加氢转化器

油田气