新陆煤矿矿井水

自行监测方案

新陆煤矿

二○一六年一月

目录

一、企业基本情况	1

二、主要污染物产生、处理情况描述	2

三、监测内容	2

1.监测点位	2

2.监测项目	2

3.监测频次	2

4.监测分析方法和仪器	3

四、执行标准	3

五、质量控制情况	4

六、信息公开	4

1.公开方式	4

# 一、企业基本情况

新陆矿位于鹤岗矿区中部，行政区域划归南山区管辖，北邻南山煤矿，南接富力煤矿，距鹤岗火车站7.3公里，距鹤大公路（201国道）2.5公里。井田走向长2km，倾斜宽平均3.5km，面积7km2，地表标高平均165m。南部以第7勘探线、新国铁中心线、第11勘探线连成的折线与富力煤矿为界；北部以52-1钻孔和58-15钻孔中心线连线的第17勘探线与南山煤矿为界；东部以1号煤层底板与-900m标高交面线在地面的投影为界；西部至花岗岩煤系基盘。新陆矿矿井按多水平、水平阶段、阶段分区下行布置采煤工作面。采煤方法走向长壁后退式；采煤工艺：放炮落煤前进、软帮放顶煤采全高。

新陆煤矿基本信息表

| 企业名称 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司新陆煤矿 |
| --- | --- |
| 地址 | 鹤岗市南山区跃进街铁东 |
| 所属行业 | 煤炭 |
| 生产规模 | 90万吨 |
| 法人代表人 | 李宝安 |
| 环保联系人 | 栾玉波 | 联系电话 | 18004688079 |

# 二、主要污染物产生

新陆煤矿主要的污染源为煤在生产过程中产生的矿井水，主要污染物为cod和氨氮。

三、监测内容

## 1.监测点位

位于矿井循环水池前WS0027。

## 2.监测项目

矿井水中cod及氨氮，噪声采用手动监测，一季度一开展监测，厂界四周。

## 3.监测频次

新陆煤矿安装污染源自动在线监测设备，对排放的cod和氨氮进行连续监测。

## 4.监测分析方法和仪器

| 设备型号 | COD-2000 |
| --- | --- |
| 生产商 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨先锋环保科技有限公司 |
| 测量项目 | Cod |
| 监测方法 | 重铬酸钾法 |
| 量程 | 0-100 |
| 检测下限 | 1 |
| 设备型号 | NH3N-2000 |
| 生产商 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨先锋环保科技有限公司 |
| 测量项目 | 氨氮 |
| 监测方法 | 纳氏试剂比色法 |
| 量程 | 0-50 |
| 检测下限 | 0.5 |

# 四、执行标准

严格执行《国家煤炭污染物排放标准》之规定，化学检测方法操作规范，主要污染物排放量：COD排放量45.5mg/L全部达标不外排，闭路循环。

# 五、质量控制情况

严格执行环境监测技术规范，建立相应的台账，加强日常巡检和日常维护工作，定期校准和校验。

我矿通过有序、规范的日常管理工作，污染源自动监控设备的正常投运时间达到我矿生产时间的100%，污水排口上传环保部门监控中心的数据量达到应报数据量的96%以上，设施运转连续、稳定、正常。

# 六、信息公开

## 1.公开方式

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在黑龙江省环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

## 2.公开实限

实时监控实时公开，每年1月底前公布上年度监测年报。