新陆煤矿2015年度监测报告

1、前言

为规范企业自行监测及信息公开，督促企业自觉履行法定义务和社会责任，推动公众参与，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《环境监测管理办法》等有关规定，为掌握本矿的污染物排放状况及其对周边环境质量的影响等情况，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》和《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》要求，我矿于2015年1月1日至2015年12月31日对企业排污情况进行了监测。根据年度自行监测情况编制本报告。

2、企业概况

新陆矿位于鹤岗矿区中部，行政区域划归南山区管辖，北邻南山煤矿，南接富力煤矿，距鹤岗火车站7.3公里，距鹤大公路（201国道）2.5公里。井田走向长2km，倾斜宽平均3.5km，面积7km2，地表标高平均165m。南部以第7勘探线、新国铁中心线、第11勘探线连成的折线与富力煤矿为界；北部以52-1钻孔和58-15钻孔中心线连线的第17勘探线与南山煤矿为界；东部以1号煤层底板与-900m标高交面线在地面的投影为界；西部至花岗岩煤系基盘。新陆矿矿井按多水平、水平阶段、阶段分区下行布置采煤工作面。采煤方法走向长壁后退式；采煤工艺：放炮落煤前进、软帮放顶煤采全高。

3、监测内容

3.1 监测方案调整变化情况

2015年初，我矿将2014年初编制废水在线监测系统监测方案进行了补充和完善，增加了噪声监测点位及监测频次。

煤矿生产过程中产生的废水矿井水，工业噪声。

矿井水净化过程：

废水处理措施，新陆煤矿在水暖科净化水车间安装两台净化设备处理矿井水，矿井水经过净化，全部用于井下消火灌浆，闭路循环，不外排。

3.2 全年生产、监测情况

全年生产天数：365天

监 测 天 数 ：365天

根据我矿排污特定，确定监测点位及监测项目如表1至表2所示。

表1水污染物监测点位及监测项目

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS0027 | COD | 自动监测 |
| 2 | WS0027 | 氨氮 | 自动监测 |

表2噪声监测点位及监测项目

| 序号 | 监测点位 | 监测 项目 | 监测 次数 | 监测方式 | 达标 次数 | 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界东侧 | 噪声 | 8 | 手动监测 | 8 | 一次/季，一次连续两天 |
| 2 | 厂界西侧 | 噪声 | 8 | 手动监测 | 8 | 一次/季，一次连续两天 |
| 3 | 厂界南侧 | 噪声 | 8 | 手动监测 | 8 | 一次/季，一次连续两天 |
| 4 | 厂界北侧 | 噪声 | 8 | 手动监测 | 8 | 一次/季，一次连续两天 |

表3废气污染物排放量

| 编号 | 废气排放量（万立方米/年） | 烟尘排放量（吨/年） | 二氧化硫排放量（吨/年） | 氮氧化物排放量（吨/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2638.915 | 23.074 | 8.398 | 7.05 |

我矿产生的固体废弃物为炉渣和矸石，非危险废弃物。2015年产生炉渣574吨，矸石51560吨，粉煤灰58吨。矿产生的矸石和炉渣直接用汽车运走，回填塌陷区和铺路。以上物体在装卸过程中有部分不可回收的飞灰外，其他不能对环境造成二次污染。

4、其他情况

按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果，均达标。

5、自行监测结果公布

我矿全年自行监测结果公布情况：

5.1对外公布方式：公布在黑龙江省环境保护厅自行监测及信息公开网站。

5.2公布时限：

5.2.1污水自动监测设备为每4小时均值。

5.2.2工业厂界噪声每季度公布一次。

5.3公布内容：

5.3.1污水处理结果，COD,氨氮。

5.3.2噪声公布监测点位为4个矿界噪声监测点，每季度连续两天进行监测，监测项目为昼间、夜间 Leq(A)。

新陆煤矿

二0一六年一月十日