哈尔滨热电有限责任公司

自行监测方案

哈尔滨热电有限责任公司

2016年1月8日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度自行监测方案，并严格执行。

一、哈尔滨热电有限责任公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：哈尔滨热电有限责任公司

法人代表：任广军

所属行业：火力发电

地理位置（附位置图1-1）：哈尔滨热电有限责任公司厂址位于哈尔滨市香坊区东端，西北距哈尔滨站8km，距黑龙江省政府5km，地理坐标为东经126°41′23″、北纬45°42′30″。

通讯地址：哈尔滨市香坊区安通街125号

邮    编：150046

生产周期：全年

联系电话：0451-82792896

传    真：0451-82792229

委托监测机构名称：废气自动在线连续监测，无委托监测机构。

图1-1

（二）生产工艺及产排污情况

哈尔滨热电有限责任公司为火力发电厂，现有两300MW供热机组，消耗的主要原料为煤炭，生产的产品为电能和热能。

公司运行的主要生产工艺流程是将原煤磨成煤粉后，送入锅炉中燃烧，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热至一定温度后送至热用户。锅炉产生的烟气经除尘效率≥99.8%的高效静电除尘器处理，再经石灰石——石膏湿法脱硫系统（脱硫效率≥90%；除尘效率≥50%），脱硫，经一座194米高、出口直径7米的烟囱排放；锅炉采用低氮燃烧技术，产生的灰渣进行综合利用，生产过程中产生的废水经过处理重复使用。生产工艺流程见图2-1。

湿式石灰石-石膏法脱硫工艺简要过程为：烟气从烟道引出，经脱硫风机升压后进入吸收塔；烟气自下而上过程中，被吸收塔中已雾化的石灰石浆液反复洗涤，烟气中的SO2与石灰石浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙；亚硫酸钙汇于吸收塔下部的循环氧化浆池，由氧化风机向浆池送入空气，将亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用泵将石膏浆液排出送入脱水系统处理。采用换热器将处理后的低温烟气加热至80℃左右，经烟道排入烟囱。

为降低氮氧化物排放浓度，我厂于2013年4月15日起至2014年7月25日先后完成了1、2号机组的脱硝改造，改造后的脱硝装置采用（LNB+SCR）工艺，液氨制备脱硝还原剂对烟气进行脱硝，脱硝装置采用单炉体双SCR结构体布置，SCR部分的催化剂层数按3层（2+1）方案进行设计，脱硝效率不小于80%，满足了新排放标准的要求。

烟气脱硫工艺系统流程见图2-2，

静电除尘工艺流程见图2-3，

脱硝工艺流程图2-4.

生产工艺流程见图2-1。

烟气脱硫工艺系

统流程见图2-2

静电除尘工艺流

程见图2-3。

脱硝工艺流程图2-4

现两台炉公用一座194米高双套筒钢筋混凝土烟囱，按照废气排放环保要求在每台炉废气净化装置FGD（脱硫岛）进口、混合烟道（烟囱入口）各设置一套在线连续监测系统（简称CEMS）和采样口及采样监测平台。

烟囱底部设置废气排放口标志牌一个，

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

每台炉废气净化装置FGD（脱硫岛）入口、混合烟道（烟囱入口）处，共4个点位（监测点位分布见图）。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区各个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物,全天连续监测。

3.2 手工监测

聘请市监测站的对周边环境、粉尘、汞等特征污染物进行手工监测，监测频次为每年度1次。

4、执行排放标准及其限值

自2014年7月1日起，我公司开始执行新的排放标准：《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)第3时段限值。

具体数值如下表所示：

| 机组 项目 | 7# | 8# |
| --- | --- | --- |
| SO2排放标准 | 200 | 200 |
| NOX排放标准 | 100 | 100 |
| 烟尘排放标准 | 30 | 30 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法，全天连续进行自动监测。所使用的监测仪器为厦门格瑞斯特环保科技有限公司生产的烟气连续监测系统CEMS。

（二）水污染物排放监测

1、监测点位

废水零排放。灰场地下水监测点位为灰场附近深井处。

2、监测指标

废水零排放。灰场地下水监测指标按环评报告书要求进行。

3、监测频次

3.1自动监测

废水零排放，无自动监测。

3.2手工监测

建有贮灰场，地下水人工取水样，每季度手工监测灰场溢流井水（不外排）。依据环评，对附近地下水进行监测地下水每年监测一次。

- 执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定废水零排放。（见附件：环境影响报告书审查意见）

5、监测方法和仪器

废水零排放。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界处四个方向布设4个监测点，（具体位置详见图）。

2、监测指标

昼、夜等效声级3级。

- 监测频次

厂界处外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂按《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)执行，排放标准为昼间60 dB，夜间50 dB。

5、监测方法和仪器

监测方法采用国家环境监测技术规范和方法，使用的仪器为HS6288全自动噪声仪。

3-1

厂界噪声监测点

（四）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求，未发现对周边空气环境状况有明显影响，因此没有其他需要监测项目。灰渣排至贮灰场储存，干灰、脱硫石膏综合利用，销售哈尔滨水泥厂，与哈尔滨水泥厂签订销售合同。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有在线连续监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐。

自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

自动监测数据实时公布监测结果（自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据）。

黑龙江省重点污染源企业自动监测信息  发布单位：哈尔滨热电有限责任公司

发布时间   年  月  日

| 机组 | 污染源类别 | 企业名称 | 生产状况 | 排放口名称 | 执行标准 | 监测项目 | 达标频次 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 超标频次 | 最大超标倍数 |
| 1 | 废气 | 哈尔滨热电有限责任公司 |  | 7#机组脱硫排口（烟道） | 火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2003） | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 8#机组脱硫排口（烟道） |  | 二氧化硫 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 烟尘 |  |  |  |
| 备注 | 自动监测的评价以小时浓度均值进行评价，正常生产情况下，每天24个数据，每周168个数据。 以上是哈尔滨热电有限责任公司 月 第 周自动监测信息。 |

2、手工监测结果

本厂公布废气自动监测，灰场溢流井水手工监测。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：

企业环境自行监测负责人联络表

公司（公章）

| 企业名称 | 负责人 | 办公电话 | 手机 | 联系人 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 哈尔滨热电有限责任公司 | 唐佐栋 | 0451-82792381 | 131010618666 | 于立民 | 0451-82792384 | 13796663939 |

# Text boxes

东门

后门

西门

前门