企业自行监测年度报告

大庆博润生物科技有限公司污水中心，污水处理采用生物接触氧化法，自行监测手段是手工与自动相结合，手工监测频次为1次/天，同时排放口运行3台自动检测设备，氨氮在线分析仪、化学需氧量在线分析仪和流量计，通过GPRS信号系统将分析数据直接传输到市环保局。全年生产278天。

自动监测运行维护委托哈尔滨洁源环保有限公司，不定期更换备件，每月对仪器进行校正一次，每周对仪器巡检及时添加试剂和蒸馏水、换废液桶等。每季度对在线监测进行对比试验，确保设备正常运行。

2015年的使用过程中能够达到在线分析仪的基本正常稳定运行，并提供及时有效，准确的在线分析数据。与手工数据差别较小符合有效性规定，设备运转率为98%，数据传输率为99.9%。全年污水处理设备基本稳定运行，所产固体废弃物主要是干化污泥，处置方式为焚烧，处置率100%，焚烧单位为大庆博润生物科技有限公司热电厂锅炉车间。

大庆博润生物科技有限公司

2015年12月22日