泰来县泰来污水处理厂

水污染源自行检测2015年度报告

齐齐哈尔市环保局：

我污水处理厂根据《关于印发<国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）>和<国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）>的通知》（环发[2013]81号）规定的要求，开展水污染源自行检测和自动监控设施及信息公开自检工作，现将本年度工作报告如下：

一、企业生产及设施运行生产信息公开情况

本年度，到目前我污水处理厂连续性生产，生产约355天，污水处理量约230万吨，废水排放量约230万吨。通过有序、规范的日常管理工作，污染源自动监控设备运转率99%，数据传输率99%，设施运转连续、稳定、正常，信息及时公开。

二、制度执行情况

根据要求，我污水处理厂认真执行自动检测系统日常管理制度，并做好相关记录，具体工作如下：

（一）、每日巡检仪器运行状态、数据传输系统是否正常，检查是否存在异常数据，如发现异常情况和异常数据及时处理，并按要求填写相关记录。

（二）、对废水在线监测仪器进行保养，对水泵和取水管路、配水和进水系统进行维护。

（三）、检查化学需氧量（CODCr）和氨氮在线分析仪水样导管、排水导管、活塞和密封圈。

（四）、保持在线监测用房、实验室的清洁，保持设备的清洁，避免仪器振动，保证监测用房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。对电源控制器、空调等辅组设备要进行经常性检查。

（五）、在线监测数据每两小时一次，24小时12次。次日及时信息公开。

三、自评情况

本年度，我污水处理厂连续性生产，并能按照国家的有关规定，对水污染源自行检测及监控设施进行维护，对此，我污水处理厂已按照相关规定，及时进行处理，在线监测数据反映了我污水处理厂排污的真实情况。

泰来县泰来污水处理厂

2015年12月31日