2015年中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分司自行监测情况年度报告

一、基本情况

我公司属于国控废水废气企业，2015年加工原油335万吨，全年生产365天，停工检修0天。

二、自行监测开展情况

1、我公司全年严格按照年初制定的自行监测方案进行监测。

2、废水自行监测情况

我公司自承担废水监测工作，以自动与手工相结合方式，每天在总排口采样进行监测。监测项目有PH、化学需氧量、油、氨氮、挥发酚、硫化物、悬浮物、生化需氧量8项指标，全年共获得监测数据19592个。

手工监测项目包括PH、油、挥发酚、硫化物、悬浮物、生化需氧量，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测项目包括COD、NH3-N，全天24小时连续监测，小时均值实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、废气自行监测开展情况

我公司自承担废气监测工作，包括13个监测点位，手工监测每月一次，共取得监测数据156组，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测电站燃煤锅炉点位，位于烟囱35米处平台。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物，24小时连续监测，获得监测数据8760组，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

4、厂界噪声自行监测情况

我公司自承担厂界噪声监测，采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位:厂界东、南、西、北10个点，获得监测数据80个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

企业自行监测数据上报省厅平台全部采用手工录入，录入过程繁琐给企业增加较大工作量，建议采取技术手段实现在线监测数据通过监控中心平台导入自行监测平台功能，既能保证上报及时性，又能确保监测数据的真实性。

中国石油天然气股份有限公司

哈尔滨石化分公司

2016年12月30日