兴安煤矿矿井水

自行监测方案

编制单位：兴安煤矿

编制日期：二0一六年十月

目录

一、企业基本情况	1

二、主要污染物产生	3

三、监测内容	3

1.监测内容	3

2.监测点位	3

3.监测方法

4．监测频次

5．监测超标报告

6.排放标准限值	4

四.监测分析方法和仪器	4

五、执行标准	4

六、质量控制情况	5

七、信息公开	5

1.公开方式	5

2.公开时限	5

# 一、企业基本情况

鹤岗兴安煤矿位于黑龙江省东北部，行政区属鹤岗市兴安区管辖，地理坐标为：东经129°40′--130°41″，北纬130°19′40″。东至黑龙江与俄罗斯隔江相望，西至黑山脉分水岭与伊春市为邻。南与汤原县毗连，北与嘉荫县接壤。兴安煤矿跟鹤岗火车站约20公里。兴安煤矿设计能力为年生产量约为150万吨。2005年年产量达到304万吨。兴安矿年排放矿井水940万吨，其中含有悬浮物约1532mg/l  ,COD约为400  mg/l  ,悬浮物年排放量约为14400.8吨,COD年排放量约为3760吨。矿井水经水厂净化后各污染物指标下降。

兴安煤矿基本信息表

| 企业名称 | 黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司 |
| --- | --- |
| 地址 | 鹤岗市兴安区中部 |
| 所属行业 | 煤炭 |
| 生产规模 | 260万吨/年 |
| 法人代表人 | 张忠波 |
| 联系人 | 范金香 | 联系电话 | 13349587518 |

# 二、主要污染物产生

兴安煤矿主要的污染源为煤在生产过程中产生的矿井水，主要污染物为cod和氨氮。

三、监测内容

1．监测内容：化学需氧量COD，氨氮，噪声。

2．监测点位：WS0007

3．监测方法：COD和氨氮采用自动监测，噪声采用手工监测。

4．监测频次：COD，氨氮自动的连续监测。噪声一季度一次。

5．超标报告：自行监测发现污染物超标，厂内及时采取措施，减轻污染，并向环境保护主管部门报告。

6．排放限值：  COD ≤ 50mg/l

四 .监测分析方法和仪器

| 设备型号 | EST-2001BCOD |
| --- | --- |
| 生产商 | 广州市怡文科技有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨先锋环保科技有限公司 |
| 测量项目 | COD |
| 监测方法 | 重铬酸钾法 |
| 量程 | 0-100 |
| 检测下限 | 1 |
| 设备型号 | NH3N-2000 |
| 生产商 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 |
| 代理商 | 哈尔滨先锋环保科技有限公司 |
| 测量项目 | 氨氮 |
| 监测方法 | 纳氏试剂分光光度法 |
| 量程 | 0-5 |
| 检测下限 | 0. |

五、执行标准

排放标准：严格执行以下标准进行排放。

《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006

《工业企业厂界噪声限值》  GB12348-1990

# 六、质量控制情况

严格执行环境监测技术规范，建立相应的台账，加强日常巡检和日常维护工作，定期校准和校验。我矿于2011年8月与哈尔滨先锋环保设备制造有限公司签订了“污染源自动在线监测设备第三方运营维护合同” ，结合《国家环保总局令第28号污染源自动监控管理办法》对我矿的污染源在线监测设备进行运营维护工作。

我矿通过有序、规范的日常管理工作，污染源自动监控设备的正常投运时间达到我矿生产时间的100%，污水排口上传环保部门监控中心的数据量达到应报数据量的97.8%以上，设施运转连续、稳定、正常。

# 七、信息公开

# 1.公开方式

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在黑龙江省环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

## 2.公开时限

自动监测、手工监测按要求时限公开，每年1月底前公布上年度监测年报。

兴 安 煤 矿

2016. 11. 23