2016年宝清县热电厂

自行监测情况年度报告

一、基本情况

宝清县热电厂属于国控废气企业，2016年发电量7021.07万千瓦时，供热量2972673吉焦，生产195天，季节性停产检修170天。

二、自行监测开展情况

1、我公司严格按照企业自行监测方案开展监测。

2、废气自行监测开展情况

我公司排放废气污染物烟尘、黑度项目监测，委托双鸭山市环境保护监测站采用自动方式开展日常监测，监测点位位于烟囱总排口，每月一次，取得监测数据烟尘8个，监测结果及时、完整在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

污染源在线自动监测点位名称FQ-01、 FQ-02，位于烟囱18米处平台。自动监测项目包括二氧化硫、氮氧化物，24小时连续监测，稳定运行，获得监测数据二氧化氮8个、二氧化硫8个，每小时一次监测数据实时在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

3、厂界噪声自行监测情况

我公司厂界噪声监测，委托双鸭山市环境保护监测站采用手工方式开展日常监测，每季度一次，监测点位: 东北方位、东南方位、西北方位、正北方位,获得监测数据8个，监测结果在省厅及企业自身网站公布，公布率100%。

三、存在问题及解决措施

开展自行监测工作，污染源在线监测运营、第三方检测机构、公司三方应能够更加积极配合，及时发现问题解决问题。

宝清县热电厂

2016.12.31