黑龙江福康生物科技有限公司

2015年度环境污染自行监测年度报告

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我公司制定了2015年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。现将2015年度企业自行监测情况报告如下

一、企业生产及设施运行情况

本年度企业正常生产，企业自行监测正常监测。

冬季锅炉正常运行，夏天经常发生生产用户不用蒸汽的情况，锅炉只能压火停炉，等生产用户需要使用蒸汽时再启炉运行。

通过有序、规范的日常管理工作，废气污染源自动监控设备的正常投运设施运转连续、稳定、正常。

二、自行监测情况

我公司按照环境监测工作需要和上级环保部门要求，购置安装了CEMS1000型烟气排放连续监测系统，该设备能够实现废气烟尘、二氧化硫、氮氧化物全部实行小时均值实时监测发布。监测系统和设备由具有相应资质的单位进行运营维护的技术支持。

该设备由公司车间人员进行日常的巡视、检查和记录，发现问题及时处理，对于难度大技术性较强的问题由先锋环保有限公司进行维护和处理。巡检人员每天对设备进行巡视和检查，并做好记录，将发现的缺陷进行及时的记录，联系先锋环保人员处理。

公司高度重视环保设施的运行情况，已制定相关的管理规定、维护记录、数据异常报告等。

企业自行监测指标包括：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度、厂界噪声等。

监测点包括：烟囱排放口3个点位，厂界周边4个点位。

监测方式：烟尘、二氧化硫、氮氧化物自行监测。

林格曼黑度，手动监测。

噪声,手工监测。

企业自行监测二氧化硫、氮氧化物每周监测1次，全年共104次。烟尘每月监测1次，全年12次。厂界噪声昼夜等效声级每季度监测1次，全年4次。林格曼黑度每季度监测1次，全年4 次。

全年监测的各种指标全部达标，无超标情况发生。所有监测数据按自行监测方案要求，全部进行了适时发布。

2015年12月