黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司2016年度自行监测年度报告

2016年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我分公司编制了2016年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为了2017年更好的开展自行监测工作，现予以公布黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司2016年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司于2013年11月4日制定了《黑龙江北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司企业自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，并及时登录《黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息公开系统》填报企业相关信息，全年自行监测方案无调整变化情况。

2013年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2016年监测方案只是针对监测设备更换等设备信息方面进行略微调整。

二、全年自行监测情况

自2016年1月1日起，开展自行监测，2016年6月18日系统停车再无启动，共计开展自行监测170天，自行监测工作分自动和手动相结合的方式开展，运行维护第三方单位为黑龙江省先锋环保工程有限公司。

大气排放监测点在百米烟囱20米的入口，主要监测指标是颗粒物、氮氧化物、二氧化硫。废水排放监测点在企业废水总排放口，主要监测指标是氨氮、COD、废水排放量。

（一）其中颗粒物（烟尘）监测次数3582次，达标次数3522次，超标60次，平均排放浓度在25mg/ m3，符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011≤30 mg/ m3）。

（二）二氧化硫监测次数3582次，达标次数3582次，无超标情况，平均排放浓度在 107 mg/m3,符合（《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）≤200 mg/ m3。

（三）氮氧化物监测次数3582次，达标次数3570次，超标12次，平均排放浓度在126mg/ m3，符合（《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）标准≤200mg/ m3。

（四）氨氮监测次数2241次，达标次数2232次，超标9次，平均排放浓度在20.7mg/ m3，符合（《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）标准≤25mg/ m3。

（五）COD监测次数3474次，达标次数3407次，超标67次，平均排放浓度在53.2mg/ m3，符合（《合成氨工业水污染物排放标准》（GB13458-2013）标准≤80mg/ m3。

（六）厂界噪音采用手动进行监测，监测次数每季1次，共2次，达标次数2次，无超标情况，东、南、西、北厂界噪音昼间监测最大值分别为：54.2、56.3、57.5、58.6dB(A)。夜间监测最大值分别为：42.5、41.7、40.5、40.8 dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准中昼间≤60 dB(A)、夜间≤50dB(A)。

三、全年主要污染物排放情况

全年废水污染物化学需氧量排放41吨、氨氮排放13吨，全年各种除尘设施投运率与效率分别为100%、99.5%。烟尘全年排放量37吨。全年脱硫设施平均投运率与脱硫效率分别为100%、75%，二氧化硫全年排放量147吨，全年脱硝设施平均投运率与脱硝效率分别为100%、60%，氮氧化物全年排放量173吨。

四、固体废弃物基本情况

全年工业固体废弃物产生75445吨，其中粉煤灰31817吨，委托伊春北方水泥有限公司，作为水泥生产原料综合利用；锅炉炉渣10659吨，委托给伊春浩良河鑫盛粉煤灰综合利用有限责任公司，用作砌块砖原料处置；气化炉渣32445吨自行利用，用于锅炉掺烧；脱硫副产品石膏524吨，由伊春市南岔区浩良河镇恒信水泥砖厂承包外销，主要用于建筑行业。以上固体废弃物综合利用率100%。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

浩良河化肥分公司

2016年12月28日