2016年宝泉岭管理局局直污水处理厂

自行监测情况年度报告

一、企业概况及监测能力简介

（一）企业概况

宝泉岭管理局局直污水处理厂位于宝泉岭农垦二九零大街东端，主要处理城镇污水。2013年9月竣工投产，设计规模1.0万吨/天，自行监测机器2015年11月通过环保验收，建成后出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。联系人孙永强，联系电话15545874444。我厂主要对城镇污水利用CASS工艺处理，现日处理量0.4万吨，合格率100%，完成率95.9%。排水经唯一排放口排入嘟噜河。

（二）监测能力

我厂污染源自行监测手段为自动监测；厂内进出口分别安装一台COD、一台氨氮在线设备，对COD、氨氮进行在线自动监测。

二、监测内容

（一）废水污染源监测点位及监测项目设置

我厂共一个废水污染源排放口，在排放口设置一个监测点位，。

表1 废水污染源监测点位及监测项目设置

| 序号 | 监测点位 | 检测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东经130034‘58“，北纬47025‘21” | 化学需氧量，氨氮 |

备注：同时监控流量

（二）监控点位示意图

（三）检测方法及方法依据

表2 废水污染物自动监测方法、使用仪器及检出限

| 项目名称 | 监测方法及方法依据 | 仪器设备名称及编号 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | 重铬酸钾消解法 | EST-2001型， CCAEPI-EP-2012-104 | 5mg/l |
| 氨氮 | 纳试剂比色法 | ESF2004 型， CCAEPI-EP-2012105 | 0.05 mg/l |

（四）监测频次

废水监测频次：自动监测COD，氨氮都为每六小时进行一次做样监测。

三、监测结果评价标准

表4 废水污染物检测结果评价标准

| 监测断面 | 监测项目 | 评价标准 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称及代号 | 级别 | 限值 |
| 排水口 | COD | 城镇污水处理厂污染物，排放标准，GB18918-2002 | 一级B | 60mg/l |
| 排水口 | 氨氮 | 城镇污水处理厂污染物，排放标准，GB18918-2002 | 一级B | 8（15） mg/l |

四、质量控制和质量保证

A、水质自动监测在线系统的质量保证措施：

（一）人员素质的保证

我厂值班人员对自动站每日进行巡检，出现情况及时与维修人员进行联系维修处理，并能进行一定的故障恢复。我厂对水质自动监测系统的运行巡视和维护操作人员不仅要求有强烈的责任心，还必须熟悉仪器的原理、操作、维护等内容，并要掌握分析化学、自动控制、计算机等方面的知识。此外，对运行巡检和维护人员加强法律法规、标准规范、监测分析基础、质量控制、应急监测、《质量管理手册》、环保法律法规、职业道德规范等各岗位所需的相关知识和文件及水质监测、自动监测的业务学习。

（二）系统维护

自动站的维修与保养分为我厂现场值班人员的日常巡检维护。厂家维修人员定期维护。

（三）资料归档

在水质自动监测系统的建设和运行过程中建立严格的质控管理档案，认真记录各项质控措施实施情况。

（四）仪器定期校准

我厂定期进行校准，保证设备测量精度。如发现水质状况较差，及时进行调试。

（五）数据检查与审核

水质自动监测数量较大，我厂在实际工作中，安排专人每日进行数据记录，对遇到一些过高或过低的异常值。如果一个异常值是偶然出现的，它的前后均为正常值这种数值大多数是由仪器的进样。仪器的内部试剂传输等原因所致，应予剔除。但如果某个参数发生变化的同时，其他关联参数也发生变化，这就要仔细分析原因。如果发生原因不明的数据异常，应及时联系厂家维护人员并采取实际水样进行人工分析，同时加大监测频次，直至查清原因。

B、手工监测质量保证措施如下：

（一）建立质量控制管理体系，完善组织领导机构

我厂由厂长亲自牵头，统一协调各部门，做到任务明确，职责分明，认真落实到每个人身上，同时协调各有关科室的协作配合。

（二）提高人员素质：

我公司特别重视实验室人员的教育和培训，不断提高人员素质，保证了体系的有效运作。

（三）重视监测工作的基础环节

水质监测工作是多人员、多仪器设备协调工作的，我厂由上到下的质量控制环节也涉及到监测的各个步骤，包括样品布点、样品采集运输保存、标液的配置和标定、空白试验、标准曲线的制定、天平的检验、分析仪器的检定、玻璃量器的校验、试剂检查等等。做好了基础工作，有利于保证监测数据的准确性，从而为综合分析评价提高良好的基础。

五、自行监测结果公布

（一）对外公布网站

环保网站：http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/login.aspx

（二）公布内容

宝泉岭管理局局直污水处理厂，出水排放口WS-003， COD、氨氮执行国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B标准，自动监测都为每六小时进行一次做样监测，COD排放限值为60mg/l、氨氮排放限值为15（8） mg/l，排水经唯一排放口排入嘟噜河。

（三）公布时限

每月底公布监测值。