宝泰隆新材料股份有限

公司自行监测方案

2015年12月25日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2016年度委托监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称为宝泰隆新材料股份有限公司干熄焦发电厂，该公司是一家民营股份制企业，公司现装设2台2.5万千瓦机组组成，机组全年运行。位于黑龙江省七台河新兴区（地理位置图见附图一），法人代表为焦云，联系人为李吉福，电话为0464-8346345。

（二）生产工艺及产排污情况

1、主要工程组成、主要原料及产品

公司建设有2台25MW抽凝式汽轮发电机组，配3台130t/h循环流化床锅炉，产品为电能和热能。

2、工程生产工艺

煤泥通过输送带输送至厂内煤泥棚，煤泥通过煤泥泵打入锅炉炉内燃烧，转换为热能，把水加热成高温、高压蒸汽，送入汽轮机中膨胀做功，将热能转换为机械能，汽轮机带动发电机发电，将机械能转换为电能升压后进电网输出，供用户使用。做功后的蒸汽抽出后直接用于工业用蒸汽或进入热网加热器，将热网中水加热后送至热用户。

3、污染处理设施名称及工艺流程

我公司建设有污水处理厂，厂区生活污水和工业生产废水全部回收重复利用，达到废水零排放。在除尘方面2015年由原电厂的静电除尘改为高效一室电场静电除尘和2、3、4布袋复合除尘器，除尘效率达到99.8%。2015年公司进行了脱硫设备改造，脱硫工程系统采用三炉一塔、石灰石/石膏湿法工艺。脱硫效率大于90％，100%烟气脱硫。对锅炉排放的全部烟气进行脱硫处理，以最大限度地减少SO2排放对环境的影响。在2015年对#3锅炉进行脱硝技术改造项目，2016年9月投入生产，工程采用锅炉炉内（SNCR）脱硝工艺；脱硫过程中产生的石膏卖给桦南水泥厂做辅料，粉煤灰最大限度的得到了充分综合利用。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了隔声、降噪措施，如汽轮机安装了配套的隔声罩。在主厂房及办公室周围种植大量树木、厂区周边绿化等措施，也起到降低噪声的作用。选用节能设备，大大降低电能生产过程的能耗，大大减少了污染物的排放。

4、排放口名称、位置及标示牌

公司废气排放口为烟囱，位置在锅炉引风机室后，标示牌编号为FQ-2 。

5、自动监测设备名称及位置

我公司烟气排放连续监测系统采用深圳宇星科技开发有限公司生产的YX-CEMS型烟气排放连续监测系统。我公司共由1套DCS控制系统组成，分别测量1、2号机组脱硫、脱硝后DCS系统参数，主要包括SO2、NOx、O2、粉尘浓度、流速、温度、压力、等,YX-CEMS烟气排放连续监测系统由气态污染物（SO2、NOx、O2）监测子系统、烟尘（颗粒物）监测子系统、烟气参数（流速、温度、压力、湿度等）监测子系统以及数据采集与处理子系统构成

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

排放烟道平稳处，共1个点位。（监测点位示意图见附图三）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。SO2、NOx、粉尘浓度、流速等。

3、监测频次

3.1自动监测系统

厂区1#、2#、3#、锅炉共一个烟筒监测点位，自动监测设备全天监测锅炉排放烟气中粉尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度。

3.2手工监测（委托监测）

烟尘每年监测2次。

在储煤场上下风向各设置1个颗粒物检测点位，每2季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

根据环评批复及验收，我公司1#、2#、3#锅炉执行的大气标准为火电厂大气污染物排放标准（GB13223-2011）中表1标准，各污染物限制是烟尘为30毫克/立方米，二氧化硫为200毫克/立方米，氮氧化物为200毫克/立方米。

（三）水污染物排放监测

根据环评批复及验收，我公司无废水外排，工业废水和生活污水经处理后全部回收，达到废水零排放，因此无水质污染物。

（三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位见示意图）

△3 锅炉厂房 △2 综合办公楼 储煤场 △1 △ 4

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每2季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)，三类区，昼间65dB夜间55dB(A)，厂界周围无噪声敏感点。

（四）周边环境质量监测

在厂区上下风向各设置1个环境空气监测点位，监测指标为总悬浮颗粒物、二氧化硫、二氧化氮，每年监测1次。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）由委托监测单位合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

（三）严格执行监测方案。妥善保存监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站（暂定）。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、委托监测结果

委托监测结果应于每次监测完的一周内公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。