哈尔滨量具刃具集团有限责任公司

2017年度自行监测方案

哈尔滨量具刃具集团有限责任公司

2017年1月12日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

- 公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司基本情况

哈尔滨量具刃具集团有限责任公司（原哈尔滨量具刃具厂，以下简称哈量集团）位于哈尔滨市香坊区和平路44号，创建于1952年，是我国“一五”期间原苏联援建的156项重点工作中唯一制造工量具产品的企业，主要生产量具、刃具、精密量仪以及数控机床几大类产品，并以品种全、规格多、质量优，畅销全国并远销世界30多个国家和地区。特别是近十年来，哈量人以振兴东北老工业基地为契机，通过体制创新、机制创新、管理创新、科技创新、使企业不断增强新生机与活力，实现了可持续发展。

企业名称：哈尔滨量具刃具集团有限责任公司

法人代表：魏华亮

组织机构代码：12704535-3

所属行业：量具量仪制造业

地理位置：哈尔滨市香坊区和平路44号

生产周期：间歇

自行监测联系人：张丹丹

邮编：150040

联系电话：0451--86792561

传真：0451-82626922

是否委托监测机构：是

委托监测机构名称：哈尔滨市禹瑞理化检测技术有限公司

（二）生产工艺

主要原料：高速钢、碳结钢

产品：量具、刃具、量仪

生产工艺流程见下图。

原料	毛坯加工    机械粗加工     热加工(表面处理)

机械精加工  	包装  	出厂

（三）产排污情况

废水汇总后经总排放口进入市政管网，进城市污水处理厂。

在热加工（表面处理）工序镀铬作业已转移至哈尔滨银光电镀有限公司生产。

排放口名称：总排放口

位置：中心经度126。39′28，中心纬度45。43′41。

标识牌：污水排放口

二 、监测内容

（一）废水污染源排放监测

采用自承担+委托方式开展监测

1、污染源手动监测

监测点位：总排水口

监测频次：

（1）每周监测项目：COD、PH

（2）每月监测项目：PH、生化需氧量、SS、石油类

2、评价标准

废水污染物排放就勘测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）.见表2

| 序号 | 项目 | 限制（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | -- |
| 2 | COD | 500 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | pH值 | 6-9 |
| 6 | 石油类 | 30 |
| 7 | 动植物油 | 100 |
| 8 | 氰化物 | 1.0 |
| 9 | 总锌 | 5.0 |
| 10 | 总铜 | 2.0 |
| 11 | 总汞 | 0.05 |
| 12 | 总镉 | 0.1 |
| 13 | 总铬 | 1.0 |

三、自行监测结果公布

（一）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限制、达标情况、超标情况、污染物排放方式及排放去向、自行监测方案

（二）公布时限

1、委托监测

据实公布监测结果。

2、自行监测结果

自行监测结果（COD和氨氮）于每次监测完的次日公布。

3、 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。