国家重点监控企业自行监测方案

（2017年度）

中国石油天然气股份有限公司

哈尔滨石化分公司

2016年 12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2017年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司

法人代表：庞晓东

组织机构代码：71844994X

所属行业：原油加工和石油产品制造

地理位置：哈尔滨市道外区化工路173号，见下图。

化 工 路

生产周期：连续

自行监测联系人：李大维

邮编：150056

联系电话：55606589  18345103467

传    真：55606922

是否委托监测机构：否

中国石油哈尔滨石化公司地处黑龙江省省会哈尔滨市，前身是1976年建成投产的哈尔滨炼油厂，公司占地面积123万平方米，公司现有员工1973人。

（二）生产工艺

公司原油一、二次加工能力可达420万吨/年，有常减压蒸馏、重油催化裂化、汽油连续重整、柴油中压加氢、汽油加氢、气体分馏、甲乙酮、MTBE、PSA、聚丙烯、溶剂油、硫磺回收等22套生产装置，集中在7个联合车间。系统配套，工艺先进，清洁生产，环保达标。企业主要加工大庆原油，生产92＃、95#国Ⅳ汽油、92#、95#乙醇汽油和0#、-35#、－50#等低凝点柴油、航空煤油、聚丙烯树脂粉料、丙烯、甲乙酮、MTBE、苯等14大类26个牌号产品，产品质量全部满足国家标准。工艺流程图见附件。

（三）产排污情况

公司废水主要是炼油生产过程中产生的工艺废水，公司污水处理场是废水处理设施，流程分含油废水、含盐废水两部分，处理能力分别是350吨/小时、50吨/小时，工艺选用浮动环流收油器、斜板式溶气气浮、MP-MBR生物膜组合等水处理技术，出水指标设计为国家一级排放标准，排放到哈尔滨市文昌污水处理场。作为公司废气处理设施的硫磺回收装置规模为1万吨/年，工艺采用一段高温转化、二级克劳斯脱硫、尾气还原吸收工艺，总硫回收率达到99.93%，尾气排放浓度优于国家排放标准；Ⅰ、Ⅱ催化烟气脱硫装置采用美国贝尔格公司（BELCO）EDV湿法洗涤技术,设计二氧化硫排放浓度低于100mg/m3；燃煤锅炉烟气脱硫装置采用石灰石/石膏湿法脱硫工艺，设计二氧化硫排放浓度低于200mg/m3。

排放口设置方面，公司属于废水、废气国控源企业，有废水排放口一个即污水总排口，采样口编号WS-05001；废气排放口14个，其中工业废气排放口10个，分别是电站燃油燃气锅炉、燃煤锅炉、常压加热炉、减压炉、重整四合一加热炉、重整圆筒炉、加氢加热炉、甲乙酮热煤炉、汽油加氢加热炉、柴油加氢加热炉；工艺废气排放口4个，包括两套催化再生烟气排放口、硫磺装置排放口和火炬。

自动监控设备安装废水方面，公司在污水总排口安装了废水在线监测系统，监测项目包括COD、PH、流量、氨氮、石油类；废气方面，公司在电站燃煤锅炉、电站燃油气锅炉、硫磺尾气、Ⅰ催化烟气脱硫、Ⅱ催化烟气脱硫安装了烟气在线监测系统，监测项目包括SO2、NOx、CO、CO2、烟尘等参数，废水、废气在线监测数据均已实时上传至环保局在线平台。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

监测方式：手工监测

监测点位：公司污水总排口。

监测项目：化学需氧量、氨氮、PH、油、挥发酚、硫化物、悬浮物、生化需氧量。

监测频次：化学需氧量、氨氮每日监测1次，其它项目每月监测1次。

监测分析方法及仪器：见表1

表1              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | HJ/T 399-2007 快速消解法 | CTL-12A COD速测仪 |
| 2 | 氨氮 | HJ 535-2009 纳氏试剂分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 3 | PH值 | GB 6920-86玻璃电极法 | DELTA320 PH计 |
| 4 | 石油类 | HJ 637-2012 红外分光光度法 | OIL460红外测油仪 |
| 5 | 挥发酚 | HJ 503-2009 4-氨基安替比林分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 6 | 硫化物 | GB/T16489-96亚甲基蓝分光光度法 | 722N 分光光度计 |
| 7 | 悬浮物 | GB/T11901-89 重量法 | AE100 电子分析天平 |
| 8 | 生化需氧量 | HJ 505-2009稀释与接种法 | SG6溶氧仪 |

2、评价标准

按照哈环淸函［2012］10号《关于确认中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司清洁生产审核执行标准的函》要求，公司水污染物排放限值见表2。

表2              污染物排放限值

| 监测点位 | 执行标准 | 主要污染物 | 最高允许排放浓度，mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口 | GB 8978-1996污水综合排放标准98年后三级标准 | PH值 | 6-9 |
|  |  | 化学需氧量 | 500 |
|  |  | 石油类 | 20 |
|  |  | 氨氮 | — |
|  |  | 挥发酚 | 2.0 |
|  |  | 硫化物 | 1.0 |
|  |  | 悬浮物 | — |
|  |  | 生化需氧量 | 300 |

（二）废气污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

监测方式：手工监测

监测点位：电站燃煤锅炉、电站燃油气锅炉、Ⅰ催化烟气脱硫、Ⅱ催化烟气脱硫、常压加热炉、减压加热炉、甲乙酮热煤炉、硫磺回收尾气、重整四合一炉、重整圆筒炉、加氢加热炉、汽油加氢加热炉、柴油加氢加热炉。

监测项目：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度

监测频次：二氧化硫、氮氧化物每周一次，颗粒物每月一次，林格曼黑度每季度一次。

监测方法及仪器：见表3

表3            监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 定电位电解法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 颗粒物 | 重量法 | 3012H型自动烟尘(气)测试仪 |
| 林格曼黑度 | 目视法 | QT201B林格曼黑度仪 |

3、评价标准

按照哈环淸函［2012］10号《关于确认中国石油天然气股份有限公司哈尔滨石化分公司清洁生产审核执行标准的函》要求，公司大气污染物排放限值见表4。

表4              污染物排放限值

| 序号 | 监测点位 | 执行标准 | 主要污染物 | 最高允许排放浓度，mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ催化再生烟气、Ⅱ催化再生烟气、硫磺尾气 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 二氧化硫 | 960 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 240 |
|  |  |  | 颗粒物 | 120 |
| 2 | 电站燃油燃气锅炉 | 锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） | 二氧化硫 | 300 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 400 |
|  |  |  | 颗粒物 | 60 |
|  |  |  | 黑度 | 1 |
| 3 | 电站燃煤锅炉 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 二氧化硫 | 200 |
|  |  |  | 氮氧化物 | 200 |
|  |  |  | 颗粒物 | 30 |
|  |  |  | 黑度 | 1级 |
| 4 | 加热炉 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996） | 二氧化硫 | 850 |
|  |  |  | 颗粒物 | 200 |
|  |  |  | 黑度 | 1级 |

（三）厂界噪声监测

采用自承担方式开展监测。

1、监测点位

在厂界设置监测点，具体位置见监测点位示意图。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

每季度监测1次。

4、监测方法和仪器

监测方法及测量使用仪器见表5。

表5               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | AWA5680噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准按照《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类功能区限值执行，即昼间不大于65 dBa，夜间不大于55 dBa。

三、质量控制和质量保证

（一）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（二）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件：工艺流程图

# Text boxes

哈尔滨车辆厂

化

工

五

厂

哈尔滨石化实业公司

哈尔滨石化公司

（化工路173号）

禧龙陶瓷市场

化

工

消

防

队

黑龙江省农垦总局油库