国家重点监控企业自行监测方案

泰来县北控水务有限公司

2017年 1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、生产排污情况

（一）公司概况

企业名称：泰来县北控水务有限公司；

法人代表：于立国；

企业代码：91230224333284195R

所属行业：污水处理及再生利用；

地址：黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇先锋街（人民银行对过）

生产周期：24小时（可根据实际来水量和水质情况变化进行调整）；

企业自测联系人：许宪瑜

联系电话：13803607886

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：齐齐哈尔易文环保设备有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：粗格栅及一次提升泵房、细格栅、平流沉砂池、生化池、二沉池、消毒计量池。

工艺流程（附工艺流程图）：

（三）生产排污情况

目前日进水量在8000吨左右，生活污水经过处理后，排入泰湖。排放口名称：WS-01

公司主要噪声源为各类水泵、锅炉引风、鼓风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用委托方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：污水处理厂进、排放口各设1个监测点位

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1             监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 ＥＳＴ2001Ｂ在线监测完仪 |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 广州市怡文环境科技股份有限公司 ＥＳＴ-2004在线监测完仪。 |

监测点位：污水进口、排放口各设置1个监测点（监测点位示意图）。

2、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的Ｂ类标准。见表2。

表2  评价标准

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD（mg/L） | 60（mg/L） |
| 2 | 氨氮（mg/L） | 8-15（mg/L） |
| 3 | BOD5（mg/L） | 20（mg/L） |
| 4 | TP（mg/L） | 1（mg/L） |
| 5 | TN（mg/L） | 20（mg/L） |
| 6 | SS（mg/L） | 20（mg/L） |

三、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

泰来县北控水务有限公司

2017年 1月1日