大庆石化公司炼油厂

2015年度自行监测开展

情况年度报告

2016年1月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我公司编制了2015年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2016年更好的开展自行监测工作，现将2015年自行监测开展情况总结汇报如下：

一、监测方案的调整变化情况

2015年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2016年监测方案未做调整。

二、全年监测情况

2015年大庆石化公司炼油厂各装置连续生产，全年运行365天，开展监测365天。炼油厂烟气排放口在线设备自动监测8760次，人工监测108次。噪声监测共96次，合格96次，没有超标数据。2015年所有监测数据均达到外排指标，全年没有超标数据。

三、全年废水污染物排放情况

2015年炼油厂废水污染物化学需氧量排放132.48吨、氨氮排放0.3758吨；所有污染物排放量均在公司总量指标内。

四、固体废弃物的产生、处置情况

2015年炼油厂共产生危险废物6134.61吨，其中安达市景财高新燃料有限公司处理废白土45.82吨，大庆市顺兴龙经贸有限公司处理废白土403.52吨，大庆市顺兴龙经贸有限公司处理罐底油泥194.22吨，大庆市龙凤区胜徐燃料油有限公司综合利用浮渣783.84吨，石化公司化工一厂内部处置废碱渣158.08吨，公司水气厂焚烧污泥443.58吨，大庆合新鼎化工科技有限公司处理油泥59.81吨，大庆地山谦化工科技有限公司处置废包装桶202.86吨，大庆三石废弃资源回收利用有限公司处理废活性炭668.68吨，河南尉氏瑞德有色金属有限公司处置废催化剂15.06吨，黑龙江辰能环境技术服务有限公司处置危险废物1797.08吨。

五、周边环境质量影响状况监测情况

2015年对炼油厂区周边的噪声监测昼夜最大值分别为62.7、53分贝，噪声平均值分别为55、51.7分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)要求。厂区周边大气监测非甲烷烃、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢最大值分别为2.76mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3、0.008 mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996)要求。

2015年对生活区大气监测非甲烷烃、二氧化硫、硫化氢最大值分别为2.16mg/m3、0.026 mg/m3、0.008 mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求。