大庆石化公司炼油厂

2016年度自行监测开展

情况年度报告

2017年1月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我公司编制了2016年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2017年更好的开展自行监测工作，现将2016年自行监测开展情况总结汇报如下：

一、监测方案的调整变化情况

2016年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完善符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2017年监测方案未做调整。

二、全年监测情况

2016年大庆石化公司炼油厂各装置连续生产，全年运行365天，开展监测365天。炼油厂烟气排放口在线设备自动监测8760次，人工监测108次。噪声监测共96次，合格96次，没有超标数据。2016年所有监测数据均达到外排指标，全年没有超标数据。

三、全年废水污染物排放情况

2016年炼油厂废水污染物化学需氧量排放137.15吨、氨氮排放4.645吨；所有污染物排放量均在公司总量指标内。

四、固体废弃物的产生、处置情况

2016年炼油厂共产生危险废物15855.92吨，其中大庆合新鼎化工科技有限公司处理含油污泥9817吨，大庆市顺兴龙经贸有限公司综合利用浮渣2586.6吨，大庆市龙凤区胜徐燃料油有限公司综合利用浮渣256.44吨，石化公司化工一厂内部处置废碱渣99.08吨，大庆地山谦化工科技有限公司处置废包装桶150.48吨，黑龙江辰能环境技术服务有限公司处置危险废物3576.32吨。

五、周边环境质量影响状况监测情况

2016年对炼油厂区周边的噪声监测昼夜最大值分别为63.7、54分贝，噪声平均值分别为56、51.9分贝，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)要求。厂区周边大气监测非甲烷烃、苯、甲苯、二甲苯、硫化氢最大值分别为2.56mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3、0.001 mg/m3、0.009 mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》（GB-16297-1996)要求。

2016年对生活区大气监测非甲烷烃、二氧化硫、硫化氢最大值分别为2.10mg/m3、0.024 mg/m3、0.008 mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)要求。