国家重点监控企业自行监测方案

中国第一重型机械股份公司

2017年1月19日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2017年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：中国第一重型机械股份公司

法人代表：马克

组织机构代码：71093576-7

所属行业：装备制造

地理位置：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区厂前路9号

生产周期：连续

自行监测联系人：孙大勇

邮    编：161042

联系电话：0452-6805959

传    真：0452-6810130

是否委托监测机构:否

委托监测机构名称：无

2011年12月，污水综合处理回用中心投入使用。

（二）生产工艺

主要生产工艺：产品设计——备料——炼钢——铸造——锻造——热处理——机械加工——装配——发货

生产工艺流程见附件1。

（三）产排污情况

生产工艺过程中产生废水的环节：循环水站排水、电镀废水处理站排水、乳化液处理站排水。

生产废水处理设施名称：污水综合处理回用中心。废水处理工艺流程见附件2。

排放口名称：总排放口WS-01049

位置及标示牌：东经123度35分53秒

北纬47  度11分38秒

公司主要噪声源为各类水泵、引风机、送风机等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用自动在线监测和手工监测。

1、污染源自动在线监测

监测点位：污水综合处理回用中心收集池设置1个监测点位。自动在线监测设备名称：COD自动在线监测仪、氨氮监测仪。

监测项目：COD、氨氮。

监测频次：24小时连续监测，2小时传输一次数据。

监测方法及仪器：见表1。

表1  监测方法及仪器

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 广州怡文EST—2001B |
| 2 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 广州怡文EST—2004 |

2、手工监测

我公司有专职人员对排放废水进行手工监测。

监测点位：污水综合处理回用中心收集池设置1个监测点位。

监测项目：化学需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、悬浮物。

监测频次：每周一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2  监测方法及仪器

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸钾法 | 加热装置 |
| 2 | 氨氮 | 纳氏试剂法 | 加热装置、分光光度计 |
| 3 | 石油类 | 分光光度法 | 红外分光测油仪 |
| 4 | 挥发酚 | 分光光度法 | 加热装置、分光光度计 |
| 5 | SS | 重量法 | 干燥箱、电子天平 |

3、评价标准

厂区总排放口排放废水执行《污水综合排放标准》一级标准，见表3。

表3  评价标准

| 序号 | 项目 | 限值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 100 |
| 2 | 氨氮 | 15 |
| 3 | 石油类 | 10 |
| 4 | 挥发酚 | 0.5 |
| 5 | SS | 50 |

（二）厂界噪声监测

我公司有专职人员对噪声进行手工监测。

1、监测点位

在厂界外东、西、南、北院墙外1米处设置监测点，共计10个监测点（监测点位示意图1）。

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的10个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4。

表4  监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | 多功能噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中Ⅲ类区排放限值，见表5。

表5  评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| Ⅲ | 65 | 55 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水污染物自动监测质量保证措施:按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（试行）HJ/T355-2007《水污染源在线监测系统有效性判别技术规范》（试行）HJ/T356-2007对自动监测设备进行方法比对实验及质控样试验、现场校验（包括重复性试验、零点漂移和量程漂移试验）。

（二）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

图1  中国第一重型机械股份公司区域位置图

五星为污水综合处理回用中心总排放口

圆点处为噪声监测点位

图2  生产工艺流程图

图3主要污染治理工艺流程图

# Text boxes

排泥

调节池

两级生物滤池

消毒系统

清水池

回用水泵

粗格栅

污泥池

污泥脱水机

污泥外运

曝气鼓风机物滤池

回用管网

提升泵

反洗鼓风机物滤池

反冲洗排水缓冲池池

反冲洗泵

膜除盐系统

浓水排放

提升泵

高效澄清器

转鼓细格栅

集水池

雨季有溢流

生产污水及雨水

生活污水