哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司

自行监测方案

2015年12月6日

1公司基本情况

1.1基础信息

企业名称：哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司

法人代表：罗明花

所属行业：机械制造（电池制造）

地理位置：哈市松北区中源大道哈尔滨高新开发区科技创新城

生产周期：15天

联系方式：刘冠华  15945154373   86677970—6210

委托监测机构名称：无

1.2生产工艺及产排污情况

主要工程组成：铅酸蓄电池车间

主要原料及产品：铅，硫酸

工艺流程：

污染处理设施名称及工艺流程

排放口名称：总排放口、车间排放口

排放口位置及标示牌：下列图示

自动检测设备名称及位置

| 自动检测设备名称 | 安装位置 |
| --- | --- |
| 设备名称 | 型号 |  |
| PH在线分析仪 | P53 | 污水总排放口 |
| COD在线自动监测仪 | CODmaxⅡ | 污水总排放口 |
| 氨氮在线自动监测仪 | Amtax Compact | 污水总排放口 |
| 总铅在线自动监测仪 | CC-TPb-Ⅱ | 车间排放口 |

2自行监测内容

2.1大气污染物排放监测

2.1.1监测点位：见监测点位置图

企业边界大气污染物监测点位选择主要环境敏感点的方向和主下风向。

2.1.2监测指标

生产车间排放的污染物：铅尘、硫酸雾、颗粒物。

企业边界大气污染物：铅尘、硫酸雾、颗粒物。

2.1.3监测频次

2.1.3.1自动检测频次

无

2.1.3.2手工监测频次

生产车间排气筒污染物排放监测频次：每季度监测一次。

企业边界大气污染物排放监测频次：每季度监测一次。

2.1.4执行排放标准及其限值

《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铅及化合物 | mg/m3 | 0.7 | «电池工业污染物排放标准»（GB30484-2013） |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | 10 |  |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 50 |  |

电池工业污染物排放标准》GB30484-2013

企业边界大气污染物浓度限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 铅及化合物 | mg/m3 | 0.001 | «电池工业污染物排放标准»（GB30484-2013） |
|  | 硫酸雾 | mg/m3 | 0.3 |  |
|  | 颗粒物 | mg/m3 | 0.3 |  |

2.1.5监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

监测仪器：AA320N型原子吸收仪；723N型紫外可见光分光光度计

2.2水污染物排放监测

2.2.1监测点位

总排口、车间排放口位置，地理坐标（监测点位示意图）。

2.2.2监测指标

总排口：pH、COD、氨氮、悬浮物、总磷、总氮

车间排放口：总铅、总镉。

2.2.3监测频次

2.2.3.1自动监测

pH值、COD、氨氮全天连续监测。

2.2.3.2手工监测

总排口COD、氨氮在在线监测系统不能正常运行时每日监测一次，其他指标每月监测一次。车间总排口一类污染物每月监测一次。

2.2.4执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | mg/L | 140 | 《电池工业污染物排放标准》GB30484-2013 |
|  | COD | mg/L | 150 |  |
|  | NH3-N | mg/L | 30 |  |
|  | pH | - | 6～9 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 2.0 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 40 |  |
|  | 总镉 | mg/L | 0.02 |  |
|  | 总铅 | mg/L | 0.5 |  |

2.2.5监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。国家环境监测技术规范和方法中未作规定的，可以采用国际标准和国外先进标准。

监测仪器：AA320N型原子吸收仪；723N型紫外可见光分光光度计

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：在厂界设置监测点（监测点位示意图）

2.3.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.3.3监测频次：每年度检测一次。

2.3.4监测方法：

执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》（GB-12348-2008）。

2.3.5监测仪器：

HS5920型噪声监测仪

2.4周边环境质量监测

2.4.1企业周边空气环境质量监测

空气环境质量按照环评报告书及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3095-1996）的限值

2.4.2纳污水体环境质量监测

水环境质量按照环评报告书及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3838-2002）的限值。

3质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

3.1.2水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理

3.2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

3.2.2水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

3.3厂界周边环境空气质量监测质量管理

依据《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）有关规定进行。

3.4纳污水体环境质量监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

3.5厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

# 4、监测报告

## 4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

## 4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

## 4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

# 自行监测结果公布

## 5.1对外公布方式

哈尔滨市环保网（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/login.aspx）

## 5.2公布内容

企业名称、排放口及监测点位（只需公布排放口的监测结果）、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

## 5.3自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果。

## 5.4年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

# Text boxes

合金

铸板

原料铅

制粉

合膏

涂板

固化

干燥

加工

装配

入库

打包

整理

充电

内化成