2015年度自行监测年度报告

哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司

# （一）监测方案的调整变化情况；

2015公司全面执行《电池工业污染物排放标准》（GB30484－2013）中现有企业污染物间接排放限值标准。
（二）全年生产天数、监测天数，各监测点、各监测指标全年监测次数、达标次数、超标情况；

由于公司2015年6月实施整体搬迁，固全年生产天数150天，实际监测天数150天，各监测点、各监测指标的监测情况如下：

| 监测点位 | 监测指标 | 全年监测次数 | 达标次数 | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水 | 总排口 | pH值 | 1800 | 1800 | 无 |
|  | 总排口 | COD | 1800 | 1800 | 无 |
|  | 总排口 | 氨氮 | 1800 | 1800 | 无 |
|  | 总排口 | 悬浮物 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总排口 | 总铅 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总排口 | 总氮 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总排口 | 总镉 | 6 | 6 | 无 |
|  | 总排口 | 总磷 | 3 | 3 | 无 |
|  | 车间排口 | 总铅 | 6 | 6 | 无 |
|  | 车间排口 | 总镉 | 6 | 6 | 无 |
| 车间废气 | 1#铅粉机 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 铅块气 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 光宇合膏1# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板5# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化02# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化04# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化08# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化10# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化12# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化14# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化16# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化18# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化20# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 极板化22# | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |
|  | 1#合膏气 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 1#极板 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 2#极板 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 3#极板 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 4#极板 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 5#极板 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 2#铅粉机 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 万米平台二楼1# | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 万米平台二楼2# | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 万米平台二楼3# | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 万米平台二楼4# | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
| 废气无组织 | 厂界 | 铅及化合物 | 2 | 2 | 无 |
|  | 厂界 | 硫酸雾 | 2 | 2 | 无 |

（三）全年废水、废气污染物排放量；

全年废水中的污染物排放量：

| 污染物名称 | 全年污水排放量 （吨/ 年） | 污染物平均浓度 （mg/L） | 全年污染物排放量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 45000 | 6.09 | 无量纲 |
| COD | 45000 | 78.8 | 3546 |
| 氨氮 | 45000 | 2.51 | 112.95 |
| 悬浮物 | 45000 | 17 | 765 |
| 总铅 | 45000 | 0.259 | 11.655 |
| 总镉 | 45000 | 0.049 | 2.205 |
| 总磷 | 45000 | 0.75 | 33.75 |
| 总氮 | 45000 | 6.27 | 282.15 |

全年废气污染物排放量：

| 污染物名称 | 全年废气排放量 （万标立方米） | 污染物平均浓度 （mg/m3） | 全年污染物排放量 (kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 24000 | 0.17 | 4.08 |
| 硫酸雾 | 26400 | 1.98 | 52.272 |

（四）固体废弃物的类型、产生数量，处置方式、数量以及去向；

| 固废类型 | 产生数量 | 处置方式 | 处置数量 | 废物去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铅废物 | 1433吨 | 利用 | 398吨 | 安徽华铂 |
|  |  |  | 1035吨 | 内蒙古泰鼎 |
| 炉渣 | 1200吨 | 利用 | 1200 | 砖厂 |

（五）按要求开展的周边环境质量影响状况监测结果。

厂界污染物无组织排放监测情况：

| 污染物名称 | 污染物排放浓度 （mg/m3） | 排放限值 （mg/m3） | 排放情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铅及其化合物 | 0.00068 | 0.001 | 达标 |
| 硫酸雾 | 0.166 | 0.3 | 达标 |