哈药集团制药总厂

2017年度自行监测方案

2017年

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2017年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

# 公司基本情况

## 1.1基础信息

| 企业名称 | 哈药集团制药总厂 |
| --- | --- |
| 法人代表 | 马 杰 |
| 所属行业 | 化学药品原料药制造 |
| 地理位置 | 哈尔滨市南岗区学府路109号 |
| 生产周期 | 365天 |
| 自行监测方式 | 自动在线监测为主，手工监测为辅 |
| 联系部门 | 哈药集团制药总厂环境保护部 |
| 联系电话 | 0451-86661520 |

## 1.2 生产工艺及产排污情况

| 主要产品 | 青霉素钠、粉针、液糖 |
| --- | --- |
| 工艺流程 | 见图2 |
| 污染处理设施名称 | 污水处理厂 |
| 污染处理工艺流程 | 物化+生化处理+深度处理 |
| 排放口名称及位置 | 哈药集团制药总厂总排水口 | 经度 | 126°36′56″ |
|  |  | 纬度 | 45°41′50″ |
| 自动监测设备名称 | Amtax Compact CODmax P53 U53 LFPHR-DW2001 NH3N-2000氨氮在线分析仪 |

图1：生产工艺流程图

# 自行监测内容

## 2.1大气污染物排放监测

### 监测点位

烟气排放口，中心经度：126°36′56″ 中心纬度：45°41′50″。

### 监测指标

锅炉排放的污染物：二氧化硫、氮氧化物、烟尘、汞。

### 自动监测频次

二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测，汞每季度监测一次。

### 执行排放标准及其限值：

## 6#、7#锅炉污染物排放标准：

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 | 烟尘 | mg/m3 | 30 | «火电厂大气污染物排放标准 »（GB13223-2011） |
|  | SO2 | mg/m3 | 200 |  |
|  | NOX | mg/m3 | 200 |  |
|  | 汞 | mg/m3 | 0.03 |  |

其它锅炉污染物排放标准：

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 | 烟尘 | mg/m3 | 80 | «锅炉大气污染物排放标准»（GB13271-2014） |
|  | SO2 | mg/m3 | 400 |  |
|  | NOX | mg/m3 | 400 |  |
|  | 汞 | mg/m3 | 0.05 |  |

## 2.2水污染物排放监测

### 2.2.1监测点位

总排水口。

### 2.2.2监测指标

PH值、色度、悬浮物、生化需氧量、COD、氨氮、总氮、总磷、总有机碳、总铜、挥发酚、硫化物、硝基苯类、苯胺类、二氯甲烷、总锌、总氰化物、总汞、烷基汞、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍。

### 2.2.3自动监测、

COD、氨氮全天连续监测。

### 2.2.4手工监测

除COD、氨氮外其他指标每月监测1次。

### 执行排放标准及其限值

| 污染源类型 | 污染物 | 单位 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | SS | mg/L | 400 | 《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010 |
|  | COD | mg/L | 500 |  |
|  | BOD5 | mg/L | 350 |  |
|  | NH3-N | mg/L | 45 |  |
|  | 总氮 | mg/L | 70 |  |
|  | 总磷 | mg/L | 8 |  |
|  | pH | - | 6.5～9.5 |  |
|  | 色度 | 稀释倍数 | 70 |  |
|  | 硫化物 | mg/L | 1 |  |
|  | 挥发酚 | mg/L | 1 |  |
|  | 总氰化物 | mg/L | 0.5 |  |
|  | 硝基苯类 | mg/L | 5 |  |
|  | 苯胺类 | mg/L | 5 |  |
|  | 总锌 | mg/L | 5 |  |
|  | 总铜 | mg/L | 2 |  |
|  | 总汞 | mg/L | 0.02 |  |
|  | 总镉 | mg/L | 0.1 |  |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.5 |  |
|  | 总砷 | mg/L | 0.5 |  |
|  | 总铅 | mg/L | 1 |  |
|  | 总镍 | mg/L | 1 |  |
|  | 总有机碳 | mg/L | - |  |
|  | 二氯甲烷 | mg/L | - |  |
|  | 烷基汞 | mg/L | - |  |

### 2.2.5监测方法和仪器

在线监测设备监测为主

## 2.3厂界噪声监测

### 2.3.1监测点位：厂界周围设置监测点。

### 2.3.2监测指标：昼、夜等效声级。

### 2.3.3监测频次：每季度监测1次。

### 2.3.4监测方法、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

### 2.3.5监测仪器：

噪声检测仪。

# 质量控制和质量保证

## 3.1污染源手工监测质量管理

### 大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

### 水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

## 3.2污染源自动监测质量管理

### 3.2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

### 3.2.2水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

### 3.2.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

# 监测报告

## 4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

## 4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

## 4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

# 自行监测结果公布

## 5.1对外公布方式

黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/）

## 5.2公布内容

企业名称、排放口及监测点位（只需公布排放口的监测结果）、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

## 5.3自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果。

## 5.4年度报告

每年年初公布上年度自行监测年度报告