国家重点监控企业自行监测方案

博天糖业有限公司依安分公司

二O一三年十二月

目 录

一、企业基本情况简介

二、主要污染物污染因素分析

三、监测项目及监测方法

四、执行标准

五、质量控制情况

六、信息公开

# 博天糖业有限公司依安分公司自行监测方案

一、企业基本情况简介

博天糖业有限公司依安分公司座落在松嫩平原的乌裕尔河北岸、黑龙江省齐齐哈尔市依安县境内，前身是黑龙江依安瑞雪糖业有限公司，1983年经国家计划委员会批准兴建，1986年建成投产，是黑龙江省规模最大的国有大型制糖企业之一，是黑龙江省制糖行业的主力糖厂，2007年加入博天糖业。公司现有员工340多人，厂区占地面积106万平方米，原生产能力为日处理甜菜3000吨，是远近文明的县域经济龙头企业和农业产业化国家重点龙头企业。

为将齐齐哈尔地区打造成为中国重要的制糖产业基地和中国糖都，英糖和博天糖业决定继续增加投资，在租赁整合土地集中连片、引进大型先进农业机械、大力推广农业机械化的同时，对依安分公司进行技术改造和扩建，分两期达到年处理甜菜100万吨的经济规模。其中一期扩建公司投资4.4亿元，自2008年5月开工，将日处理能力提高到4000吨，同期建设废水处理设施。到2009年九月底，依安分公司一期扩建建设完成。

依安分公司一期扩建公司凝结了中西方专家的智慧，是世界先进制糖工艺、技术和设备的完善结合，创造了世界甜菜制糖行业的多项第一：世界上第一个在动力车间配备循环燃室低碳节能锅炉的糖厂；世界第一个具有最先进分布控制系统的甜菜糖厂；世界第一个在极端寒冷气候条件下实现高标准环保要求污水处理的糖厂.目前，依安分公司的技术、装备水平和加工能力在全国甜菜制糖行业已经名列前茅，并达到世界领先水平，正在向国内首家年加工百万吨甜菜的现代化制糖企业迈进。

国控污染源企业基础信息表

| 企业名称 | 博天糖业依安分公司 | 行业 | 食品制造 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法人代码 | 66901756-8 | 法人姓名 | YAU KAY TONY CHEUNG |
| 行政区 | 齐齐哈尔市 | 规模 | 大型 |
| 登记注册类型 | 外商投资 | 开业时间 | 2007年 |
| 电话 | 0452-7022956 | 传真 | 0452-7022956 |
| 邮编 | 161500 | 详细地址 | 黑龙江省齐齐哈尔市依安县依安镇西北新街 |
| 中心经度 | 125°17′10″ | 中心经度 | 47°56′16″ |
| 废水排放口数 | 1 | COD年度控制量（公斤） | 146000 |
| SO2年度控制量 | 255吨 | 排污申报登记号 |  |
| 污染源监测联系人（联系电话） | 逯占国 15245222815 | 污染源监测联系部门 | 运营部 |
| 产污工艺简述 | 主要：洗涤、流送甜菜产生的污水和动力燃煤产生的二氧化硫 |
| 污染处理工艺简述 | 污水处理工艺：预处理、厌氧处理、好氧处理、深度处理、沼气处理、废气处理及污泥处理 二氧化硫处理工艺：采用炉内喷石灰石粉处理 |
| 主要产品名称 | 白砂糖 | 主要产品编码 |  |
| 主要产品产量 | 30387 | 主要产品单位 | 吨 |
| 主要产品年设计能力 | 10万吨 | 原辅材料名称 | 甜菜、燃料煤 |
| 原辅材料编号 |  | 原辅材料单位 | 吨 |

二、主要污染物污染因素分析

本公司污染因素主要是甜菜制糖生产中排放的废水和废渣，其次是热电站锅炉排放的烟气和噪声等。污染因素分析见表2-23。

表1-1  污染因素分析一览表

| 精制糖生产 |
| --- |
| 设备设施 | 环境影响因素 | 影响因子 |
| 制糖生产车间 | 生产废水 | COD、BOD5、SS |
|  | 工艺尾气 | SO2、粉尘 |
|  | 设备运转噪声 | 噪声（A声级） |
| 锅炉、干燥用燃烧炉 | 烟气排放 | 烟尘、SO2、NOx |
| 原料和产品贮存 | 粉尘 | TSP |
| 原料和产品运输 | 扬尘、噪声 | TSP、噪声 |
| 污水处理站 | 恶臭、风险 | 氨、硫化氢、沼气 |
| 办公楼、宿舍、食堂 | 生活污水和油烟 | COD、氨氮、油烟 |

三、监测项目及监测方法

1、企业自行监测条件及组织情况

博天糖业有限公司依安分公司环境监测由运营部负责具体实施，采用手动+自动监测方式。

1.1在线监测项目:废水污染源在线监测项目为化学需氧量和氨氮。在线仪表厂家为黑龙江易文环保科技有限公司，公司设备型号及编号：EST-2001 COD cr在线自带检测仪；氨氮 监测设备为 EST-2004  氨氮在线自带检测仪。

1.2 百吨循环硫化床锅炉废气排放检测为手动检测。

2.污水监测

2.1化验指标—COD （化学需氧量）

2.1.1COD测定地点

氧化塘来水（污水站进水）—COD

预酸化池—COD

IC出水—COD

二沉池出水—COD

砂滤出水—COD

2.1.2 COD测定频率

生产期每2小时测定1次，但会根据运行情况增加测定次数。

2.1.2化验指标—NH3-N 氨氮

2.1.2.1 测定地点

氧化塘来水（污水站进水）—NH3-N

预酸化池—NH3-N

IC出水—NH3-N

二沉池出水—NH3-N

砂滤出水—NH3-N

2.1.2.2测定频率

生产期每2小时测定1次NH3-N值。

2.1.3不合格污水管理程序

2.1.3.1 目的：在污水站运行情况正常，各项出水指标都达标的情况下，经过污水站处理的污水大部分作为净化水回用至糖间，有小部分将从巴氏计量槽外排。但是当污水处理运行工艺失常时，将有某一项或几项指标达不到排放标准，因此制定不合格污水管理程序，以减少对周围环境的污染。

2.1.3.2 具体管理程序如下：

(1) 当化验结果显示有某一项指标不合格时，污水站值班班长将立即上报给站长，站长报给运营部。

(2) 值班班长安排净化水全部回用，污水停止外排。

(3) 在回用的同时查找工艺失常的具体原因，根据相应化验结果及时调整工艺运行状态。

(4) 在工艺调整过程中将增加化验频率，及时了解运行状况。

(5)当出水各项指标都达标后，污水再进行外排。

2.2 博天总部对分公司要求每日上报监测结果

2.3生产期每周测定1次二氧化硫、氮氧化物等废气指标。

每日化验的指标公司都会安排专人填写总部提供的报表中反馈给总部环保工程师，如发现不合规的指标，环保工程师会反馈会分公司进行处理。

四、执行标准

本次评价采用的环境质量标准和污染物排放标准见表4-1。

表4-1  执行标准一览表

| 项目 | 标准名称 | 标准号 | 执行级别/类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | 地表水 | 地表水环境质量标准 | GB3838-2002 | Ⅲ类 |
|  | 环境空气 | 环境空气质量标准 | GB3095-1996 | 二级 |
|  | 声环境 | 城市区域环境噪声标准 | GB3096-93 | 2类 |
|  | 地下水 | 地下水质量标准 | GB/T14848-93 | Ⅲ类 |
| 污染物排放标准 | 污水 | 污水综合排放标准 | Gb8978-1996 | 一级 |
|  | 废气 | 火电厂大气污染物排放标准 | GB13223-2003 | 第3时段标准 |
|  |  | 锅炉大气污染物排放标准 | GB13271-2001 | 二类区Ⅱ时段 |
|  |  | 工业炉窑大气污染物排放标准 | GB9078-1996 | 二级 |
|  |  | 大气污染物综合排放标准 | GB16297-2003 | 二级 |
|  |  | 恶臭污染物排放标准 | GB14554-93 | 二级 |
|  | 厂界噪声 | 工业企业厂界噪声标准 | GB12348-90 | Ⅱ类 |
|  | 固体废物 | 一般企业固体废物贮存、处置场所污染控制标准 | GB18599-2001 |  |

五、质量控制情况

严格执行环境监测技术规范，建立相应的台账，加强日常巡检和日常维护工作.

六、信息公开

按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》 在黑龙江省环境保护厅统一建立的公布平台公开自行监测结果。

博天糖业有限公司依安分公司

二O一三年十二月

# Text boxes

本项目厂址

1＃