哈尔滨中国酿酒有限公司

自行监测方案

2014年 12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2015年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：哈尔滨中国酿酒有限公司

法人代表：侯万喜

所属行业：制造业

地理位置：哈尔滨利民经济技术开发区利民东四大街1号

生产周期：330天

联系方式：13313699349

1.2生产工艺及产排污情况

1.2.1主要工程组成

①酒精生产装置：包括玉米仓、输送机、提升机、料斗、玉米筛、除石机、粉碎机、筛选机、除尘器、风机、拌料罐、蒸煮罐、闪蒸罐、液化罐、糖化罐、预发酵罐、发酵罐、成熟醪贮藏罐、搅拌器、换热器、粗馏塔、精馏塔、粗塔排糟泵、脱甲醇塔、杂醇油塔、工业酒精塔、中转罐、预热器、冷却器、再沸器、冷凝器、、循环泵、回流泵等。

②蛋白饲料DDGS生产装置：包括酒糟液贮罐、清液贮罐、糟液泵、清液泵、糟液分离机、管束干燥机、四效膜式蒸发器等。

③液体二氧化碳装置：包括二氧化碳回收装置、二氧化碳贮罐、二氧化碳冲瓶装置等。

④成品罐区：包括成品酒精储罐、鹤管、酒精泵、酒精储罐、工业酒精储罐、杂醇油储罐、酒精泵、工业酒精泵、杂醇油泵等。

⑤公用工程：包括供水站、回用水站、循环水站、软化水及脱盐水战、污水处理装置、厂区给排水管网、热电装置、厂区工艺及供热管网、全厂电讯及火灾报警系统等。

⑥生活设施：包括综合楼、化验室、宿舍等。

1.2.2工艺流程

1.2.3水污染处理设施名称及工艺流程

排放口名称：排水口

排放口位置：厂区内

COD自动监测设备名称：美国哈希水在线监测设备CODmax

氨氮自动监测设备名称：河北先河XHAN-90B

2 自行监测内容

2.1总排口监测点位地理坐标

中心经度：126.56，中心纬度：45.92

2.2监测指标

总排口：COD、氨氮、PH值、BOD、悬浮物、色度、总氮、总磷、单位产品排水量。

2.3自动监测频次

COD、氨氮、PH值全天连续监测,每两小时一次。

2.4 手动监测频次

悬浮物、总磷、总氮、色度、BOD每月一次。

2.2.5 执行排放标准及其限值

发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准GB_27631—2011

| 项目 | 指 标 |
| --- | --- |
| 化学耗氧量CODcr ≤ | 400 ppm |
| 生物耗氧量BOD5 ≤ | 80 ppm |
| 悬浮物 ≤ | 140 ppm |
| PH值 ≤ | 6-9 |
| 色度 ≤ | 80 |
| 氨氮 ≤ | 30 |
| 总氮 ≤ | 50 |
| 总磷 ≤ | 3.0 |
| 单位产品排水量 ≤ | 40 |

2.2.6 监测方法和仪器

COD自动监测设备名称：美国哈希水在线监测设备CODmax

监测方法：重铬酸钾法

氨氮自动监测设备名称：河北先河XHAN-90B

监测方法：电极法

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：厂区内

2.3.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.3.3监测频次：每季度监测1次。

2.3.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)。

2.3.5监测仪器：

2.4 周边环境质量监测

2.4.1 企业周边空气环境质量监测

空气环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3095-1996）的限值。

2.4.2 纳污水体环境质量监测

水环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准(GB3838-2002)的限值。

3 质量控制和质量保证

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：哈尔滨市环保网（http://www.hljdep.gov.cn/ ）

5.2 公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

原料

粉碎

液化、糖化

清液

工业酒精

杂醇油

液态CO2产品

CO2回收

食用酒精

精馏

发酵

浓缩

糟液分离、干燥

DDGS饲料

出水

焚烧

集水井

污泥池

滤液池

砂滤器

二沉池

曝气池

立管

IC反应器

循环池

调节预酸化池

事故池

压滤机