九三集团哈尔滨公司污染源

年度报告

2017.12

2017年12月30日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）要求，我分公司编制了2017年度污染物排放自行监测方案，并按计划开展自行监测。为2018年更好的开展自行监测工作，现予以公布九三集团哈尔滨公司2017年度企业自行监测情况。

一、企业自行监测方案落实情况

九三集团哈尔滨分公司于2016年1月制定了《九三集团哈尔滨分公司企业自行监测方案》，严格按照企业自行监测方案的要求开展企业自行监测工作，并及时登录《黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息公开系统》填报企业相关信息，全年自行监测方案无调整变化情况。

2017年自行监测方案实施情况较好，内容全面、完全符合《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》中的各项要求，因此2018年监测方案未做调整。

二、全年自行监测情况

2017年1月1日起，继续开展自行监测，自行监测365天，自行监测工作分自动和手动相结合的方式开展，运行维护第三方单位为黑龙江省先锋环保工程有限公司。污水站设备正常运行，在线监测运行正常，通过有序、规范的日常管理工作，本年度水污染源COD设备运行正常。哈局监察支队康队长和总局领导多次对我公司环保设施进行检查或抽查。

（一）氨氮监测次数每两小时一次。2017年9月4日19:00-20:30由于污水站氨氮电源故障，没有氨氮数据。经检查，是由于稳压器故障引起，20:30恢复正常。2017年12月4日18:00-20:00氨氮在线监测数据显示为0。经检查厂区来水和排水无异常，是由于取样孔堵塞引起，经过清理20:42恢复正常。其它时间全部正常，无超标情况，月平均排放浓度在0.62-3.99mg/ L，符合国家标准≤15mg/ L。

（二）COD监测次数两小时一次。2017年12月4日18:00-20:00COD在线监测数据显示为0。经检查厂区来水和排水无异常，是由于取样孔堵塞引起，经过清理20:42恢复正常。其它时间全部正常，无超标情况，月平均排放浓度在27.92-45.82mg/ L，符合国家标准≤100mg/L。

三、全年主要污染物排放情况

全年废水污染物化学需氧量排放876kg、氨氮排放21.09kg。

四、固体废弃物基本情况

全年工业固体废弃物全部为煤渣1271.07吨，委托黑龙江新世纪有限公司，用作砌块砖原料处置。固体废弃物综合利用率100%。

九三集团哈尔滨公司

2016年12月28日