黑龙江嘉荫县污水处理中心

自行监测方案

2018年 1月1日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我企业的实际生产情况，制定了2014第一季度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

黑龙江省污水处理中心位于嘉荫县朝阳镇东南部，N48’50”41.73”     E130”25”34.95”

法人代表：王明祥

所属行业：污水处理

生产周期：24小时

联系方式：18945885535

委托监测机构：嘉荫县环保局

（二）生产工艺及产排污情况

嘉荫县污水处理中心采用CAST循环式活性污泥法工艺，主要处理嘉荫县朝阳镇的生活污水，出水水质达到国家污水处理国家一级B标准，主要污水处理设备有粗格栅，污水提升泵房，细格栅，旋流沉砂池，鼓风机房，CAST反应池，消毒设备，污泥处理间等，工艺流程见下图

排放口名称：总排口1

位置：厂区东南角

自动监测设备名称：进口COD在线检测仪 进口氨氮在线检测仪 出口COD在线检测仪 出口氨氮在线检测仪

位置：进口在线检测仪位于预处理间  出口在线检测仪位于厂区东南

二、污染物排放自监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

总排口1个点位：排放口十米处

2、监测指标

化学需氧量、氨氮

3、监测频次

3.1自动监测

全天连续监测。

3.2手工监测

总排口1个点位的化学需氧量、氨氮每日监测1次。

4、执行排放标准及其限值

执行国家污水处理一级B标准，COD出水浓度60，氨氮出水浓度8-15

5、监测方法和仪器

原理

在强酸性溶液中，一定量重铬酸钾氧化水样中还原物质，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂、用硫酸亚铁铵标准溶液回滴。根据用量算出水样中还原性物质消耗氧的量。

干扰及消除

酸性重铬酸钾氧化性很强，可氧化大部分有机物，加入硫酸银作催化剂时，直链脂肪族化合物可完全被氧化，而芳香族有机物却不易被氧化，吡啶不被氧化，挥发性直链脂肪族化合物、苯等有机物存在于蒸气相，不能与氧化剂液体接触，氧化不明显。氯离子能被重镉酸盐氧化，并且能与硫酸银作用产生沉淀，影响测定结果，故在回流前向水样中加入硫酸汞，使成为络合物以消除干扰。氯离子含量高于2000mg/L的样品应先作定量稀释、使含量降低于2000mg/L以下，再进行测定。

方法的使用范围

用0.25mol/L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于50mg/L的COD值。用0.025mol/L浓度的重铬酸钾溶液可测定大于5--50mg/L的COD值，但准确度较差。

仪   器

回流装置：带250ml锥形瓶的全玻璃回流装置若干套（根据测定水样的数量而定）。

加热装置：电热板或变阻电炉。

25ml或50ml酸式滴定管。

试   剂

重铬酸钾标准溶液(1/6K2CrO7=0.2500mol/L)：12.258g重铬酸钾（120℃烘干两小时）溶于1000ml水

亚铁灵指示液：邻菲罗啉1.485g，硫酸亚铁（FeSO4.7H2O）0.695g溶于100ml水中；硫酸亚铁铵标准溶液((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O=0.1mol/L)：39.5g硫酸亚铁铵溶于水，再加20ml浓硫酸，冷却后移入1000ml容量瓶，用前标定

标定方法：10.00ml重铬酸钾标准溶液加水稀释至110ml,加入30ml浓硫酸，冷却后加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色至黄褐色即为终点。

c<(NH4)2Fe(SO4)2>=0.2500×10.00/V

硫酸-硫酸银溶液：5g硫酸银溶于500ml浓硫酸（或25g硫酸银溶于2500ml浓硫酸）。

硫酸汞：结晶或粉末。

步   骤

取20.00ml混合均匀的水样（或稀释后）置于250ml磨口的回流锥形瓶中，准确加入1.00ml重铬酸钾标准溶液及数粒小玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入30ml硫酸-硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶使溶液混合均匀，加热回流2h（自开始沸腾记时）。

废水中氯离子含量超过30mg/L时，应先把0.4g硫酸汞加入回流锥形瓶中，再加20.00ml废水（或稀释后）、摇匀。以下操作同上。

冷却后，用90ml蒸馏水冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶。

溶液再度冷却后，加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色至黄褐色即为终点。记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量V0。

测定水样的同时，以20.00 ml重蒸馏水，按同样操作步骤作空白实验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量V1。

计   算

COD=(V0-V1)×c×8×1000/V

注意事项

使用0.4g硫酸汞络合氯离子的最高量可达40mg，如取用20.00 ml水样即最高可络合2000mg/L氯离子浓度的水样，若氯离子浓度较低，亦可少加硫酸汞，使保持硫酸汞∶氯离子=10∶1（W/W）。若出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。

水样取用体积按表进行调整，可得到满意的结果。

水样取用量和试剂用量表

| 水样体积 | 0.2500mol/L重铬酸钾标准溶液(ml) | 硫酸-硫酸银溶液(ml) | 硫酸汞 (g) | 硫酸亚铁铵溶液(mol/L) | 滴定前总体积 (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 5.0 | 15 | 0.2 | 0.050 | 70 |
| 20.0 | 10.0 | 30 | 0.4 | 0.100 | 140 |
| 30.0 | 15.0 | 45 | 0.6 | 0.150 | 210 |
| 40.0 | 20.0 | 60 | 0.8 | 0.200 | 280 |
| 50.0 | 25.0 | 75 | 1.0 | 0.250 | 350 |

对于化学需氧量小于50mg/L的水样，应改用0.025mol/L重铬酸钾标准溶液。回滴时用0.01mol/L硫酸亚铁铵标准溶液。

水样加热回流后，溶液中重铬酸钾剩余量应为加入量的1/5～4/5为宜。

CODcr的测定结果应保留三位有效数字。

每次实验时，应对硫酸亚铁铵标准滴定溶液进行标定，室温较高时尤其注意其浓度的变化。

生活污水与工业废水中含有大量各类有机物。当其污染水域后，这些有机物在水体中分解时要消耗大量溶解氧，从而破坏水体中氧的平衡，使水质恶化。水体因缺氧造成鱼类及其它水生生物的死亡。

水体中含有的有机物成分复杂，难以一一测定其成分。人们常常利用水中有机物在一定条件下所消耗的氧，来间接表示水体中有机物的含量，生化需氧量即属于这类的一个重要指标。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设  6 个监测点（监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的 2 个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

1适用范围

本标准规定了结构传播固定设备噪声监测测量计划制定、现场调查方法、监测点位设置、室

内低频噪声测量方法、监测数据处理与评价、资料整编和监测质量保证等的技术要求。

本标准适用于结构传播固定设备噪声引起的室内低频噪声污染监测。

2规范性引用文件

本标准内容引用了下列文件的条款。凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。

GB3785声级计电、声性能及测量方法

GB12348工业企业厂界环境噪声排放标准

GB22337社会生活环境噪声排放标准

GB/T3241倍频程和分数倍频程滤波器

GB/T15173声校准器

GB/T17181积分平均声级计

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1倍频带声压级soundpressurelevelinoctave

采用符合GB/T3241规定的倍频程滤波器所测量的频带声压级。本标准规定的噪声频谱分析

时使用的倍频带中心频率为31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz，其频率覆盖范围为22Hz～ 707Hz。

3.2低频噪声LowFrequencyNoise

不同的国家或地区对于低频噪声的频率范围的认定不尽相同，我国《工业企业厂界环境噪声

排放标准》（GB12348）和《社会生活噪声排放标准》（GB22337）规定固定设备结构传播的低

频噪声范围规定为31.5～500Hz。

3.3噪声评价数noiseratingnumber（NR）

是一种噪声评价方法，它通过一系列频谱曲线（NR噪声评价曲线）来反映不同声级和频率的

噪声对人造成的听力损失、语言干扰或烦恼的程度。曲线的NR值等于中心频率为1000赫的倍频

程声压级的分贝整数。为了弥补A声级在评价室内低频噪声污染方面的不足，本标准引入噪声评2价数NR。

4现场监测测量条件

4.1测量仪器

4.1.1声级计与滤波器

测量仪器性能应符合GB3785和GB/T17181对1型声级计的要求且符合国际电工协会（IEC

61260）Class1标准；噪声频谱分析滤波器性能应符合GB/T3241中对滤波器的要求，具备实

时频谱分析功能，测量范围应满足所测量噪声的需要。

4.1.2声校准器

校准所用仪器应符合GB/T15173对1级声校准器的要求。A声级测量时，校准声源频率为

1000Hz；低频频谱测量时，校准声源频率至少有一个点频率应设在20～250Hz区间内。

测量仪器和声校准器应定期检定合格，并在检定有效期内使用。声级计每次测量前、后应进

行校准，其前、后校准示值偏差不得大于0.5dB，否则本次测量无效。使用延伸电缆时，应注意

长电缆对声波信号的衰减，因此在进行校准时，应使延伸电缆与声级计一起进行校准。传声器应加防风罩。

4.2气象条件

若需要进行室内、外测量，测量仪器均需加装防风罩（Windscreen），并应选择在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行测量。特别应注意风声和雷电声对室内低频噪声测量结果

的影响。

4.3测量位置和室内条件

4.3.1测量房间的选择

⑴可疑声源设备间：在可能通过结构传播固定设备噪声引起建筑物室内噪声污染的噪声源

（如电梯房、变电室、水泵房、风机房以及卡拉OK歌舞厅等）的室内；

⑵声源设备间相邻的房间：与可能通过结构传声引起建筑物室内噪声污染的噪声源相邻的房间；

⑶可能受到影响的房间：受到由于结构传播固定设备噪声引起的建筑物室内噪声污染的其他 房间（例如有住户投诉的其他房间）。

4.3.2测量位置的选择

⑴在噪声源室内中间或距噪声源1m处；

⑵在受噪声污染的室内，在低频噪声影响最大处和房间中间各设置1个点位，测量位置离墙面或其他反射面0.5m，离地面1.2～1.5m；

4.3.3室内环境条件的要求

⑴测量过程中，被测房间的门窗应关闭；

⑵关闭被测室内的所有可能干扰噪声测量的声源（如电视机、空调机、风扇、镇流器等发声的设施）。

4.4采样方式

声级计时间常数：一般设为“快”（Fast）；但当声源发出的声音波动不大时，可以使用“慢”（Slow）。

采样时间间隔：设定为小于1秒。

频率计权方式：当测量A声级时设定为“A”计权；当进行倍频程频谱测量时设定为“关闭”。

声级计量程的设定应与现场声环境相适应。

4.5其他

⑴声级计应安装在三脚架上，使传声器指向可疑声源方向。

⑵如果室外噪声影响很严重时，由于背景噪声与投诉的低频噪声相互重叠，不可能精确测量

室内噪声。因此，应该尽量选择在室外背景噪声较小的时段测量。

⑶如果门窗气密性能差，测量时室外风可能通过缝隙进入室内而在室内产生噪声，影响室内

噪声测量结果，此时应该选择风力缓和时段进行测量。

5现场调查与测量计划

5.1现场调查目的

通过现场调查，使监测技术人员能够了解监测现场室内、外的基本情况，为监测点位选择、

测量时间安排、测量人员、仪器配置和测量结果分析、判断和评价提供依据。

5.2现场调查内容

现场调查应以受室外固定声源影响的房间为中心，可以采用问卷调查、口头询问、电话询问等方式进行。

5.2.1受影响房间的调查

该调查的具体内容应包括门窗是否振动发声，地面是否有振动感，房间几何尺寸、室内布置、受影响的部位、时段、持续时间等等。

5.2.2受影响人员调查

受影响的人员是否感觉生理或心理不适。生理影响主要表现为头痛、胸闷、恶心、失眠等；心理影响主要表现为压抑、郁闷、烦躁等。

5.2.3周边环境现状调查

特别应注意观察受影响房间周边是否存在低频噪声源，如水泵、空压机、凉水塔、空调室外机、电梯井、风机以及房间周边可能运动的物体等，了解具体运行状况，相邻的房间是否受到类 似的影响。现场调查记录见附表2和附表3。

5.3测量计划制定

测量工作开始之前，阐明投诉人与声源之间的关系对于制定解决噪声问题的测量计划极其重 要。为了使测量与评价工作更加科学有效，监测人员需要选择确定适合于投诉现场的测量项目，选择测量点位和时间、确定测量频次并制定测量工作计划。

5.3.1测量计划主要内容

⑴测量项目：可以从以下项目中选择：倍频程频谱、1/3倍频程频谱、G计权声压级、A声级、振动水平、风向和风速；

⑵测量频次：可以选择：次/天、连续测量天、间断测量；

⑶测量时段：可以选择：早晨、白天、傍晚、夜晚、深夜、清晨；

⑷测量位置：可以选择：靠近声源、地块边界、投诉人住宅外边、室内开门窗、室内关门窗、

其他：

⑸测量的监测人员和仪器设备数量；

⑹测量计划扩展：测量目的、测量方法、评价标准；

⑺需要声源处及投诉人配合

声源处配合：包括测量位置、电源等，需要提供设施（压缩机、泵、风机、发电机）的类型、规格、数量和运行条件等。

投诉人配合：包括测量配合（测量位置、电源等），共同检查测量声压级与投诉之间的关系。

⑻其他：收集类似案例参考资料。

5.3.2可疑声源可以关停时应考虑的测量计划：

如果识别了声源（设施等）并且它们可以停止运行，监测人员应在不通知投诉人的情况下开、

停设施，评估设施状态与投诉人反应之间的关系。在这种情况下，监测人员检查设施运行与声源 侧的投诉人之间是否存在对应关系十分必要。

⑴测量可疑声源侧和投诉人住宅侧，同时测量两边十分重要，如果有2个或更多的测量仪 器，监测人员应同时测量声源和投诉人两侧的噪声，可以证明声源和投诉之间的关系。如果测量 仪器不够，监测人员可以在测量点位之间移动测量仪器，判断其对应关系。

⑵如果声源设备不止一个，监测人员应当测量不同条件下的噪声值，即各个设备单独运行或设备之间组合运行的不同情况。

⑶定时开关的设施应在确认设备开启和设备关停的两个时间段内测量，或者在投诉人感觉有 影响或没有影响的两个时间段内测量，并同时记录固定设备的运行状况。

⑷观察设施开关状况下设施噪声和噪声投诉之间的变化，监测人员要询问投诉人在可疑条件下的感觉（询问时不应带主观看法）。

5.3.3如果声源不能关停，或声源不知道时应考虑的测量计划：

如果不能关停声源或不能识别声源，监测人员可以不通知声源设施方，在投诉人住宅一侧进

行测量。在这种情况下，监测人员需要知道声源设施和设备的运行状态。

⑴询问投诉人有噪声干扰的准确时间和地点，在有噪声干扰的时间和地点测量。

⑵监测人员应当在不同时段和地点测量，并比较测量结果。比较声压级变化与投诉之间的关 系，确定可能引起投诉的低频噪声频率，在投诉周期内（或前、后）记录低频噪声声级，通过声压级的变化判断声源的类型。

⑶反复检查是否存在发出相关频率噪声的设备。

6测量与评价

6.1测量条件

应符合本标准4.2的规定。

6.2测量方法

6.2.1A声级测量

对于稳态噪声，测量1分钟等效A声级；对于周期性噪声，等效A声级测量时间应至少覆盖

1个周期；对于非稳态噪声可根据噪声源特性测量一段时间（5～10min）等效A声级，测量时段

应覆盖被测声源的最大声级。如果测量值超标，应测量背景噪声并对测量结果进行修正。

6.2.2低频噪声频谱测量

采用实时噪声频谱分析仪同时测量每一频段的倍频程声压级。对于稳态噪声，测量时间为1  分钟；对于周期性噪声，测量时间应至少覆盖1个周期；对于非稳态噪声可根据噪声源特性测量

一段时间（5～10min），测量时段应覆盖被测声源的最大声级。如果有一个以上频段声压级测量值超标，应测量背景噪声并对每一个频段声压级测量值进行修正。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员都经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在监测有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：http://www.yhb.gov.cn/

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。