国家重点监控企业自行监测方案

废 气

中粮生化能源（龙江）有限公司

2018年 1月18日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据黑龙江省中粮生化能源（龙江）有限公司环境影响评价报告书及批复意见、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称:中粮生化能源（龙江）有限公司

法人代表: 佟毅

所属行业:玉米深加工

地理位置:（附位置图）

生产周期：连续生产

联系方式：0452-6127567

中粮生化能源（龙江）有限公司中粮生化能源(龙江)有限公司位于龙江县白山工业园区内，是由中粮集团投资兴建的大型玉米深加工项目，属于全国大型玉米深加工企业。企业规划建设的60万吨玉米深加工项目，是中粮集团在黑龙江省单体投资最大的工程，是集团首次涉足味精生产领域，也是中粮集团和黑龙江省政府百亿元整体投资战略合作的重要成果。企业于2010年2月注册成立，厂区占地面积122万平方米，现有员工1920人。公司公用工程车间机组现役总装机容量为4MW，与国家电网并网，年发电量为2.4亿KWh。供热面积为22万平方米。公司资源综合利用生产规模为三炉两机；即三台TG-130/5.29-M2型中温次高压循环流化床锅炉，总容量为390T/H。一台C12-4.9/0.981、QF-W15-2抽凝汽轮发电机组，一台B25-4.9、QF-W25-2背压汽轮发电机组，总装机容量为40000KW，通过雅白线和雅塔线与国网并网。公司项目环评及竣工验收情况见表1

表1       公司项目环评及竣工验收情况汇总表

| 序号 | 主要生产线或装备名称 | 建设时间（年月日） | 环境影响评价批复时间（年月日） | 环境影响评价审批部门及批复文号 | 竣工环境保护验收时间 （年月日） | 竣工环境保护验收审批部门及批复文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 淀粉 | 2010.5.1 | 2004.8.9 | 黑龙江省环境保护局“关于齐齐哈尔哈尔龙江玉米开发有限公司60万吨/年玉米深加工及配套工程项目环境影响报告书审批意见的复函”黑环函[2004]117号； | 2013.1.30 | 黑龙江省环境保护局“关于齐齐哈尔哈尔龙江玉米开发有限公司60万吨/年玉米深加工及配套工程项目环境影响报告书审批意见的复函”黑环函[2004]117号； |
| 2 | 味精 | 2010.11.30 | 2004.8.9 | 黑龙江省环境保护局“关于齐齐哈尔哈尔龙江玉米开发有限公司60万吨/年玉米深加工及配套工程项目环境影响报告书审批意见的复函”黑环函[2004]117号； | 2013.1.30 | 黑龙江省环境保护局“关于齐齐哈尔哈尔龙江玉米开发有限公司60万吨/年玉米深加工及配套工程项目环境影响报告书审批意见的复函”黑环函[2004]117号； |

（二）生产工艺

公司主要生产工艺为：发电用煤由铁路货运至厂内煤场贮存，后由煤场经厂内输煤系统和制粉系统将煤制成煤粉送至锅炉燃烧，转换为热能，将水加热成为高温高压蒸汽。蒸汽送入汽轮机做功，将热能转化为机械能，带动发电机发电，将机械能转换为电能。电能升压后进电网输出。蒸汽进入2#汽轮机做功后进入分汽缸，从分气缸送入各生产用汽车间。汽轮机排汽进入凝汽器冷凝回用，供凝汽器的循环冷却水经冷却塔冷却后循环使用。

工艺流程图

（三）产排污情况

锅炉产生的烟气经布袋除尘器；石灰石-石膏湿法脱硫系统；SNCR脱硝装置处理后经高烟囱排放大气。

公司主要噪声源为汽轮机发电机组、锅炉引风机、送风机、磨煤机、各类泵等高噪声设备，以机械噪声和空气动力噪声为主。选用低噪声设备，对噪声较大的设备采用了配套的隔声罩、加装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废气污染物排放监测

采用自承担方式开展监测。

1、污染源在线自动监测

监测点位：厂区两个机组、三台锅炉共用一套烟气脱硫系统，脱硫塔为“烟塔合一”设计，脱硫塔顶部设有直排烟囱，污染源在线监测点设置在脱硫塔58米平台处，安装污染源在线自动监测设施，并配套安装自动监控联网数据传输系统，确保了对污染物排放的实时自动监测，并正常稳定向省、市环保部门在线监控平台正常稳定传输监测数据。见监测点位、工艺流程示意图。

监测项目：烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氧量、等参数。

监测频次：24小时连续监测，每分钟传输一次数据。

监测方法及仪器：见表2。

表2             监测方法及仪器

| 检测项目 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氧量 | 烟气流速 | 烟气温度 | 烟气压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备型号 | MGA-3000 | KSP-I-1000 | MGA-3000 | MGA-3000 | KPV-2000 | KPV-2000 | KPV-2000 |
| 集成商 | 怡文环境科技股份有限公司 |
| 方法原理 | 非分散红外吸收法 | 光闪烁法 | 非分散红外吸收法 | 电化学 | 皮托管差压法 | 铂电阻废 | 压力传感器 |
| 测定量程 | 0-500 | 0-400 | 0-500 | 0-25％ | 0-40m/s | 0-300℃ | -4000~+4000Pa |
|  | mg/Nm³ |
| 运营单位 | 齐齐哈尔易文环保设备有限公司 |

2、手工监测

监测点位：检测锅炉污染物处理装置后平稳烟道处。

监测项目：烟尘、黑度及烟气流量、氧量、温度等参数。

监测频次：每月一次。

监测方法及仪器：见表3。

表3            监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘 | 锅炉烟尘监测试方法GB 5468-1991 | 微电脑烟尘平行采样仪TH-880F |
| 黑度 | 测烟望远镜法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） | 黑度仪 |

3、评价标准

废气污染物排放监测结果评价标准执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中现有火力发电锅炉及燃气轮机组执行表1规定排放限值。见表4。

表4    评价标准《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）

| 项目名称 | 标准限值 |
| --- | --- |
| 烟尘 | 30mg/m3 |
| 二氧化硫 | 200 mg/m3 |
| 氮氧化物 | 200mg/m3 |
| 林格曼黑度 | 1级 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托龙江县环境保护监测站进行监测，该站具有计量认证等相关监测资质。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，共设 4个监测点（监测点位示意图）

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 4 个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表5。

表5               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | HS6298C多功能噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类区排放限值。见表6。

表6  评价标准《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 55 | 45 |

三、质量控制和质量保证

（一）废气手工监测质量保证措施：按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）废气污染物自动监测质量保证措施：按照《固定污染源烟

气排放连续监测技术规范》（试行）HJ/T57-2007对自动监测设备进

行校准与维护。

（三）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度

# Text boxes

汽轮发电机

无尘输煤

蒸汽

原煤

布袋除尘器

脱硫塔

循环流化床锅炉燃烧

SNCR

脱硝

水泥厂

物料运输

渣灰仓库

脱硫塔

布袋除尘

中粮生化能源(龙江)有限公司电站工艺流程图和监测点位