2018年企业自行监测方案

哈尔滨第一机械集团有限公司

2018年1月26日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一） 公司基本情况

企业名称：哈尔滨第一机械集团有限公司

法人代表：徐建瑛

组织机构代码：912301007495424695

所属行业：履带车辆制造

地理位置：哈尔滨市道外区道口街34号（附位置图1）

位置图 1

生产周期：连续

自行监测联系人：高巍

邮编：150056

联系电话：15945159192

传真：0451-88022040

是否委托监测机构：是

委托监测机构名称：黑龙江省指南针检验检测有限公司

（二）生产工艺

主要工程组成：喷漆、热处理、甲板压型、钣金、总装车间等。配套污水处理设施

主要原料：各种金属钢材，油料、漆料等辅料为加工制造过程中用到的各种化学品。

产品：履带式自行火炮等，

生产工艺流程见下图。

原料	毛坯加工	机械加工    热加工(表面处理)

装配	试验	出厂

（三）产排污情况

废水汇总后经总排放口进入市政管网，进城市污水处理厂。

在热加工（表面处理）工序镀锌作业产生的电镀废水，经处理后汇入总排放口排放。

排放口名称：总排放口，电镀车间排放口。

位置：中心经度130。10′，中心纬度46。40′。

标识牌：污水排放口和重点污染源

二 、监测内容

（一）废水污染源排放监测

采用自承担+委托方式开展监测

1、污染源手动监测

监测点位：总排水口 车间口

监测频次：

（1）每日监测项目：COD和氨氮

（2）每月监测项目：PH、生化需氧量、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总铜、总锌、SS、氰化物、石油类、动植物油、；

监测方法及仪器：见表1

表1 监测方法及仪器

| 序号 | 项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | GB7479-87 | TU1901紫外-可见分光光度计 |
| 2 | COD | 快速分析法 | COD测定仪 |
| 3 | BOD5 | HJ 505-2009 | LRH150 |
| 4 | 悬浮物 | 悬浮物的测定 | 电子天平 |
| 5 | pH值 | GB 6920－86 | SESION2便携式PH计 |
| 6 | 石油类 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 |
| 7 | 动植物油 | GB/T16488－1996 | JDS-109A红外测油仪 |
| 8 | 氰化物 | -- | -- |
| 9 | 总锌 | -- | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 10 | 总铜 | -- | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 11 | 总汞 | 《水和废水监测分析方法（第三版、第四版）》 | AFS8220原子荧光光度计 |
| 12 | 总镉 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 13 | 总铬 | GB 7466－87 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 14 | 六价铬 | GB 7467－87 | TU1901紫外-可见分光光度计 |
| 15 | 总砷 | GB 7485－87 | TAS990原子吸收分光光度计 |
| 16 | 总铅 | GB 7475－87 | TAS990原子吸收分光光度计 |

2、评价标准

废水污染物排放就勘测结果评价标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）.见表2

| 序号 | 项目 | 限制（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氨氮 | -- |
| 2 | COD | 500 |
| 3 | BOD5 | 300 |
| 4 | SS | 400 |
| 5 | pH值 | 6-9 |
| 6 | 石油类 | 30 |
| 7 | 动植物油 | 100 |
| 8 | 氰化物 | 1.0 |
| 9 | 总锌 | 5.0 |
| 10 | 总铜 | 2.0 |
| 11 | 总汞 | 0.05 |
| 12 | 总镉 | 0.1 |
| 13 | 总铬 | 1.0 |
| 14 | 六价铬 | 0.5 |
| 15 | 总砷 | 0.5 |
| 16 | 总铅 | 1.0 |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质和设备，日常监测工作委托黑龙江省指南针检验检测有限公司，该公司具有噪声监测资质。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向各设置一个监测点，共设4各监测点（监测点位示意图1）

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4

表4                 监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | 多功能声级计 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区排放限制。见表5

表5            评价标准

| 厂界外声环境功能区类别 | 时 段 |
| --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |
| 2 | 60 | 50 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HL/T91-2002进行。

（二）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪声测量方法》中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效试用期内的声级计。

（三）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。所有监测仪器均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（四）严格执行监测方案，认真如实填写各项自行监测记录并妥善保管好台帐。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限制、达标情况、超标情况、污染物排放方式及排放去向、自行监测方案

（三）公布时限

1委托监测

据实公布监测结果。

2 自行监测结果

自行监测结果（COD和氨氮）于每次监测完的次日公布。

3 年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。