哈尔滨电机厂有限责任公司

2018年自行监测方案

2017年12月

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行〉》（环发【2013】81号）国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2015年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1公司基本情况

哈尔滨电机厂有限责任公司始建于1951年，是我国生产大、中型发电设备和各种交直流电机的国家重点骨干企业。公司占地面积72万平方米，拥有各类设备3800余台，现有员工4500余人，工程技术人员1400余人，其中高级工程师372人，工程师780人，还有55名具有博士或硕士学位的中青年高级专业技术人员。公司的主导产品有：水轮机、水轮发电机、汽轮发电机、与电站主机配套的控制设备及大中型交直流电机等共十大类。可批量生产单机容量300兆瓦和600兆瓦汽轮发电机，成功制造了三峡电站700兆瓦水轮发电机组。

法人代表：张  锐；

所属行业：电机制造业；

地理位置（附位置图〉；

工艺流程（附图工艺流程图）；

生产周期：连续。

排放口名称、位置：南一号、南二号、南三号、南四号，南二号安装了氨氮、COD、PH值、流量自动监测系统。

联系方式：0451-82872570；

委托监测机构：宇驰环境检测有限公司

2自行监测内容

2.1大气污染物排放监测

2.1.1监测点位(具体点位分布各生产车间)。

2.1.2监测指标

窑炉排放的污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物及特征污染物。

生产车间排放的工艺废气污染物。

2.1.3监测频次

生产车间排气筒污染物排放监测频次：每年监测1次。

2.1.4执行排放标准及其限值

根据GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》排放标准及其限值。

2.2水污染物排放监测

2.2.1监测点位

见附图

2.2.2监测指标

COD、氨氮及标准规定的其他污染物指标。

2.2.3监测频次

2.2.3.1自动监测

南2#总排口COD、氨氮全天连续监测

2.2.3.2手工监测

总排口COD、氨氮每日至少1次监测，其他指标每月监测1次。

2.2.4执行排放标准及其限值

根据GB8978-2002《污水综合排放标准》等确定排放标准及其很值。

2.3厂界噪声监测

2.3.1监测点位：在厂界设置监测点（附图 监测点位示意图)。

2.3.2监测指标：昼、夜等效声级。

2.3.3监测频次：每季度监测1次。

2.3.4监测方法、执行排放标准及其限值：《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）

3、质量控制和质量保证

3.1污染源手工监测质量管理

3.1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007)有关规定进行。

3.1.2水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002〉有关规定进行。

3.2污染源自动监测质量管理。

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》(HJ/T355-2007)及《水污染源在线监测系统数据有效性判别规范行》〉(HJ/T356-2007〉有关规定进行。

3.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)有关规定进行。

4监测报告

4.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向巿环保局报告。

4.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送巿环保局。

5、自行监测结果公布

5.1对外公布方式：全国污染源监测信息管理与共享平台

(http://123.127.175.61:6375/eap/Login.action)及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2公布内容：企业基本情况、自行监测方案、自行监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向）、未开展自行监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3公布时限

5.3.1自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

5.3.3年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。