佳木斯龙江环保水务有限公司东区污水处理厂

自行监测方案

2018年 1月 2日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），《关于佳木斯市东区污水处理厂及排水管网工程环境影响报告的批复》（黑环函[2005]55号）以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）等规范的要求，根据我公司实际生产情况制订了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司基本情况

（一）基础信息

企业名称：佳木斯龙江环保水务有限公司佳木斯东区污水处理厂

法人代表：朴庸健

所属行业：污水处理及再生利用

企业代码：77262342-7

地址：佳木斯市东风区长安东路1078号（附位置图）；

生产周期：连续生产

企业自测联系人：张鑫

联系电话：0454-8339002

是否委托监测机构:是

委托监测机构名称：黑龙江科瑞环境检测有限公司

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：格栅、旋流沉砂池、生化反应池、排水泵房、鼓风机房、污泥脱水间、锅炉房等。

工艺流程（附工艺流程图）：

进水→粗格栅→一次提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→生化池→二次提升泵池→出水排江。

排放口名称：污水处理厂出水口

自动监测设备名称及位置：

进水COD在线监测仪位于进水仪表站房内；

进水氨氮在线监测仪表位于进水仪表站房内；

出水COD在线监测仪表位于出水仪表站房内；

出水氨氮在线监测仪位于出水仪表站房内。

二、污染物排放自行监测

（一）水污染物排放监测

1、监测点位

污水处理厂细格栅和出水口各设1个点位（监测点位示意图）。

2、监测指标

化学需氧量、氨氮、温度、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油。

3、监测频次

3.1自动监测

化学需氧量、氨氮全天连续监测（每两小时监测一次）。

3.2手工监测

总进口、总排口各1个点位的温度、PH值、生化需氧量、总磷、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂(LAS)、粪大肠菌群、总氮、石油类、动植物油每月监测1次。

4、执行排放标准及其限值

我厂执行的排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准。具体限值如下表：

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 100 |
| 2 | BOD | 30 |
| 3 | 氨氮 | 30 |
| 4 | SS | 30 |
| 5 | TN | _ |
| 6 | TP | 3 |
| 7 | 粪大肠菌群 | 104 |
| 8 | 动植物油 | 5 |
| 9 | 石油类 | 5 |
| 10 | 阴离子表面活性剂 | 2 |
| 11 | 色度（稀释倍数） | 40 |
| 12 | PH | 6-9 |
| 13 | 总汞 | 0.001 |
| 14 | 总镉 | 0.01 |
| 15 | 总铬 | 0.1 |
| 16 | 六价铬 | 0.05 |
| 17 | 总铅 | 0.1 |
| 18 | 温度 | 无固定限值 |
| 19 | 总砷 | 0.1 |

5、监测方法和仪器

采用在线监测分析和手工分析方法相结合，严格按照国家标准方法和《水和废水监测分析方法》（第四版）中的相关规定进行监测分析。其中出口COD、出口氨氮采用在线监测分析方法，其余项目采用手工分析方法，具体监测方法和分析仪器见下表。

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 在线仪表监测 重铬酸钾法 | 德国E+H公司CSM750-7A1A型在线监测仪 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 恒温生化培养箱（20℃±1℃） |
| 3 | 氨氮 | 在线仪表监测 比色法 | 采用德国E+H公司CA71AM-C型在线监测仪。 |
| 4 | PH值 | 玻璃电极法 | 玻璃电极 |
| 5 | SS | 重量法 | 烘箱 |
| 6 | TN | 手工监测 碱性过硫酸钾-消解紫外分光光度法 | 紫外分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 7 | TP | 手工监测 钼酸铵分光光度法 | 分光光度计、压力蒸汽消毒器、具塞比色管 |
| 8 | 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 发酵管、1ml刻度吸管 |
| 9 | 色度 | 稀释倍数法 | 具塞比色管 |
| 10 | 动植物油 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 11 | 石油类 | 红外光度法 | 红外测油仪 |
| 12 | 阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 紫外分光光度计 |
| 13 | 温度 | 温度计法 | 温度计 |
| 14 | 总汞 | 冷原子荧光法 | 原子荧光光度计 |
| 15 | 总铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 16 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 17 | 总砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 18 | 总镉 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |
| 19 | 总铅 | 原子吸收分光光度法 | 原子吸收分光光度计 |

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位示意图）

星号位置为噪声监测点位。

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

龙江环保水务有限公司自行监测，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

| 时段 厂界外 声环境功能区类别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60 | 50 |

5、监测方法和仪器

监测方法：《工业企业厂界噪声排放标准》中规定的测量方法。

仪器：多功能噪声仪。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：

黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台、佳木斯市环保公众网、龙江环保集团网站。

（二）公布内容：

企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每月监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

附件1   佳木斯东区污水处理厂位置图

# Text boxes

粗格栅

细格栅

生化池

二提泵房

一   提   泵    房

污泥脱    水间

污泥储池

旋流沉砂池

排泥管线

污水管线

粗格栅

生化池

污泥脱水间

门卫

办公楼

一提泵房

细格栅房

二提泵房

佳木斯东区污水处理厂