哈药集团制药总厂

二〇一八年度

- 概述

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等规定和要求，根据企业实际生产情况，制定2018年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

- 企业基本概况

- 企业概况

| 企业名称 | 哈药集团制药总厂 |
| --- | --- |
| 社会信用代码 | 912301008280277137 |
| 企业负责人 | 马 杰 |
| 环保负责人 | 徐世杰 |
| 注册地址 | 黑龙江省哈尔滨市呼兰区哈黑公路388 号 |
| 生产地址 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路109号 |
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 |
| 企业地理位置 | 中心经度： 126°36′26″ | 中心纬度：45°41′37″ |
| 登记注册类型 | 股份有限公司 |
| 企业规模 | √1 大型 2 中型 3 小型 4 微型 |
| 联系方式 | 联系人 | 刘瑞仙 |
|  | 联系电话 | 0451-86661520 | 传真号码 | 0451-86661520 |

2.  生产工艺及产排污情况

| 主要产品 | 原料药、医药中间体、制剂粉针 |
| --- | --- |
| 工艺流程 | 见图2 |
| 污染处理设施名称 | 污水处理厂 |
| 污染处理工艺流程 | 物化+生化处理+深度处理 |
| 排放口名称及位置 | 哈药集团制药总厂总排水口 | 经度 | 126°36′56″ |
|  |  | 纬度 | 45°41′50″ |
| 自动监测设备名称 | Amtax Compact CODmax P53 U53 LFPHR-DW2001 NH3N-2000氨氮在线分析仪 |

图1：生产工艺流程图

- 自行监测内容

| 监测点位 | 序号 | 监测项目 | 监测方法 | 监测频次 | 标准限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理厂总排水口 | 1 | 化学需氧量 | 自动监测 | 连续监测 | 500 | mg/L | 《污水排入城镇下水道水质标准》CJ343-2010 |
|  | 2 | 氨氮 | 自动监测 | 连续监测 | 45 | mg/L |  |
|  | 3 | 总氮（以N计） | 手工监测 | 1次/月 | 70 | mg/L |  |
|  | 4 | 总磷（以P计） | 手工监测 | 1次/月 | 8 | mg/L |  |
|  | 5 | 苯胺类 | 手工监测 | 1次/季 | 5 | mg/L |  |
|  | 6 | 色度 | 手工监测 | 1次/季 | 70 | 稀释倍数 |  |
|  | 7 | 总有机碳 | 手工监测 | 1次/季 | - | - |  |
|  | 8 | 总锌 | 手工监测 | 1次/季 | 5 | mg/L |  |
|  | 9 | 五日生化需氧量 | 手工监测 | 1次/季 | 350 | mg/L |  |
|  | 10 | 总氰化物 | 手工监测 | 1次/季 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 11 | 挥发酚 | 手工监测 | 1次/季 | 1 | mg/L |  |
|  | 12 | 硝基苯类 | 手工监测 | 1次/季 | 5 | mg/L |  |
|  | 13 | 悬浮物 | 手工监测 | 1次/季 | 400 | mg/L |  |
|  | 14 | 二氯甲烷 | 手工监测 | 1次/季 | - | mg/L |  |
|  | 15 | 总铜 | 手工监测 | 1次/季 | 2 | mg/L |  |
|  | 16 | 硫化物 | 手工监测 | 1次/半年 | 1 | mg/L |  |
| 车间废水排放口 | 1 | 总镉 | 手工监测 | 1次/月 | 0.1 | mg/L |  |
|  | 2 | 总镍 | 手工监测 | 1次/月 | 1 | mg/L |  |
|  | 3 | 总砷 | 手工监测 | 1次/月 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 4 | 六价铬 | 手工监测 | 1次/月 | 0.5 | mg/L |  |
|  | 5 | 总铅 | 手工监测 | 1次/月 | 1 | mg/L |  |
|  | 6 | 总汞 | 手工监测 | 1次/月 | 0.02 | mg/L |  |
|  | 7 | 烷基汞 | 手工监测 | 1次/年 | - | mg/L |  |
| 锅炉烟气排放（一厂区5#锅炉、二厂区锅炉） | 1 | 烟尘 | 自动监测 | 连续监测 | 80 | mg/m3 | «锅炉大气污染物排放标准»（GB13271-2014） |
|  | 2 | 二氧化硫 | 自动监测 | 连续监测 | 400 | mg/m3 |  |
|  | 3 | 氮氧化物 | 自动监测 | 连续监测 | 400 | mg/m3 |  |
|  | 4 | 汞及其化合物 | 手工监测 | 1次/季 | 0.05 | mg/m3 |  |
| 锅炉烟气排放（一厂区6#、7#锅炉） | 1 | 烟尘 | 自动监测 | 连续监测 | 30 | mg/m3 | «火电厂大气污染物排放标准 »（GB13223-2011） |
|  | 2 | 二氧化硫 | 自动监测 | 连续监测 | 200 | mg/m3 |  |
|  | 3 | 氮氧化物 | 自动监测 | 连续监测 | 200 | mg/m3 |  |
|  | 4 | 汞及其化合物 | 手工监测 | 1次/季 | 0.03 | mg/m3 |  |
| 厂界噪声 | 1 | 昼间（4个点位） | 手工监测 | 1次/季度 | 60 | dB | 《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008) |
|  | 2 | 夜间（4个点位） | 手工监测 | 1次/季度 | 50 | dB |  |

# 四、质量控制和质量保证

## 1、污染源手工监测质量管理

### 1.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）有关规定进行。

### 1.2水污染物排放监测质量管理

依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）有关规定进行。

## 2、污染源自动监测质量管理

### 2.1大气污染物排放监测质量管理

依据《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》（HJ/T75-2007）及《固定污染源烟气排放连续监测系统技术要求及检测方法（试行）》（HJ/T76-2007）有关规定进行。

### 2.2水污染物排放监测质量管理

依据《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》（HJ/T355-2007）及《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》（HJ/T356-2007）有关规定进行。

### 2.3厂界噪声排放监测质量管理

依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）有关规定进行。

# 五、监测报告

## 5.1排污量报告

应用自行监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

## 5.2超标报告

自行监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

## 5.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废水、废气污染物排放量；固体废物类型、数量、处置方式、处置数量及去向；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自行监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

# 六、自行监测结果公布

## 6.1对外公布方式

黑龙江省重点监控企业环境自行监测信息发布平台（http://1.189.191.146:8000/eMonPubHLJ/）

## 6.2公布内容

企业名称、排放口及监测点位、监测日期、监测结果、执行标准及排放限值、是否达标及超标倍数等。

## 6.3自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果。

## 6.4年度报告

每年年初公布上年度自行监测年度报告