宾州镇污水处理厂

2017年度自行监测方案

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号）、环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准以及环境监测技术规范等规定和要求，根据我公司的实际生产情况，制定2015年度污染物排放自行监测方案，并严格执行。

1 公司基本情况

1.1 基础信息

企业名称：宾州污水处理厂，法人代表：李庆，所属行业：污水处理，地理位置：哈尔滨市宾县宾州镇（附位置图），生产周期：365天、联系方式：18145599910、联系人：张胜利

1.2生产工艺及产排污情况

宾州污水处理厂采用了CASS处理工艺，主要处理设施包括粗格栅、集水井、提升泵房、细格栅、沉砂池、CASS池、消毒间、污泥脱水间。排放口数量1个，处理后污水排入宾州河，出水水质到达GB18918-2002中的一级B标准。

工艺流程（附工艺流程图）:

工艺流程图

排放口名称：宾州污水处理厂总排水口（WS-BX2）；

2 自行监测内容

2.1 水污染物排放监测

2.1.1 监测点位

有组织排放监测点位具体位置：宾州污水处理厂总排水口；附监测点位示意图。

北

监测点位示意图

2.1.2 监测指标

PH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、色度、阴离子表面活性剂（LAS）、总砷、动植物油、生化需氧量、总汞、总铅、温度、六价铬、粪大肠杆菌群数、总铬、石油类、总镉。

2.1.3 监测频次

PH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷全天连续监测；

色度、阴离子表面活性剂（LAS）、总砷、动植物油、生化需氧量、总汞、总铅、温度、六价铬、粪大肠杆菌群数、总铬、石油类、总镉每月监测一次。

2.1.4 执行排放标准及其限值

根据环评批复等确定排放标准及其限值，GB18918-2002一级B类标准。

2.1.5委托监测单位：哈尔滨北方水环境检测有限公司

2.1.6 监测方法和仪器

水质监测方法和仪器

| 序号 | 监测因子 | 检测方法 | 仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PH | 电极法 | GLI PH/ORP 分析仪 |
| 2 | 悬浮物 | 组合红处吸收散射光线法 | Solitax sc分析仪 |
| 3 | COD | 重铬酸钾分光光度法 | YX-CODcr-II |
| 4 | 氨氮 | 纳氏比色法 | AmtaxTM Compact氨氮分析仪 |
| 5 | 总磷 | 由于120℃peruokiso二硫酸钾分解法-钼青(Ascorbic acid)吸光光强法 的全Rin的测量 | 总磷总氮在线分析仪NPW150 |
| 6 | 总氮 | 由于120℃peruokiso二硫酸钾分解法-紫外线吸光光强法的全氮的测量 | 总磷总氮在线分析仪NPW150 |
| 7 | 色度 | 水质 色度的测定 GB 11903-1989 3.铂钴比色法 | 50mL具塞比色管 |
| 8 | 阴离子表面活性剂（LAS） | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB 7494-87 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 9 | 总砷 | 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 GB/T 7485-1987 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 10 | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪 CG-015 |
| 11 | 生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量的测定 稀释接种法 HJ 505-2009 | Oxi315i溶解氧测定仪 CG-011 MEMMERT恒温培养箱ICP600 WSW-008 |
| 12 | 总汞 | 水质 总汞的测定 高锰酸钾过硫酸钾消解法 双硫腙分光光度法 GB/T7469-1987 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 13 | 总铅 | 水质 铅的测定 双硫腙分光光度法 GB 7470-87 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 14 | 温度 |  | 温度计 |
| 15 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T7467-1987 | T6 新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 16 | 粪大肠杆菌群数 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法和滤膜法（试行）第一篇 多管发酵法HJ/T 347-2007 | ICP600 MEMMERT 恒温培养箱 WSW-008 |
| 17 | 总铬 | 水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7466-1987 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 18 | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法HJ 637-2012 | ET1200水中油份浓度分析仪 CG-015 |
| 19 | 总镉 | 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-1987 | T6新世纪 紫外可见分光光度计CG-003 |
| 20 | 甲基汞 | 气相色谱法GB/T 14304-1993 | GC-7890A 安捷伦气相色谱QX-003 |
| 21 | 乙基汞 | 气相色谱法GB/T 14304-1993 | GC-7890A 安捷伦气相色谱QX-003 |

2.1.7排放指标

(GB18918-2002)的一级B标准，污染物排放最高浓度为：

| 序号 | 监测指标 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量（mg/L） | 60 |
| 2 | 生化需氧量（mg/L） | 20 |
| 3 | 悬浮物（mg/L） | 20 |
| 4 | 动植物油（mg/L） | 3 |
| 5 | 石油类（mg/L） | 3 |
| 6 | 阴离子表面活性剂（mg/L） | 1 |
| 7 | 总氮（mg/L） | 20 |
| 8 | 氨氮（mg/L） | 8（15） |
| 9 | 总磷（mg/L） | 1 |
| 10 | 色度(稀释倍数) | 30 |
| 11 | pH | 6－9 |
| 12 | 粪大肠菌群数（个/L） | 104 |
| 13 | 总汞（mg/L） | 0.001 |
| 14 | 总镉（mg/L） | 0.01 |
| 15 | 总铬（mg/L） | 0.1 |
| 16 | 六价铬（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 总砷（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 总铅（mg/L） | 0.1 |
| 19 | 烷基汞 | 不得检出 |

2.1.5 监测方法和仪器

2.2厂界噪声监测

2.2.1监测点位：在厂界设置监测点。

2.2.2监测频次：每季度监测1次。

2.2.3执行排放标准：《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-90)中的Ⅱ类标准。

2.2.4监测仪器：环境噪声自动监测仪

2.2.5委托监测单位：宾县环境保护局环境监测站

2.3企业周边空气环境质量监测

空气环境质量按照环评报告书（表）及其批复要求确定监测点位、监测项目、监测频次，并确定监测方法、监测仪器以及执行环境质量标准（GB3095-1996）的限值。

2.3.1委托监测单位：宾县环境保护局环境监测站

3 质量控制和质量保证

3.1建立质量控制管理体系，完善监测管理制度。体系和制度的建立是质控的基础，规范实验室监测和分析测试工作，做到各部门任务明确，职责分明，相互协作配合。

3.2定期对自动监测系统的各组成部门进行日常维护、维修与保养，并作所做的维护维修工作进行记录并妥善保存，建立定期巡检制，对设备系统进行检查工作，出现故障及时处理并修复。

3.3提高人员素质，持证上岗，搞好各类人员的资格考核认证，确保其承担的监测项目是具有资格的人员承担，保证数据的准确性和有效性。组织相关技术人员进行培训和学习，提高业务能力和实际操作水平。

3.4建立严格的质控管理档案，对各项质控措施的实施情况，包括校准、调试、验收、日常数据检查、试剂配制、每周巡检、日常运行情况等日常记录的保存，并定期进行资料的分类整理归档。

3.5重视监测工作的基础环节，做好监测各基础工作，确保监测分析仪器设施工作正常，满足项目监测精度要求，保证实验用水、试剂纯度及效能、保证监测方法选择正确，及时更新监测标准，确保监测数据的准确性，减少误差。

3.6依据年度人员培训计划，完成人员培训工作。

4 监测报告

4.1排污量报告

应用自动监测数据，按照环保部有关规定计算污染物排放量，每月向市环保局报告。

4.2超标报告

自动监测发现超标时，及时采取减轻污染的措施，并向市环保局报告。

4.3年度报告

监测方案的调整变化情况；全年生产天数、监测天数、各监测点、各监测项目全年监测次数，达标次数；全年废气污染物排放量；周边环境质量监测结果；每年一月底前编制完成上年度自动监测开展情况年度报告，并报送市环保局。

5、自行监测结果公布

5.1 对外公布方式：

哈尔滨市环保网（http://218.10.227.2/hbj/login.action）及对外网站、报纸、广播、电视等。

5.2 公布内容：企业基本情况、自动监测方案、自动监测结果（监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数等）、未开展自动监测的原因、污染源年度监测报告。

5.3 公布时限

5.3.1 自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废水自动监测设备为每2小时均值）。

5.3.2 年度报告

每年1月底前公布上年度自动监测年度报告。

# Text boxes

粗格栅

进水

集水井

提升泵

细格栅

沉砂池

CASS池

消毒间

出水

储泥池

污泥脱水间

泥饼外运

预处理间

1号CASS池

2号CASS池

3号CASS池

4号CASS池

消毒间

污泥脱水间

储泥池

鼓风机房

锅炉房

鼓风机房