## 宾县宏达热电有限公司

## 2018年自行监测方案

企业名称：宾县宏达热电有限公司

编制时间：2018  年 1  月1  日

## 一、企业概况

（一）宾县宏达热电有限公司是一家私营股份有限公司，公司于2007年7月在宾县工商局登记成立，注册资金肆仟万元人民币，主要经营项目：热力、电力生产经营。承担宾县宾州镇的集中供热工作，以热定电，供热产生的电能并入国网参予运行。

公司座落于哈尔滨市宾县宾州镇胜利街，主厂区由办公区及热电厂区两大部分组成，总占地面积已达6.9万平方米。通过十年运营，公司培养锻炼了一大批业务骨干。全员职工总数210人，其中：高级技术管理人才3人，中级以上专业技术人才12人，现有生产规模为：四台锅炉（3×75t/h+1×130t/h）,三套发电机组（6MW+15MW+25MW），我公司已成为宾县县域经济社会发展不可或缺的骨干力量。2012年12月黑龙江省环境保护厅对环境影响评价报告表进行批复黑环审【2012】478号， 2017年7月进行了竣工环境保护验收。

（二）污染物治理及排放状况

1.烟气：除尘采用静电+布袋除尘器，除尘效率99.9%以上。

2.脱硫：采用炉内喷钙干法脱硫，通过锅炉燃烧室喷入石灰石粉与SO2反应脱硫，满足火电厂SO2排放标准。

3.脱硝：采用循环流化床低氮燃烧以及SNCR技术。

4.噪声治理：产生噪声污染的主要设备均布置在室内

5.扬尘治理：运灰车辆采取密闭式，运灰道路定期洒水和清洁

6.电厂生活及生产用水来源于宾州镇水处理厂，日用水量约为65.5吨。生产用水处理工艺采用二级反渗透工艺，用水全部取自城市自来水管网。生产废水回收用于厂区循环使用，生活污水排入市政管网，依托于宾州镇污水处理厂处理。

（三）废气、废水污染物排放方式及排放口数量

（1）废气系统

锅炉燃烧煤后产生大气污染物后经除尘装置、脱硝装置、脱硫装置后经长120m高烟囱排放。

（2）污水系统

1、生活污水：厂区生产人员淋浴洗涤、卫生间、宿舍等产生的污水属低浓度生活污水，由厂区生活污水收集管道收集后通过市政污水管道依托宾州镇集中污水处理厂进行处理，污水排放口1个，位置：正门口。

2、生产废水：生产废水系统主要收集化学处理间反渗透浓水、锅炉清洗排水、凝结水排水。化学处理间反渗透装置在运行一定周期后产生含盐量较高的浓水，该水用于生产区锅炉脱硝时尿素的溶解。锅炉排污水中主要污染因子为pH值，用于补充外网用水，不外排，循环使用。

## 二、企业自行监测开展情况简介

## （一）为履行自行监测的职责拟采取的污染物（废气、噪声），自行监测手段为手工监测、自动监测或手工监测+自动监测相结合三种。

1、废气：委托有资质单位进行手工监测：企业月度监测、烟气在线自动监控系统出现故障时。

自动检测：利用已验收的烟气在线自动监控系统进行24小时监控排放的大气污染物，并实时上传上级环保部门。

2、噪声：厂界噪声拟采取手工监测进行监测

（二）我公司于2014年8月建设完毕烟气烟气在线监控系统，并向哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心提出烟气在线监控系统设备验收申请，与同年9月得到哈尔滨市重点污染源环境监控管理中心验收联网运行报告【2014】第99号。

自动监测仪器基本信息：1、CEMS安装位置：总排放口，2、CEMS生产厂家：安徽皖仪。3、设备名称：烟尘（气）自动监测仪器，4、设备型号：LD1000/SG1000/LPT1100,5、验收比对监测时间：2014年9月21日，6、检测单位：哈尔滨市环境监测中心站，7、连网情况：2014年9月联网已与省市联网

## 三、手工监测方案

手工监测委托有资质单位进行监测，承担企业自行监测（月度）、烟气在线自动监控系统出现故障时等其他状况。

## （一）废气监测方案

## 1、废气监测点位、监测项目及监测频次

## 介绍废气主要排放源、废气排放口数量。监测点位、监测项目及监测频次见表1。

表1    废气污染源监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 采样点 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2#锅炉 除尘器进口◎1 | 烟尘 | 9个 | 每周1次（二氧化硫、氮氧化物） 每季1次（其他污染物） |
| 3#、4#、5#锅炉除尘器进口◎2-4 | 烟尘 | 6个 |  |
| 2#锅炉除尘器出口◎5 | 烟尘 | 9个 |  |
| 3#、4#、5#锅炉除尘器出口◎6-8 | 烟尘 | 6个 |  |
| 未喷钙、未喷尿素 | 2#锅炉后气流平稳段◎5 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 9个 |  |
|  | 3#、4#、5#锅炉后 气流平稳段◎6-8 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 6个 |  |
| 喷钙、喷尿素 | 2#锅炉后气流平稳段◎5 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 9个 |  |
|  | 3#、4#、5#锅炉后 气流平稳段◎6-8 | 二氧化硫、 氮氧化物 | 4个 |  |
| 烟囱 | 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物、汞、 烟气黑度 | 16个 |  |
| 厂界无组织排放 | 颗粒物 | 5个 |  |

## 2、监测点位示意图

有组织排放监测

无组织排放监测

## 3、监测方法及使用仪器要求

废气污染物监测方法及使用仪器情况见表2。

表2   废气污染物监测方法及使用仪器一览表

| 项目名称 | 仪器名称 | 仪器型号 | 仪器编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烟尘 | 电子天平 | BT125D | HYJC0009 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0062 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0073 |
| 二氧化硫 | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0062 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0073 |
| 氮氧化物 | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0062 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0073 |
| 汞及其化合物 | 冷原子吸收微分测汞仪 | JLBG-208 | HYJC0057 |
|  | 自动烟尘测试仪 | 3012H新08代 | HYJC0062 |
|  | 多路恒温智能空气采样仪 | 崂应2023 | HYJC0087 |
| 烟气黑度 | 林格曼烟气黑度图 | 080100100021 | HYJC0086 |
| pH值 | 精密PH计 | PHS-3C | HYJC0053 |
| 化学需氧量 | COD标准消解器 | JC-101C | HYJC0007 |
| 五日生化需氧量 | 生化培养箱 | SPX-150B | HYJC0029 |
| 悬浮物 | 电子天平 | BT125D | HYJC0009 |
| 氨氮 | 紫外可见光分光光度计 | TU-1810 | HYJC0002 |
| 颗粒物 | 电子天平 | BT125D | HYJC0009 |
|  | 智能24小时/TSP综合采样器 | 崂应2051型 | HYJC0041 |
|  | 环境空气颗粒物综合采样器 | ZR-3920 | HYJC0099~101 |
| 噪声 | 声级计（I级） | AWA6228 | HYJC0046 |
|  | 声校准器 | AWA6221A | HYJC0059 |

## 4、监测结果评价标准

废气污染物排放执行标准见表3。

| 污染源 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟尘 | 30 | mg/m3 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1标准限值 |
|  | 二氧化硫 | 100 | mg/m3 |  |
|  | 氮氧化物 | 100 | mg/m3 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.03 | mg/m3 |  |
|  | 林格曼黑度 | 1.0 | 级 |  |
| 无组织排放 | 颗粒物 | 1.0 | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 |

## （二）厂界噪声监测方案

## 1、厂界噪声监测内容

## 厂界噪声监测内容见表7。

表7   厂界噪声监测内容一览表

| 监测项目 | 监测项目 | 监测位置 | 监测频次 | 监测项目 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 噪声 | 法定厂界4个监测点 | 厂界外1米 | 每季一次 | 厂界噪声 | 法定厂界4个监测点 |

## 2、监测点位示意图

## 附图。

## 监测点位示意图

## 3、厂界噪声评价标准

厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008

| 昼间 | 60 | dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 夜间 | 50 | dB(A) |

## （三）手工监测质量保证

1、机构和人员要求：企业自测机构应具有2名以上经培训合格的人员，自测机构通过省级环境保护行政主管部门的监测资格认定。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、环境空气、废气监测要求：按照《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194—2005）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）中的要求进行。

5、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164—2004）和《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

6、噪声监测要求：布点、测量、气象条件按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的要求进行，声级计在测量前、后必须在测量现场进行声学校准。

7、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。监测数据和报告经“三校”“三审”。

## 四、自动监测方案

## （一）自动监测内容

自动监测内容见表10。

表10  自动监测内容一览表

| 序号 | 自动监测类别 | 监测项目 | 安装位置 | 监测频次 | 联网情况 | 是否验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 二氧化硫 | 总排放口 | 全天连续监测 | 已联网 （省市） | 是 |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |

## （二）自动监测质量保证

1、人员要求：具有两名以上持有颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废气污染物自动监测要求：按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T75-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

3、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

4、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存三年。

## 五、委托监测

## 委托经有资质的社会检（监）测机构或环境保护主管部门所属环境监测机构代其开展手工自行监测。委托监测必须签定协议。

承担监督性监测任务的环境保护主管部门所属环境监测机构不得承担所监督企业的自行监测委托业务。

## 委托合同（环境监测技术合同）、受委托单位的监测人员上岗证、监测资格证等资质证明需附后。

## 六、自行监测信息公布

## （一）公布方式

1、按要求及时向市级环境保护主管部门上报自行监测信息，在市级环境保护主管部门网站向社会公布自行监测信息。

## 2、通过对外网站或报纸、广播、电视、厂区外的电子屏幕等便于公众知晓的方式公开自行监测信息。

## （二）公布内容

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托监测机构名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：全部监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向；

4、未开展自行监测的原因；

5、污染源监测年度报告。

## （三）公布时限

1、企业基础信息应随监测数据一并公布，基础信息、自行监测方案如有调整变化时，应于变更后的五日内公布最新内容；

2、手工监测数据应于每次监测完成后的次日公布；

3、自动监测数据应实时公布监测结果，其中废水自动监测设备为每2小时均值，废气自动监测设备为每1小时均值；

## 4、每年一月底前公布上年度自行监测年度报告。

宾县宏达热电有限公司

2018年1月