2017年佳木斯龙江环保水务有限公司

西区污水处理厂自行监测情况年度报告

一、基本情况

佳木斯龙江环保水务有限公司西区污水处理厂属于国控废水企业,2017年全年处理水量14541615吨、生产天数364天、其中检修2天。

二、自行监测开展情况

1、已经按企业自行监测方案开展监测

2、废水自行监测情况

监测点位名称为出口,手工监测为委托监测，单位名称为：黑龙江科瑞环境检测有限公司, 手工监测项目：温度、pH值、生化需氧量、总磷、化学需氧量、色度、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、悬浮物、阴离子表面活性剂（LAS）、粪大肠菌群、氨氮、总氮、石油类、动植物油。手工监测频次：每月一次。佳木斯西区污水处理厂按照佳木斯环保局要求发布率为100%。自动监测项目为，生化需氧量和氨氮，每两小时一次。自动监测信息发布情况：已由黑龙江翔通仪表技术服务有限公司通过数采仪传输到环保局指定网站。发布率为100%。

3、厂界噪声自行监测情况

监测点位名称为厂界东、厂界南、厂界西和厂界北。手工监测委托监测，委托单位为，黑龙江科瑞环境检测有限公司。手工监测项目为噪声，每季度一次。手工信息发布情况：以在市级省级网站发布监测结果，发布率为100%。

三、存在问题及解决措施

水厂在线仪表设备以使用多年，部分备件已下线，明年计划更新在线仪表设备，希望能够得到国家补助资金的支持。

佳木斯龙江环保水务有限公司

西区污水处理厂

2017.12.25