牡丹江佳日热电有限公司

自行监测方案

二O一四年十二月三十日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2013年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：牡丹江佳日热电有限公司

法人代表：陈昱（企业负责人）

所属行业：火力发电

地理位置：牡市阳明区矿山东路16号

生产周期：连续稳定运行（特殊情况除外）

联系方式：0453-8290608

联系人：张群

邮箱：13224536627@163.com

通讯地址: 牡市阳明区矿山东路16号

拟委托监测机构名称：牡丹江市环保局环境监测站

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：汽轮发电机组、锅炉、文丘里水膜除尘器、废水（冲灰水）沉淀排放。

主要原料：原煤、渣油（启停、助燃）

产品：发电、供热

工艺流程（附工艺流程图）：

污水处理工艺流程简图

聚合铝

排放口名称：烟囱（1座）

位置及标示牌：主厂房北侧A01

自动监测设备名称及位置：CEMS在线监测系统，测点位置在烟囱中端。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位：#1-#3文丘里水膜除尘器排放烟道汇集到水平烟道。，共3个点位。（监测点位示意图）

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘（或颗粒物）及特征污染物。

3、监测频次

3.1自动监测

厂区3个点位的二氧化硫、氮氧化物全天连续监测。

3.2 手工监测

厂区3个点位的自动监测停运或有特殊要求（汞及其化合物）时，拟委托牡市环保局环境监测站，频次为季度监测。

4、执行排放标准及其限值

根据火电厂排放标准及其限值，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）要求。

4.1 至2014年7月1日前，执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 200 |
| 2 | 二氧化硫 | 1200 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 1100 |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |

4.2 自2014年7月1日起，执行烟尘、二氧化硫、氮氧化物和烟气黑度排放限值。

单位：mg/m3（烟气黑度除外）

| 序号 | 污染物项目 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟尘 | 30 |
| 2 | 二氧化硫 | 200 |
| 3 | 氮氧化物（以NO2计） | 200 |
| 4 | 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 |

5、监测方法和仪器

按照环境保护部发布的国家环境监测技术规范和方法。自动监测设备YX-CEMS烟气连续监测系统。

（二）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点（监测点位示意图）

哈发公司噪声监测点位示意图

2、监测指标

昼、夜等效声级执行3类，65dB（A）和55dB（A）。

3、监测频次

厂界外的4个点位，执行《火电厂环境监测技术规范》(DL/T414-2012)，每半年监测1次，原则上发电负载应大于75%。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)

5、监测方法和仪器

国家环境监测技术规范和方法，声级计NA-24。

（三）周边环境质量监测

按照环境影响评价报告书（表）及其批复要求执行。

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

# Text boxes

汽轮机

发电机

凝汽器

除氧器

给水泵

凝结水泵

加热器

省煤器

锅炉

电除尘器

热网

烟囱

化学净水室

利用单位

噪声

烟尘、SO2、NOx、CO2

污水站

灰渣间

水塔排水

补给水

生水

循环水

冷却水

水塔

循环水

补水

补水

压缩空气

离子交换器

纤维球过滤器

中间水池

气

浮

池

缓冲

水池

高

效

沉

淀

池

曝

气

池

调

节

池

热网和凉水塔

补水

生产废水

生活污水

#3

电

除

尘

器

监测口

监测口

#3

电

除

尘

器

#3

电

除

尘

器

监测口

监测口

监测口

监测口

CEMS测点

CEMS

泵房

运输分场侧

燃料分场侧

厂

正门