嘉荫县华银热电有限公司

自行监测方案

2018年

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发〔2013〕81号），环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，根据我公司的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

# 一、公司基本情况

# （一）基础信息

企业名称：嘉荫县华银热电有限公司

法人代表：赵天奇

所属行业：电力行业

联系方式：0458-2689038

地理位置：黑龙江伊春市嘉荫县朝阳镇繁荣路312号

（48.892310, 130.387384）

# （二）生产工艺及产排污情况

我公司为热电联产企业，主要为朝阳镇冬季提供集中供供热并同时发电，主要产品为热和电。厂区主要由主厂房、水处理厂房、引风机间、脱硫设备间、除尘器间、烟囱、储煤棚等组成。生产工艺简图如下：

我公司在生产过程中主要通过炉内喷钙、烟气除尘等工艺处理后使烟气中二氧化硫、粉尘等排放浓度符合国家标准。处理工艺简图如下：

排放口名称：烟囱

位置：厂区北侧主厂房后

自动监测设备名称：烟气在线监测设备

检测设备位置：在线监测站房

# 二、污染物排放自监测

# （一）大气污染物排放监测

1、监测点位

烟气排放口1个点位，烟囱20米平台处。

# 2、监测指标

二氧化硫、烟尘、氮氧化物，同时监测各项烟气参数。

- 监测频次

3.1自动监测

全天连续监测（除停机检修外）。

# 3.2 手工监测

在线监测设备发生故障时，按照在线监测技术规范进行手工监测。

- 执行排放标准及其限值

| 执行标准 |
| --- |
| 污染物名称 | 标准值 | 标准名称及标准号 |
| 烟尘 | 30mg/m3 | GB 13223-2011 |
| 二氧化硫 | 200mg/m3 | GB 13223-2011 |
| 氮氧化物 | 200mg/m3 | GB 13223-2011 |

- 监测方法和仪器

我厂采用在线连续自动监测分析方式，废气采样按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）和《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）要求进行。在线监测设备均采用武汉宇虹环保产业发展有限公司CEMS-TH890型烟气在线监测系统。

# （三）厂界噪声监测

1、监测点位

在厂界外各方向设置，共设4个监测点。

2、监测指标

昼、夜等效声级

3、监测频次

厂界外的4个点位，每季度监测1次。

4、执行排放标准及其限值

《工业企业厂界噪声排放标准》(GB-12348-2008)

5、监测方法和仪器

按国家环境监测技术规范和方法执行。

# （四）周边环境质量监测

# 1、为使锅炉所排放的污染物满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB130223-2003）中的第三时段标准要求，采用了优良的除尘器-静电除尘器和布袋除尘器。

# 2、为使烟尘得到充分扩散，新建100米高的烟囱，以确保所影响的城市环境空气质量达到《环境空气质量标准》要求，同时为避免烟气出现“下洗”现象烟囱出口直径不得大于3.0米。

# 3、对产生的煤粉灰要全部进行综合利用，不得长期堆放，避免造成二次污染。

# 4、临时贮渣场要严格按《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB-18599-2001）中的有关要求处理。减少灰渣运输及装卸频次，确保绿化和防治二次扬尘的措施落实到位。

# 5、全厂的废水经处理后要全部回用。

# 6、要采用低噪声的生产设备，鼓风机、引风机、空压机等高噪声设备要采用吸声或减噪措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中的III类标准要求。

# 三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员正积极培训，争取通过省、市环保部门的考试，做到持证上岗。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：通过地方网站嘉荫政府网，网址（WWW.JIAYIN.COV.CN） 、广播、电视等方式公开自行监测信息。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值，废水自动监测设备为每2小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

嘉荫县华银热电有限公司

2018年2月6日