## 2016年自行监测方案

企业名称：虎林市自来水公司

编制时间： 2016年2月18日

虎林市污水处理厂

2017年自行监测方案

一、企业基本情况

虎林市污水处理厂位于东升村东侧，主要收集虎林市城区生活污水。厂区占地16974.4平方米，采用Ａ２/Ｏ处理工艺，于201０年８月通过省环保厅验收并投入运行，设计日处理量１万吨，污水经处理达到国家一级B排放标准后排入穆棱河。

二、监测点位

污水处理厂废水进口、出口。

三、监测频次

废水污染源监测内容一览表

| 序号 | 监测 点位 | 监测手段 | 分析项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进口、出口 | 自动监测 | 化学需氧量 | 每2小时一次 |
| 2 |  |  | 氨氮 |  |
| 1 |  | 手工监测 | 化学需氧量 | 每日二次 |
| 2 |  |  | 氨氮 |  |

四、监测指标

污水厂主要监测污染物指标有：COD、氨氮。

五、执行排放标准及其限制

废水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918 -2002）排放限值一级B 标准。

六、监测质量控制

水质自动监测在线系统的质量保证措施：

1、人员要求：具有两名以上持有省级环境保护主管部门颁发的污染源自动监测数据有效性审核培训证书的人员。

2、废水污染物自动监测要求：按照《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》（HJ/T355-2007）和《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范》（HJ/T356-2007）对自动监测设备进行各类比对、校验和维护。

3、记录要求：自动监测设备运维记录、各类原始记录内容应完整并有相关人员签字，保存一年。

手工监测质量保证措施：

1、人员要求：企业自行开展手工监测的必须具有2名以上持有省级环境保护主管部门组织培训的、与监测事项相符的培训证书人员。

2、监测分析方法要求：首先采用国家标准方法，在没有国标方法时，可采用行业标准方法或国家环保部推荐方法（尽可能与监督性监测方法一致）。

3、仪器要求：所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

4、水质监测分析要求：水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据处理按照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T373-2007）的要求进行。

5、记录报告要求：现场监测和实验室分析原始记录应详细、准确、不得随意涂改。