国家重点监控企业自行监测方案

大庆名扬纸业制造有限公司

2018年9 月13日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》要求，根据环境影响评价报告书及其批复、国家或地方污染物排放标准、环境监测技术规范等要求，结合我公司的实际生产及污染物治理情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、公司概况、生产工艺、产排污情况

（一）公司概况

企业名称：大庆名扬纸业制造有限公司

法人代表：杨海平

社会统一信用代码：91230606308648858A

所属行业：加工纸制造

地理位置：大庆市大同区老山头乡大庆纸业包装园内（附图1）

生产周期：连续

自行监测联系人：杨海平

邮    编：163517

联系电话：15045072852

传    真：无

是否委托监测机构: 是

委托监测机构名称：大庆大公环境检测有限公司

大庆名扬纸业制造有限公司于2015年4月试生产。配有设备2台造纸机、蒸汽锅炉、水利碎浆机、浆泵、气浮机、布袋除尘设施、脱硫塔。

（二）生产工艺

主要工程组成：碎浆、磨浆、由浆泵打入抄前池、进入浓度调节区进行浓度调节、经烘干设备干燥、复卷机成型、检测合格、切分、包装。自建污水处理装置。

主要原料：桨板

产品：半成品生活用纸。

生产工艺流程见生产工艺流程图2。

（三）产排污情况

生产工艺过程中产生废水的环节，是造纸废水、锅炉定期排污水、生活废水。

生产废水处理设施名称：超效浅层气浮处理工艺。废水处理工艺流程见废水处理工艺流程图3。

排放口名称：排放口001

位置及标示牌：中心经度124º41ˊ30"

中心纬度45º55ˊ21"

公司主要噪声源为纸机、烘干机、泵类等高噪声设备，选用质量过关的低噪声设备，对噪声较大的设备采取封闭式厂房，并对厂房内衬使用吸声材料，以降低车间内噪声向外环境的辐射，对风机，空压机等以空气动力性噪声为主的设备，进出口安装消声器等隔声、降噪措施。

二、监测内容

（一）废水污染物排放监测

采用委托方式开展监测。

1、手工监测

由于我公司没有废水水质监测资质与设备，日常监测工作由大庆大公环境检测有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

监测点位：废水总排口。

监测项目：化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、pH值、SS、动植物油。

监测频次：每季度一次。

监测方法及仪器：见表2。

表2              监测方法及仪器

| 序 号 | 项 目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 重铬酸盐法 | 在线监测仪 |
| 2 | BOD | 稀释与接种法 | 生化培养箱 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | 紫外可见分光光度计 |
| 4 | pH值 | 玻璃电极法 | 在线监测仪 |
| 5 | SS | 重量法 | 电子天平 |
| 6 | 动植物油 | 红外分光光度法 | 红外分光测油仪 |

3、评价标准

废水污染物排放监测结果评价标准执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）标准。见表3。

表3                        评价标准

| 序 号 | 项 目 | 限 值（mg/l） |
| --- | --- | --- |
| 1 | COD | 80 |
| 2 | BOD | 20 |
| 3 | 氨氮 | 8 |
| 4 | PH值 | 6-9 |
| 5 | SS | 30 |
| 6 | 动植物油 | - |

（二）厂界噪声监测

由于我公司没有噪声监测资质与设备，日常监测工作委托中科天融（北京）科技有限公司进行监测，该公司具有计量认证等相关监测资质。

1、监测点位

按照环评及验收文件要求，在厂界外东西南北各方向1米处各设置一个监测点，共设 4个监测点（附图4）

2、监测指标

昼、夜等效声级。

3、监测频次

厂界外的 4 个监测点位，每季度监测1次。

4、监测方法及仪器

监测方法及测量使用仪器见表4。

表4               监测方法及仪器

| 项目名称 | 监测方法 | 仪器设备名称 |
| --- | --- | --- |
| 噪声 | 仪器法 | HS6298C多功能噪声仪 |

5、评价标准

厂界噪声标准执行《工业企业厂界噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区排放限值。见表5。

表5                    评价标准

| 厂界外声环境 功能区类别 | 时 段dB（A） |
| --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| 2 | 60 | 50 |

三、质量控制和质量保证

（一）废水手工监测质量保证措施：按照《地表水和污水监测技术规范》HJ/T91-2002进行。

（二）噪声监测质量保证措施：噪声监测按照《工业企业厂界噪

声测量方法》（GB12349-2008）中规定的要求进行。监测时使用经计量部门检定，并在有效使用期内的声级计，声级计在测试前后用标准

发生源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB测试数据无效。

（四）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（五）严格执行监测方案。认真如实填写各项手工监测记录并妥善保存记录台帐，手工监测报告等。

- 自行监测结果公布

（一）对外公布方式：省环境保护厅网站及本企业网站。

（二）公布内容：企业名称、排放口及监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数、污染物排放方式及排放去向。

（三）公布时限：

1、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

2、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告

图1大庆名扬纸业制造有限公司区域位置图

2生产工艺示意图

图3主要污染治理工艺示意图

图4噪音监测点位示意图