大庆市李氏纸业制造有限责任公司自行监测方案

一、企业基本情况

| 1.法定代表人 | 李玉伟 |
| --- | --- |
| 2.曾用名 |  |
| 3.组织机构代码 | - |
| 4.社会信用代码 | 912306067778846428 |
| 5.方案审核地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 大庆市 地区(市、州、盟) 龙凤区 县(区、市、旗) |
| 6.企业详细地址 | 黑龙江省 省(自治区、直辖市) 大庆市 地区(市、州、盟) 大同区 县(区、市、旗) 乡(镇) 大庆市大同区老山头乡老山头村 街(村)、门牌号 |
| 7.企业地理位置 | 中心经度/中心纬度 124°40′0″ / 46°0′0″ |
| 8.联系方式 | 电话号码： 联系人： 阚立峰 传真号码： 邮政编码： 163521 |
| 9.登记注册类型 | 私营有限责任公司 |
| 10.企业规模 | 1 大型 √ 2 中型 3 小型 4 微型 |
| 11.企业类别 | 工业企业 |
| 12.行业类别 | 行业名称： 木竹浆制造 行业代码： 2211 |
| 13.建成投产时间 | 2005-09 |
| 14.所在流域 | 流域名称： 黑龙江流域 流域代码： AA-AC |
| 15.所在海域 | 海域名称： 海域代码： |

二、监测方案

废气监测方案

| 排放设备 | 设备类型 | 编号 | 监测点 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 | 主要仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧炉-锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点1 | 二氧化硫 | 上限：400mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法HJ/T 56-2000 |  |
| 燃烧炉-锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点1 | 林格曼黑度 | 上限：1mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法HJ/T 398-2007 |  |
| 燃烧炉-锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点1 | 氮氧化物 | 上限：400mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 |  |
| 燃烧炉-锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点1 | 烟尘 | 上限：80mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157 |  |
| 燃烧炉-锅炉 | 燃烧 | MF0001 | 废气监测点1 | 汞及其化合物 | 上限：0.05mg/Nm3 | 排污许可证 | 手工 | 1次/1月 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法 (暂行)HJ 543—2009 |  |

废水监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测点1 | 氨氮（NH3-N） | 上限：8mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ |
| 废水监测点1 | 流量 | - | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其它 |
| 废水监测点1 | pH值 | 上限：9mg/L 下限：6mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 其他 |
| 废水监测点1 | 总磷（以P计） | 上限：0.8mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法HJ 671-2013,水质 氨氮的测定 蒸馏-中和滴定法HJ |
| 废水监测点1 | 五日生化需氧量 | 上限：20mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法HJ 505—2009 代替 GB/T 7488-1987 |
| 废水监测点1 | 悬浮物 | 上限：30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 悬浮物的测定 重量法GB 11901-89 |
| 废水监测点1 | 化学需氧量 | 上限：80mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法HJ/T 399-2007 |
| 废水监测点1 | 色度 | 上限：50mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 色度的测定GB 11903-89 |
| 废水监测点1 | 总氮（以N计） | 上限：30mg/L | 排污许可证 | 手工 | 1次/1季度 | 水质 总氮的测定 流动注射-盐酸萘乙二胺分光光度法HJ 668-2013 |

无组织监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

周边环境监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

厂界噪声监测方案

| 监测点位 | 监测指标 | 排放限值 | 标准名称 | 监测方式 | 监测频次 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、企业在线监测设备信息

自动监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

手工监测设备

| 监测设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |

四、企业治理设施

废气治理设施

| 设施名称 | 所在排放设备 | 设施类别 | 处理工艺 | 处理效率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

废水治理设施

| 设施名称 | 处理方法 | 处理能力 | 处理工艺 | 总投资额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |