鸡西矿业（集团）有限责任公司矸石热电厂

自行监测方案

2018年1月8日

为自觉履行保护环境的义务，主动接受社会监督，按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》（环发[2013]81号），《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）、《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）等要求，根据我厂的实际生产情况，制定了2018年度自行监测方案，并严格执行。

一、企业基本情况

（一）基础信息

企业名称：鸡西矿业（集团）有限责任公司矸石热电厂

法人代表：王佳喜

所属行业：电力、蒸汽、热水生产和供应业

地理位置：位于鸡西市滴道区北一街，地理坐标为东经130°50′26″，北纬45°02′22″，厂址东北侧为暖泉河，西为暖泉山，南靠鸡西市滴道区，距鸡西市市中心约15km，占地面积16.8万平米，现有员工440人。地理位置见图1。

生产周期：全年

联系方式：0467-2720321

委托监测机构名称：当在线监测设备发生故障时，本公司委托四方环保科技有限公司进行手工监测。同时将该情况报告鸡西市环境保护局。

（二）生产工艺及产排污情况

主要工程组成：1976年4月破土动工，1979年9月16日1#炉、1#发电机建成并网发电。电厂现已安装的1#炉为无锡锅炉厂生产的130t/h循环流化床锅炉、3#炉为无锡锅炉厂生产的130t/h循环流化床锅炉，配两台北京重型电机厂生产的QF-25-2型25MW的凝汽式汽轮发电机组。

主要原料及产品：总容量2×25MW，年发电量3.1亿kwh，年供电量2.5亿kwh，年供热量990000GJ，供热面积180万m2，年耗煤矸石45万吨。

工艺流程：煤矸石在锅炉内燃烧，将锅炉里的水加热生成蒸汽，然后将来自锅炉的具有一定温度、压力的蒸汽经主汽阀和调节汽阀进入汽轮机内，将其热能转换成推动汽轮机转子旋转的机械能，通过联轴器驱动发电机发电。生产工艺流程见图2。

污染处理设施名称及工艺流程：本厂废气固定排放源为燃煤锅炉产生的烟气，主要污染物为烟尘、二氧化硫、氮氧化物。1#锅炉于2013年增设干法脱硫工艺，并将水膜除尘器改为布袋除尘器，3#锅炉配一台布袋除尘器，并于2014年增设干法脱硫工艺，2016年完成1、3#锅炉脱硝工程改造，高效低氮燃烧器+SNCR工艺。三台锅炉共用一座高为120米的烟囱。

排放口名称、位置及标示牌：废气排放口为烟囱，废气污染物排放方式为连续排放，废气排放口一个。安装统一的标识牌，排污口位置为北纬45°02′22″，东经130°50′26″，自动监测设备采用杭州禾丰环境科技有限公司HF-CEMS-1000烟气在线监测设备，废气中烟尘、SO2和NOx等主要污染物均采用自动在线监测设备进行连续监测，这套废气自动监测设备安装在烟囱相对标高43米处，开孔位置满足规范的要求。

二、污染物排放自监测

（一）大气污染物排放监测

1、监测点位

烟囱总排放口相对标高43米处（排放烟道平稳处），共1个点位。监测点位示意图见图3。

2、监测指标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

3、监测频次

3.1自动监测

本企业安装了废气污染物在线监测设备，该设备于2017年3月完成验收，并与鸡西市环境保护局联网，实时在线监测。

厂区烟囱总排放口相对标高43米处，共1个点位的二氧化硫、氮氧化物、烟尘全天连续监测。

4、执行排放标准及其限值

本企业锅炉烟气排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）标准。

表1                   火电厂大气污染物排放标准

| 监测点位 | 监测项目 | 标准名称及代号 | 适用条件 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟囱总排口 | 二氧化硫 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011） | 新建锅炉 | 100 |
|  | 氮氧化物 |  |  | 100 |
|  | 烟尘 |  |  | 30 |

5、监测方法和仪器

表2                  废气监测分析方法及使用仪器设备

| 监测项目 | 监测方法 | 监测仪器 |
| --- | --- | --- |
| 二氧化硫 | 紫外差分法 | 自动烟尘（气）测试仪 3012H ZCE058 |
| 氮氧化物 | 非红外散色法 | 自动烟尘（气）测试仪 3012H ZCE058 |
| 烟尘 | 紫外对穿法 | 自动烟尘（气）测试仪 3012H ZCE058 电子天平 AUW220D ZCE049 |

三、质量控制和质量保证

（一）按照《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（试行）（HJ/T373-2007）进行。

（二）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和可比性。采样人员遵守采样操作规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。同时，监测分析方法均采用国家标准或环保部颁布的分析方法，监测人员经考核持证上岗。所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

（三）严格执行监测方案。认真如实填写各项自行监测记录及校验记录并妥善保存记录台帐，包括采样记录、样品保存、分析测试记录、监测报告等。

（四）按照《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（试行）（HJ/T57-2007）对自动监测设备进行校准与维护。

四、自行监测结果公布

（一）对外公布方式：市环境保护局网站。

（二）公布内容：

1、基础信息：企业名称、法人代表、所属行业、地理位置、生产周期、联系方式、委托机构详细名称等；

2、自行监测方案；

3、自行监测结果：监测点位、监测时间、污染物种类及浓度、标准限值、达标情况、超标倍数；污染物排放方式及排放去向；

4、污染源监测年度报告。

（三）公布时限：

1、自动监测结果

自动监测数据实时公布监测结果（废气自动监测设备为每1小时均值）。

2、手工监测结果

手工监测结果应于每次监测完的次日公布。

3、年度报告

每年1月底前公布上年度自行监测年度报告。

图1地理位置图

图2生产工艺流程图

图3监测点位示意图