国电北安热电有限公司

2016年自行监测方案

- 企业基本情况

- 企业名称：国电北安热电有限公司

- 企业地址：黑龙江省黑河市北安市北通公路零公里南侧

- 所属行业：电力

- 生产规模：国电北安热电有限公司（简称北安公司）隶属于中国国电集团公司，是国电东北电力有限公司的子公司。北安公司新厂扩建工程建设2×50MW国产高压空冷燃煤发电供热机组。北安公司技术改造工程于1993年开工建设,#1、#2两台机组于1997年11月和1997年12月正式投入商业运营；#3锅炉由于投资原因缓建，于2005年5月1日动工，并于当年11月份投产；年发电量约为5.6亿千瓦时、供热量为374万吉焦、年燃煤量50万吨。

二、监测点位：

公司现有一套废气监测点位置，布置在烟囱25处，并装有一套北京雪迪龙公司scs-900c烟气在线连续监测装置。

三、监测频次：

全天候连续检测。

四、监测指标：

二氧化硫、氮氧化物、烟尘。

五、执行排放标准及其限值：

| 排放口 | 锅炉 | 执行标准 | 限值（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 烟尘 | SO2 | NOX |
| 总排放口 | #1 | 火电厂大气污染物排放标准 （ GB13223-2011） | 30 | 200 | 200 |

六、监测方法和仪器：

| 监测项目 | 自动监测方法 |
| --- | --- |
| 粉尘 | 激光透射法 |
| 二氧化硫 | 紫外差分光学吸收光谱法 |
| 氮氧化物 | 仪器法 |

在线监测设备自动全天连续检测，在线监测设备采用 雪迪龙scs-900c监测系统。

七、监测质量控制:

1、本企业严格遵守国家环境监测技术规范和方法，按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护污染物排放口和监测点位，并安装统一的标识牌。严格执行自动监测设备运行管理工作和质量管理制度。

2、本企业在线自动监测设备与环境保护主管部门联网，并通过环境保护主管部门验收。

3、本企业在线自动监测设备委托哈尔滨先锋环保公司，对自动监测设备进行日常运行维护工作。

4、自动检测设备出故障时，将委托有资质的检测机构进行检测。

八、监测点位示意图：见附图

北安公司产排污处理工艺流程简图及监测点位位置图：

氨气

氨气

氨气

九、监测结果公开时限：

自动监测数据实时公布监测结果，二氧化硫、氮氧化物、烟尘为每1小时均值。

国电北安热电有限公司生产技术部

2016年1月10日

# Text boxes

3号锅炉

反应器

布袋除尘

引风机

反应器

布袋除尘

引风机

2号锅炉

监

测点

点

脱 硫 吸 收 塔

1号锅炉

布袋除尘

引风机

反应器

烟     囱